招标文件编号：JZCH2017-70

招标项目名称：长春市环境保护局净月高新技术产业开发区分局电取暖设备采购

招标文件

长春净月高新技术产业开发区政府采购中心

二O一七年八月

目        录

第一章  招标公告………………………………………………………………1

第二章  货物需求 …………………………………………………………… 5

第三章  投标人须知………………………………………………………… 19

一、前附表………………………………………………………………………20

二、总则…………………………………………………………………………22

三、招标文件……………………………………………………………………23

四、投标文件……………………………………………………………………24

五、投标…………………………………………………………………………28

六、开标…………………………………………………………………………29

七、评标…………………………………………………………………………30

八、授予合同……………………………………………………………………30

九、重新招标……………………………………………………………………32

十、纪律和监督…………………………………………………………………32

第四章  政府采购合同……………………………………………………… 34

第五章  评标办法 ……………………………………………………………41

第六章  投标文件格式 ………………………………………………………45

第一部分  封面格式 …………………………………………………………46

第二部分  价格标部分格式 …………………………………………………48

第三部分  技术标部分格式 ………………………………………………  58

第四部分  商务标部分格式 ………………………………………………  61

附件一    投标文件密封标贴……………………………………………… 64

第一章

招标公告

长春市环境保护局净月高新技术产业开发区分局电取暖设备采购招标公告

受长春净月高新技术产业开发区政府采购办公室的委托，长春净月高新技术产业开发区政府采购中心根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》等有关法律法规的规定，对长春市环境保护局净月高新技术产业开发区分局电取暖设备采购进行公开招标，欢迎合格的投标人前来投标。

一、招标项目说明

1.项目编号：JZCH2017-70

2.项目名称：长春市环境保护局净月高新技术产业开发区分局电取暖设备采购

3.招标内容：电取暖设备一批（具体配备明细及规格、技术要求详见货物需求明细表）。

4.供货期：自合同签订之日起15个日历天。

5.质量标准：合格。

6.项目预算：人民币伍拾壹万陆仟元整（￥516,000.00），本项目不接受超出预算的报价。

二、投标人资格条件要求

1．符合政府采购法第二十二条及相关法律、法规、部门规章的相应规定。

2．投标人营业执照中经营范围包含本项目标的相关产品。

3. 投标人须具有《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（锅炉）》。

4．投标产品生产厂家须具有B级及以上《中华人民共和国特种设备制造许可证（锅炉）》。

5. 本项目招标不接受联合体投标。

6．拒绝列入政府采购不良行为记录期间的供应商投标。在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ）、长春净月高新技术产业开发区政府采购中心网（procure.jingyue.gov.cn ）等渠道被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝参与投标。

7.投标人需为长春净月高新技术产业开发区政府采购中心注册供应商，如尚未成为注册供应商，请到长春净月高新技术产业开发区政府采购中心网站上注册登记，务必在网上注册成功之日起10日内（报名截止时间之前）携带所要求的注册登记相关文件材料，到长春净月高新技术产业开发区政府采购中心进行注册入网审批，审批通过并签署《长春净月高新技术产业开发区政府采购中心供应商注册协议》后即可参与报名。

8.投标人前来报名时应提供下述文件资料（复印件须加盖公章）：

8.1企业营业执照（副本）、税务登记证（副本）、组织机构代码证（副本）、社会保险登记证（或登记表）的原件及复印件；

8.2法定代表人授权书；被授权人身份证原件及复印件；

8.3投标人2016年度财务审计报告的原件及复印件；

8.4投标人2016年7月至2017年6月缴纳增值税、营业税和企业所得税的凭据的原件及复印件。依法免税的投标人，应提供相应文件证明其依法免税；

8.5投标人2016年7月至2017年6月缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）的原件及复印件 。依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金；

8.6投标人近三年（2014—2016年度）在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

8.7投标人的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（锅炉）》的原件及复印件；

8.8投标产品生产厂家的《中华人民共和国特种设备制造许可证（锅炉）》的复印件。

三、投标报名方式、时间及地点

1.方式：采取网上报名，现场审查的方式进行。

2.时间：2017年8月日至9月日（节假日除外；11：30—13：00午休除外）9：00-15：30（北京时间）。

3.审查地点：长春净月高新技术产业开发区管委会四楼A区政府采购中心。

四、招标文件的获取

通过现场审查的投标人经长春净月高新技术产业开发区政府采购中心网上审批通过后，自行到本中心网站免费下载招标文件。

五、投标文件的递交时间及地点安排

1.投标文件递交的截止时间： 2017年9月日13：30（北京时间）。

2.投标文件递交地点：长春净月高新技术产业开发区管委会办公楼四楼A区402会议室。

3.投标文件递交前，投标人必须以转账形式向长春净月高新技术产业开发区政府采购中心提交叁万元（以人民币计）投标保证金。投标人须将投标保证金存入采购机构指定账户，并到采购机构（长春净月高新技术产业开发区管理委员会大楼5楼A区）办理投标保证金递交手续。（收款单位：长春净月高新技术产业开发区机关财务结算中心；账号：7770520109000022；开户行：吉林银行福祉大路支行；地址：长春市福祉大路1572号）不得以其他单位、授权单位或被授权单位的转账作为保证金垫付，不收取现金、存折、外币。（投标人须将转账凭证同采购机构开具的投标保证金收据复印件一并附入投标文件内，否则视为未提交投标保证金。）

六、发布公告媒介

本次招标公告同时在中国政府采购网、长春净月高新技术产业开发区政府采购中心网、长春日报报纸上发布。

七、联系方式

采购人：长春净月高新技术产业开发区长春市环境保护局净月高新技术产业开发区分局

政府集中采购机构：长春净月高新技术产业开发区政府采购中心

地  址：净月高新开发区福祉大路1572号，长春净月高新技术产业开发区管理委员会政务中心4楼A区

联系电话及传真：0431-84532410

邮政编码：130122         网址：http://procure.jingyue.gov.cn

长春净月高新技术产业开发区政府采购中心

二〇一七年八月日

第二章

货物需求

货物需求明细及技术要求

一、数量和技术规格及要求

| 设备名称 | 商用热水器 |
| --- | --- |
| 规格型号 | 90kw |
| 单位 | 台 |
| 数量 | 3 |
| 锅炉主体 | 自动控制系统、电控柜 |
| 额定热功kcal/h | 774000 |
| 电功率kW | 90 |
| 取暖面积m2 | 1000-1500 |
| 额定供/回水温度℃ | 70/50 |
| 水容积L | 450-495 |
| 复热率L/H Δt=50℃ | 1350-1550 |
| 电源 V/Hz | 380v/50Hz |
| 电流A | 136 |
| 热效率％ | 95%-99% |
| 供/回水口mm | DN40-DN50 |
| 温度压力安全阀mm | DN20-DN25 |
| 排污口 mm | DN20-DN25 |
| 外形尺寸mm | Φ600×1800-Φ700×1950 |
| 净重kg | 110-150 |

| 设备名称 | 商用热水器 |
| --- | --- |
| 规格型号 | 30KW |
| 单位 | 台 |
| 数量 | 1 |
| 锅炉主体 | 自动控制系统、电控柜 |
| 额定热功 kcal/h | 25800 |
| 电功率kW | 30 |
| 取暖面积m2 | 300-500 |
| 额定供/回水温度℃ | 70/50 |
| 水容积L | 100-150 |
| 复热率L/H Δt=50℃ | 475-500 |
| 电源 V/Hz | 380v/50Hz |
| 电流A | 45.5 |
| 热效率％ | 95%-99% |
| 供/回水口mm | DN40-DN50 |
| 温度压力安全阀mm | DN20-DN25 |
| 排污口 mm | DN20-DN25 |
| 外形尺寸mm | Φ450×1100-Φ500×1200 |
| 净重kg | 40-50 |

| 设备名称 | 电采暖壁挂炉 |
| --- | --- |
| 规格型号 | 10KW |
| 特点 | 密闭式系统、内置膨胀水箱 |
| 单位 | 台 |
| 数量 | 1 |
| 额定热功 kcal/h | 8600 |
| 电功率kW | 10 |
| 取暖面积m2 | 70-90 |
| 额定供/回水温度℃ | 70/50 |
| 循环水量L/min | 28-34 |
| 电源 V/Hz | 220V/50Hz |
| 电流A | 45.5 |
| 热效率％ | 92%-95% |
| 供/回水口mm | DN20-DN25 |
| 外形尺寸mm | 550*350*260-650*400*300 |
| 净重kg | 22-30 |

- 供暖设施配备

| 名称 | 单位 | 数量 | 型号规格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商用容积式 热水器 | 台 | 3 | 90kw |
| 商用容积式 热水器 | 台 | 1 | 30kw |
| 电采暖壁挂炉 | 台 | 1 | 10kw |
| 软化水处理设备 | 套 | 1 | 2T |
| 不锈钢保温水箱 | 项 | 1 | 5T |
| 油浸式电力变压器 | 台 | 1 | S11型35KV-250 |
| 主受电柜 | 台 | 1 | GGD一03（改） |
| 电容补偿柜 | 台 | 1 | GGD一09（改） |
| 启动柜 | 台 | 1 | GGD一13（改） |

2. 电力设施配备

（1）S11型35KV-250

油浸式电力变压器

| 额定容量（KVA） | 250 |
| --- | --- |
| 高压（KV） | 35,38.5 |
| 高压分接范围 | ±5 ±2×2.5% |
| 低压(KV) | 0.4 |
| 联合组标号 | Dyn11Yyn0 |
| 空载损耗N(W) | 320 |
| 负载损耗(W) | 3950/3760 |
| 空载电流% | 0.95 |
| 短路阻抗% | 6.5 |

- 电力设施配电柜组

- 主受电柜

| 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| GGD | —03（改） | 台 | 1 |
| 刀开关 | D13-1000/3 | 个 | 1 |
| 智能断路器 | DW17-1000/3 | 个 | 1 |
| 电压表 | 42L6 | 个 | 1 |
| 电流表 | 42L6 | 个 | 3 |
| 电压换相开关 | LW5-YH/3 | 个 | 1 |
| 电流互感器 | LMK3-1000/5 | 个 | 3 |
| 铜排 | 6*60 | 米 | 25 |
| 按钮 | LAYB | 个 | 2 |
| 指示灯 | AD12 | 个 | 2 |
| 母线夹 |  | 个 | 11 |
| 塑铜线 | BVR-1.5 | 米 | 30 |
| 铜排 | 4*40 | 米 | 2 |
| 辅助材料 |  | 项 | 1 |

- 电容补偿柜

| 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| GGD | —09（改） | 台 | 1 |
| 刀开关 | D13-1000/3 | 个 | 1 |
| 电压表 | 42L6 | 个 | 1 |
| 电流表 | 42L6 | 个 | 3 |
| 电压换相开关 | LW5-YH/3 | 个 | 1 |
| 电流互感器 | LMK3-600/5 | 个 | 3 |
| 自动补偿控制器 | 10位 | 个 | 1 |
| 空气开关 | DZ47-63/30 | 个 | 10 |
| 交流接触器 | 带电卡 | 个 | 10 |
| 热继电器 | JRSD | 个 | 10 |
| 电力电容 | 16KFY | 个 | 5 |
| 电力电容 | 30KFY | 个 | 5 |
| 铜排 | 5*50 | 米 | 6 |
| 塑铜线 | BV-16² | 米 | 40 |
| 辅助材料 |  | 项 | 1 |

- 启动柜

| 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| GGD | —13（改） | 台 | 1 |
| 刀开关 | D13-1000/3 | 个 | 1 |
| 空开 | DZ20y-400/3 | 个 | 2 |
| 空开 | DZ20Y-225/3 | 个 | 2 |
| 空开 | DZ20y-100/3 | 个 | 4 |
| 电压表 | 42L6 | 个 | 1 |
| 电流表 | 42L6 | 个 | 3 |
| 电压换相开关 | LW5-YH/3 | 个 | 1 |
| 电流互感器 | LMK3-1000/5 | 个 | 3 |
| 铜排 | 4*40 | 米 | 2 |
| 铜排 | 3*30 | 米 | 6 |
| 塑铜线 | BV-25² | 米 | 20 |
| 降压启动器 | 40kw | 个 | 1 |
| 降压启动器 | 32kw | 个 | 1 |
| 交流接触器 | CJXZ-6511 | 个 | 6 |
| 热继电器 | JRSD | 个 | 6 |
| 塑铜线 | BVR-1.5 | 米 | 50 |
| 辅助材料 |  | 项 | 1 |

- 主电缆的铺设（安电力部门要求施工）

二、 货物技术要求

1. 容积式电热水器技术要求

（1） 额定功率不小于90KW,容积不小于450升。外壳应采用金属材质，防腐蚀。

（2）内胆材质应为搪瓷内胆，材料多为非金属或硅化物，不结水垢。

（3）内胆与外壳之间须配备保温层，保温层材料须为聚氨酯发泡材料。

（4）须配备加热棒及保护内胆和加热棒不被腐蚀的措施。

（5）须配有温控器，温度压力安全阀、漏电保护器配件。

（6）须配有超温保护装置及超温感应排气阀。

（7）须配有防干烧保护措施。

（8）电热水器及热水管道应能抵受系统工作压力，其额定工作压力需不小于0.6MPa。

（9）电力设施的安装须由正规有资质的安装公司负责施工.

（10）施工要求：施工期间不可改变原单位的设施，不可改变原锅炉房的主体结构，保证供暖系统的有效运行.

（11）内胆包用年限: 内胆包用年限至少为3年，自产品销售之日起算起；

（12）容积式电热水器应具备排污功能。

2. 操作要求：操作简单、方便，配有简明使用手册。

3. 包装及安装要求：

（1）产品包装应适应路况较差、运输距离长、中转次数多的特点；

（2）产品安装须符合国家标准GB20429-2006《电热水器安装规范》要求。

三、施工要求

1．由乙方负责全套供暖设备的安装及相关手续的审批

（1） 电供暖设备的安装与调试

（2） 变压器的安装与增容

（3） 配电线路与配电柜的安装与调试

（4） 供暖电价的审批手续

（5） 不得违规作业

（6） 施工期间不可改变原锅炉房的主体结构及原单位的设施，保证供暖系统的有效运行。

2.安装材料：

（1）循环泵、阀门、管材：

90KW热水器：DN50、DN40、DN20循环泵、管材、阀门、法兰、弯头、螺丝；

（2）建材：沙子、水泥、

（3）耗材：氧气、乙炔、焊条

（4）电器：电控柜、电线、电缆、下线管、空开。

（5）吊运：设备运输、设备吊卸。

（6）安装人工：电工、瓦工、焊工、力工

四、售后服务

1． 基本要求

（1）有7*24小时服务电话，对用户提出的问题能够随时答复；

（2）维修服务能力须覆盖所投标省市的所有地区；

（3）保障5日之内解决用户产品出现的故障；

（4）提供企业的售后服务措施和承诺，包括免费保修年限、维修服务方式。

注：所有投标产品均应与标书中提供的检验报告、产品基本参数、基本技术信息完全一致。

第三章

投标人须知

一、前  附  表

| 序号 | 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.2 | 采购人 | 采购人：长春净月高新技术产业开发区长春市环境保护局净月高新技术产业开发区分局 地址：长春净月高新技术产业开发区 联系人:隋雨含 电话：84532432 |
| 2 | 1.3 | 集中采购机构 | 集中采购机构：长春净月高新技术产业开发区政府采购中心 地址：净月高新开发区福祉大路1572号 电话：0431-84532410 |
| 3 | 1.4 | 项目名称及 项目编号 | 项目名称：长春市环境保护局净月高新技术产业开发区分局电取暖设备采购 项目编号：JZCH2017-70 |
| 4 | 1.5 | 项目地点 | 长春净月高新技术产业开发区 |
| 5 | 2 | 资金来源及落实情况 | 财政拨款，已落实 |
| 6 | 3.1 | 招标内容 | 电取暖设备一批 |
| 7 | 3.2 | 供货期 | 自合同签订之日起十五个日历天 |
| 8 | 3.3 | 质量要求 | 符合国家相关行业规定的合格标准 |
| 9 | 4.1 | 投标人的资格标准与合格条件 | 符合政府采购法第二十二条及相关法律、法规、部门规章的相应规定。投标人营业执照中经营范围包含本项目标的相关产品。投标人须具有《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（锅炉）》。投标产品生产厂家须具有B级及以上《中华人民共和国特种设备制造许可证（锅炉）》。本项目招标不接受联合体投标。拒绝列入政府采购不良行为记录期间的供应商投标。在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ）、长春净月高新技术产业开发区政府采购中心网（procure.jingyue.gov.cn ）等渠道被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝参与投标。 |
| 10 | 4.2 | 是否接受联合体投标 | 否 |
| 11 | 8.1 | 现场踏勘 | 本项目投标人必须参加现场踏勘。 时间： 2017年9月日9：00 |
| 12 | 9.2 | 答疑会 | 时间：2017年8月日9：00 地点：长春净月高新技术产业开发区管理委员会大楼401会议室 |
| 13 | 10 | 分包 | 不分包 |
| 14 | 11 | 偏离 | 不允许负偏离 |
| 15 | 16.1 | 投标报价方式 | 采用全费用报价法 |
| 16 | 17.1 | 投标有效期 | 投标截止期之后30天 |
| 17 | 18 | 投标保证金 | 金额： 叁 万元 提交形式：转账形式 |
| 18 | 19.6 | 投标文件份数 | 正本一份，副本 伍 份 |
| 19 | 22.1 | 投标截止时间 | 2017年9月日13:30时（北京时间） |
| 20 | 21.2 | 投标文件递交地点 | 长春净月高新技术产业开发区管理委员会大楼402会议室 |
| 21 | 21.3 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 22 | 开标时间和地点 | 22.1 | 时间：2017年9月日13：30（北京时间） 地点：长春净月高新技术产业开发区管理委员会大楼402会议室 |
| 23 | 评标委员会的组建 | 23.2 | 评标委员会构成：共5人 评标专家确定方式：从依法设立的评标专家库中随机抽取 |

二、总  则

1.项目概况

1.1根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已经具备招标条件，现对项目进行招标。

1.2本招标项目采购人：见本须知前附表。

1.3本招标项目集中采购机构：见本须知前附表。

1.4本招标项目名称及项目编号：见本须知前附表。

1.5本项目建设地点：见本须知前附表。

2.资金来源和落实情况

2.1本次招标项目的资金来源：见本须知前附表。

2.2本次招标项目的资金落实情况：见本须知前附表。

3招标内容、供货期和质量要求

3.1本次招标内容：见本须知前附表。

3.2本次招标的供货期：见本须知前附表。

3.本项目的质量要求：见本须知前附表。

4. 投标人的资格标准与合格条件

4.1投标人应具备承担本项目的资质条件：见本须知前附表。

4.2本项目不接授联合体投标。

4.3投标人不得存在下列情形之一：

4.3.1为采购人的不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

4.3.2为本项目前期准备提供设计或咨询服务的；

4.3.3被责令停业的；

4.3.4被暂停或取消投标资格的；

4.3.5财产被接管或冻结的；

4.3.6在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大质量问题的；

5.投标费用

投标人应承担其从投标报名直至投标文件递交的投标全过程所涉及的一切费用。在任何情况下采购人对上述费用均不负任何责任。

6.语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

7.计量单位

所有的计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

8.现场踏勘

8.1采购人将按本须知前附表所述时间，组织投标人对项目现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署项目实施合同所涉及现场的各项资料，投标人应承担现场踏勘的责任和风险。

8.2采购人向投标人提供的有关现场数据的资料，是采购人现有的能被投标人利用的资料，采购人对投标人做出的任何推论、理解和结论不负责任。

8.3经采购人允许，投标人可以以踏勘为目的进入采购人的项目现场，但投标人不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。

9.答疑会

9.1投标人应在本须知前附表中规定的答疑会时间前，以书面形式将提出的问题送达长春净月高新技术产业开发区政府采购中心，以便及时澄清。

9.2采购人、集中采购机构在本须知前附表规定的时间组织召开答疑会，会上将对投标人所提问题予以澄清，同时以书面方式将问题的澄清通知所有投标报名合格的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

10.分包

本项目不分包。

11.偏离

本项目不允许负偏离。

三、招 标 文 件

12.招标文件的组成

12.1本招标文件包括下列文件及按本须知第9条所述的答疑文件、第14条发出的补充文件。

第一章  招标公告

第二章  货物需求

第三章  投标人须知评标办法

第四章  投标人须知

第五章  政府采购合同

第六章  投标文件格式

12.2除9.1内容外，采购机构在投标截止期之前，以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对采购人和投标人起约束作用。

13.招标文件的澄清

13.1投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有疑问，应在本须知前以书面形式（一式三份）递交给采购机构。

13.2投标人按本须知前附表所述时间和地点出席投标答疑会，采购人和采购中心将对投标人对招标文件的疑问予以澄清。如有必要，采购中心将澄清内容形成澄清文件（包括对需澄清问题的说明，但不指明问题的来源）上传至采购中心网站，同时在采购中心网站上发布公告，以供所有报名参加投标的投标人下载。

13.3该澄清文件作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

14.招标文件的修改

14.1招标文件发出以后，在提交投标文件截止期之前，应投标人的疑问和采购人的要求，采购机构可以对招标文件进行必要的修改和补充。

14.2采购机构对招标文件的修改和补充将形成变更文件上传至采购中心网站，同时在采购中心网站上发布变更公告，以供所有报名参加投标的投标人下载。

14.3该变更文件作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

14.4为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的修改、补充等内容进行研究，采购机构将酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的变更公告中予以明确。

四、投标文件

15.投标文件的组成

15.1投标文件分为价格标部分、技术标部分、商务标部分。且按下列顺序装订

15.1.1价格标部分

(1)投标函；

(2)投标保证金；

(3)开标一览表；

(4)法定代表人资格证明书；

(5)法定代表人授权书；

(6)投标报价汇总表；

(7)投标报价明细表

(8)投标人提交的其他经济文件。

15.1.2技术部分

(1)项目综合说明；

(2)售后服务承诺书；

(3)派驻本项目安装人员汇总表

(4)投标人提交的其他技术文件；

15.1.3商务标部分

15.1.3.1投标人资格证明文件

(1)企业营业执照(副本)；

(2)税务登记证（副本）；

(3)组织机构代码证（副本）；

(4)社会保险登记证（登记表）；

(5)企业2016年度财务审计报告；

(6) 投标人2016年7月至2017年6月缴纳增值税、营业税和企业所得税的凭据。依法免税的投标人，应提供相应文件证明其依法免税。

(7)投标人2016年7月至2017年6月缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金。

(8) 企业近三年（2014—2016年度）在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

15.1.3.2《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（锅炉）》、《中华人民共和国特种设备制造许可证（锅炉）》。

15.1.3.3企业2014至2016年度完成类似项目业绩合同。

15.1.3.4投标人提交的其它文件。

16.投标报价

16.1本项目投标报价采用本须知前附表中所规定的方式。投标报价应当是投标人为完成长春市环境保护局净月高新技术产业开发区分局电取暖设备采购的所有费用。投标人的投标报价应是投标者全面、正确地履行合同后的全部报酬。

16.2投标人所报的投标价格(包括成本、利润、税金等因素)在合同实施期间保持不变，它不应因劳务、材料、机械等的价格变动而做任何调整。在合同有效期和其必要的延长期内也不因通货膨胀、利率升降、税收变化等因素而作任何调整。

16.3投标人应详细阅读招标文件，投标人投标报价应是完成本须知第3.1款中招标内容所列全部内容的报价，不得以任何理由予以重复。各投标单位应根据自己的实力、管理和成本确定投标报价、自主报价。报价编制主要依据货物需求明细表和招标文件等。

16.4投标人应按第五章货物需求的要求填写货物需求细目的单价和总价。投标人没有填入单价或价格的细目在供货时采购人将不予支付，并认为此细目的费用已包括在货物需求明细的其他单价和价格之中。投标人应按给定的货物需求明细列项，货物数量错误、计量单位错误、落项或多报项目者将被视为不符合性投标，其投标将被拒绝。

16.5各投标人不得相互串联哄抬标价或恶意压价，出现此种情况者，将被作为废标处理。

17.开标一览表

17.1本表除在投标文件中装订外，还须单独使用小信封密封一份，与投标文件同时递交采购中心做唱标用。

17.2投标人如未单独递交开标一览表，其投标资格将被取消。

17.3如开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致，以开标一览表为准。

18.投标有效期

18.1投标文件应在本须知前附表所规定的投标截止期之后开始生效，投标人不得在本须知规定的投标有效期内要求撤销或修改其投标文件。

18.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购机构以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件。投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

19.投标保证金

19.1投标人应提交不少于本须知前附表第16项所规定数额的投标保证金，此保证金是投标文件的一个组成部分。

19.2投标人的投标保证金应当以转账形式提交。投标人须将投标保证金存入采购机构指定账户，并到采购机构（长春净月高新技术产业开发区管理委员会大楼5楼A区）办理投标保证金递交手续。（收款单位：长春净月高新技术产业开发区机关财务结算中心；账号：7770520109000022；开户行：吉林银行福祉大路支行；地址：长春市福祉大路1572号）不得以其他单位、授权单位或被授权单位的转账作为保证金垫付，不收取现金、存折、外币。（投标人须将转账或汇款凭证同采购机构开具的投标保证金收据复印件一并附入投标文件内，否则视为未提交投标保证金。）

19.3对于未能按要求提交投标保证金的投标人，采购机构将视为不响应招标文件而予以拒绝。

19.4所有投标人的投标保证金将尽快返还，最早始于中标通知书发出的第7天，最迟不超过第18.1款规定的投标有效期期满后的30天（不计利息）。

19.5返还投标保证金时，经办人应持有提交投标保证金收据原件或复印件，同时出具投标单位返还投标保证金收据，收据中须注明“收到长春净月高新技术产业开发区机关财务结算中心返还投标保证金款”，必须加盖投标单位财务专用章。返还投标保证金须法定代表人授权委托代理人本人办理，其他人员须持公司介绍信办理。中标人还应向采购机构提交一份合同用于备案。

19.6如有下列情况，将没收投标保证金：

19.6.1投标人在投标有效期限内撤回或修改其投标文件；

19.6.2投标人不接受按第32条规定其投标价格的修正；

19.6.3中标人未能在规定期限内签署合同或未按招标文件规定提交履约担保。

20.投标人提交文件

20.1投标人提交技术标部分15.1.2（4）投标产品证明文件提交复印件，其原件带至现场以备评标委员会认定。

20.2投标人提交的商务标部分15.1.3.1投标人资格证明文件提交复印件，其原件带至现场以备评标委员会认定。

20.3投标人提交商务标部分15.1.3.2企业近三年（2014—2016年度）完成类似项目销售业绩合同，完成类似项目的时间以合同签订时间为准；须同时附合同和中标通知书复印件，否则不予认定；合同和中标通知书原件须带至现场以备评标委员会认定。

21.投标文件的编制

21.1投标文件包括本须知第15.1规定的内容，投标人提交的投标文件应按招标文件第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件更有利于采购人的承诺。

21.2投标文件应当对招标文件有关供货期、投标有效期、质量要求、招标内容等实质性内容作出响应。

21.3投标文件的正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印或书写，在规定位置处，由投标人的法定代表人或经其正式授权的投标人代表签字，并加盖投标人公章，同时应在骑缝处加盖投标人公章。投标人代表须持有书面的“法定代表人授权书”（标准格式附后），并将其附在投标文件中。

21.4全套投标文件及其中的复印件应字迹清晰，易于辨认，且无涂改和行间插字，除非这些改动是根据采购机构的指示进行的，或者是为改正投标人造成的必须修改的错误而进行的。有改动时，修改处应由投标人的法定代表人或投标人代表小签证明。

21.5投标文件要统一装订成一本，要求用A4纸制作。投标文件应编制统一目录、页码，装订成册，纸张不得采用塑料或硬纸板，且投标文件装订完后不能露钉，不得使用活页及压条式装订。投标文件附件幅面规格应与正文一致，并与正文统一编制目录、页码，装订。

21.6投标文件正本一份，副本份数见本须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

21.7如果投标人没有按本须知第21.3条、第21.4条、第21.5条要求签署、盖章和装订，在初步评审时将按照无效投标处理。

五、投标

22.投标文件的密封与标志

22.1投标人应将投标文件正本和所有副本分开密封装在两个单独的投标文件密封袋内，再分别在两个投标文件密封袋的正面上标明“正本”或“副本”字样，写明投标人名称(并加盖公章)、地址、联系人和联系电话。之后再将这两个投标文件密封袋封装在一个投标文件密封袋内，并在投标文件密封袋的密封口加盖公章，并在投标文件密封袋正面上粘贴投标文件密封标贴（投标文件密封标贴格式见附件一），在投标文件密封标贴上写明采购机构名称、地址、招标文件编号、招标项目名称及标段（包）号、投标人名称、投标日期，由投标人的法定代表人或投标人代表签字，并加盖投标人公章。

22.2“开标一览表”除在投标文件中装订外，还应单独使用小信封密封一张，在封口骑缝处盖单位公章，与投标文件同时递交采购中心供唱标用。信封的封面写明：投标项目名称、投标单位名称、法人代表姓名、开标日期。

22.3如果投标人未按上述要求密封及加写标记，采购机构对投标文件的误投和提前启封概不负责。

23.投标文件的递交

23.1投标人应在本须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

23.2投标人递交投标文件的地点：见本须知前附表。

23.3除本须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

23.4逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购机构不予受理。

24.投标截止期

24.1投标文件的截止时间：见本须知前附表。

24.2采购机构可按本须知第14条的规定以修改补充通知的方式，酌情延长提交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人的受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。

25.投标文件的修改与撤回

25.1投标人在递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并通知采购机构。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。如果投标人有对投标报价的修正，必须列出修正项目明细；否则，修正无效。

25.2投标人的修改或撤回投标文件的通知，应按本须知第21条和第22条的规定编制、密封、标志和递交，还要在内层和外层包封上标明“修改”或“撤回”字样。

25.3在投标截止期后不能修改投标文件。

25.4在本须知第18条规定的投标截止期至投标有效期终止日之间，投标人不能撤回投标文件；否则，根据本须知第19条的规定，该投标人的投标保证金将被没收。

六、开标

26.开标时间和地点

26.1采购机构将于本须知前附表第21项规定的投标截止时间（开标时间）和地点公开开标，开标时，投标人应派法定代表人或其授权的投标人代表携带有关证件（身份证、授权委托书）准时出席，在《投标人开标会议签到表》上签名，并留下电话、手机号码，以便于通知询标，未按时参加开标会的投标人，自负一切后果责任。

27.开标程序

27.1主持人宣布开标纪律；

27.2主持人公布投标截止时间前递交投标文件的投标人家数；

27.3主持人宣布开标人、唱标人、记录人、监督人等有关人员姓名；

27.4由监督部门会同投标人按照招标文件的要求检查投标文件的密封情况，确定密封无误后按投标的先后顺序开始开标；

27.5开标时采购机构的唱标人将按“开标一览表”所列内容宣读投标人的名称、企业等级、投标报价、是否递交投标保证金等，并由记录人现场记录。唱标人唱标完毕，由主持人询问投标人意见，投标人无异议后，采购人、监督人及投标人的法定代表人或其授权的投标人代表在《开标记录表》上签字确认。

27.6投标人如有异议，应当在开标现场提出。

七、评标

28.评标委员会

28.1采购机构将依法组建评标委员会。评标委员会成员由具有高级职称或具有同等专业水平的相关领域专家组成。与招标项目有直接利害关系或与投标人有任何利害关系的专家，不得进入本项目的评标委员会。评标委员会成员名单在成交结果确定前应当保密。

28.2本项目评标委员会成员人数及确定方式见本须知前附表。

28.3评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

28.3.1采购人或投标人的主要负责人的近亲属；

28.3.2项目主管部门或者行政监督部门的人员；

28.3.3与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

28.3.4曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

29.评标原则

评标活动遵循公平、公正、公开的原则。

30.评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

31.投标文件的澄清

为了有助于对投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以根据需要投标人澄清其投标文件，但不应寻求提出或允许更改投标文件的实质性内容。

32.错误的修正

32.1评标委员会将对被确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算错误。改正计算错误的原则如下：当用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字为准；当单价与货物数量的乘积与细目总价不一致时，通常以该行填报的单价为准。除非评标委员会认为单价有明显的小数点错位，此时应以填报的细目总价为准并修改单价。

32.2评标委员会将按上述改正错误的原则调整投标文件的报价。在投标人同意后，调整后的报价对投标人起约束作用，如果投标人不接受改正后的报价，则其投标文件将被拒绝并且根据第19.6.2款其投标保证金也将被没收。

八、授予合同

33.定标方式

招标人依据评标委员会评审的中标排序结果确定中标人。

34.中标通知

34.1在中标公告发出后三个工作日内，中标人到采购机构领取中标通知书，逾期未领取者视为放弃中标资格。

34.2在按照本须知第32条签署了合同后，该中标通知书将形成合同的一部分。

34.3在中标人签署了合同后,采购机构将及时把未中标的结果通知其他投标人。

35.履约担保

35.1本项目履约担保采用履约保证金的形式。合同签订前中标人应以转账形式向采购机构提交伍万元（以人民币计）履约保证金。（收款单位：长春净月高新技术产业开发区机关财务结算中心；账号：7770520109000022；开户行：吉林银行福祉大路支行；地址：长春市福祉大路1572号）。

35.2 若中标人不能按本须知第34.1款的规定执行，采购人将视其放弃中标，并通知采购机构没收其投标保证金，给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

35.3 采购机构将在中标人完成供货的100%，经验收达到合同约定的质量标准，由采购人出具履约证明后，返还全部履约保证金（不计利息）。

35.4中标人如未能按合同签订内容完成全部供货内容，采购机构将有权没收其履约保证金用于弥补给采购人造成的损失。

36.合同的签署

36.1中标人需在领取中标通知书后5个工作日内，与采购人签订政府采购合同。政府采购合同内容的确定应以招标文件和投标文件为基础，不得违背其实质性内容。合同一式三份，具同等法律效力。采购人、中标人、长春净月高新技术产业开发区政府采购中心各执一份。

36.2采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

36.3采购人应当自政府采购合同自签订之日起7个工作日内，将政府采购合同送至长春净月开发区政府采购中心存档。

36.4中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

36.5发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，采购人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

36.6本项目严禁转包，一经发现立即清除，采购人将有充分理由废除授标，中标人应承担由此造成的一切经济损失。

九、重新招标

37.重新招标

37.1在招标采购中，出现下列情形之一的，招标失败：

37.1.1符合条件的供应商或都对招标文件作实质响应的供应商不足三家；

37.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

37.1.3投标人的报价均超过了采购预算（最高限价），采购人不能支付的；

37.1.4因重大变故，采购任务取消的。

37.2招标失败后，除采购任务取消外，应当重新组织招标；需要采取其他方式采购的，应由长春净月高新技术产业开发区政府采购办公室重新下达任务单。

十、纪律和监督

38.对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

39.对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通或者与采购人串通投标，不得向采购人或都评标委员会行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

40.对评标委会员的纪律要求

评标委员会不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他们透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第四章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

41.对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他们透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

42.投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向长春净月高新技术产业开发政府采购办公室投诉。

第四章

政府采购合同

长春净月高新技术产业开发区

政府采购合同

(货物类)

项目编号：

项目名称：

货物名称：

采购人：

供货人：

签署日期：

（以下简称甲方）                    （项目名称）项目中所需                  （货物名称）经长春净月高新技术产业开发区政府采购中心以         （项目编号）招标文件在国内        （招标方式）招标。经评标委员会评定，                     （以下简称乙方）为中标人。鉴于甲方为获得以下货物和服务，甲乙双方同意按照下述的条款和条件，签署本合同。

1.合同文件

下列文件是构成合同的组成部分，应该认为是一个整体。彼此相互解释、相互补充。且本合同中的词语和术语与通用合同条款中定义的相同。组成合同的文件如下：

1.1本合同书

1.2中标通知书

1.3合同修改协议

1.4投标文件（含澄清文件）

1.5招标文件（含补遗文件、修改文件）

2. 合同货物明细

| 货物名称 | 品牌 | 型号 | 技术 规格 | 供货期 （日历天数） | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.合同总价

本合同总价为（大写）                 元人民币（￥        元人民币）。

4.交货

4.1本合同项目下货物交货方式为现场交货，乙方负责办理运输和保险，将货物运抵规定交货地点并承担运输、保险的一切费用。

4.2本合同项目下的货物交货时间为：                            。

4.3本合同项目下的货物交货地点为：                            。

5.付款

5.1本合同以人民币付款，付款方式为：                             。

5.2乙方应在交货的同时向甲方提供发票。乙方持发票、《净月开发区政府采购验收报告单》（或法定质量检测机构出具的验收报告）到长春净月高新技术产业开发区政府采购中心办理《资金支付 申请单》后，按5.1款规定支付货款。

6.履约担保

6.1履约担保采用履约保证金转账的形式，乙方应在合同签订前按照招标文件规定金额向长春净月高新技术产业开发区政府采购中心提交履约保证金。

6.2 乙方未按6.1款的规定执行，甲方将有充分的理由废除授标，并通知长春净月高新技术产业开发区政府采购中心没收其投标保证金，给甲方造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

6.3 长春净月高新技术产业开发区政府采购中心将在乙方完成供货的100%，经验收达到合同约定质量标准，由甲方出具履约证明后返还全部履约保证金（不计利息）。

6.4 乙方如未能按合同签订内容完成供货，采购机构有权没收其履约保证金。

7.验收

7.1在交货前，乙方应让制造厂家对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的检验证书，但该文件不能作为有关质量、规格、数量或重量的最终检验。制造厂家检验的结果和细节应附在质量检验证书后面。

7.2货物运抵现场后，甲方应在   个工作日内组织验收，并在《净月开发区政府采购验收报告单》上签字。《净月开发区政府采购验收报告单》将作为申请付款文件的一部分。

7.3如果任何被检验或测试的货物不能满足规格的要求,甲方可以拒绝接受该货物,乙方应更换被拒绝的货物,或者免费进行必要的修改以满足规格的要求。

8.伴随服务

8.1乙方应提交所提供货物的技术文件，应包括相应的每一套设备和仪器的中文技术文件，例如：产品目录，图纸、操作手册、使用说明、维护手册和（或）服务指南。这些文件应包装好随同货物仪器发运。

8.2乙方还应提供下列服务：

8.2.1货物的现场安装、调试和启动监督；

8.2.2提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

8.2.3在合同各方商定的一定期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内承担的义务；

8.2.4在项目现场就货物的安装、启动、运营、维护对使用单位操作人员进行培训。

8.3伴随服务的费用应包含在合同价中，甲方不再另行支付。

9.质量保证

9.1乙方应保证合同项下所供货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

9.2乙方应保证其所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期限内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

9.3 根据甲方按检验标准自己检验或委托有资质的相关质检机构检验的结果，发现货物的数量、质量或规格与合同不符，或者在质量保证期内，证实货物是存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方。乙方在收到通知后应在   个工作日内免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

9.4如果乙方在收到通知后在8.3款规定时间内，没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。

9.5本合同项下的货物质量保证期为自货物通过最终验收起    个月。

10.索赔

10.1如果货物的质量、规格、数量、重量等与合同不符，或在规定的质量保证期内证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔。

10.2在合同规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种方式解决索赔事宜：

10.2.1在法定的退货期内，乙方同意退货并将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其他必要费用。

10.2.2用符合规定规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方发生的全部直接费用。同时，乙方应相应延长修补或更换件的质量保证期。

10.3如果乙方在收到甲方索赔通知后五个工作日内，未对甲方的索赔通知做出答复，则上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能按照本合同9.2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从乙方提交的履约保证金中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

11.履约延误

11.1乙方应本合同4.2款中规定的时间交货。

11.2如果乙方无正当理迟延交货，甲方有权提出误期赔偿或解除合同。

11.3在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货的情况时，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方在收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

12.误期赔偿

12.1除合同第12条规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货，甲方可要求供货人支付违约金。违约金按每日计收合同价格的    %。但违约金的最高限额为合同价的10%。如果达到最高限额，甲方有权解除合同。

13.不可抗力

13.1尽管有合同条款第9、10、11款的规定，如果乙方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，在不可抗力影响的范围内乙方的履约保证金不能被没收，也不应该承担违约赔偿或终止合同的责任。

13.2 本条所述的“不可抗力”系指那些乙方无法控制、不可预见的事件，但不包括甲方的违约或疏忽。不可抗力事件包括，但不限于：战争或严重火灾、洪水、台风、地震、防疫限制和禁运及其他双方同意的情况。

13.3 在不可抗力事件发生后，乙方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲方。除甲方书面另行要求外，乙方应尽可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响延续超过一百二十（120）天，双方应通过友好协商在合理的时间内就进一步实施合同达成协议。

13.4不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

14.税费

14.1 与本合同有关的一切税费均适用中华人民共和国法律的相关规定。

15.争端的解决

15.1合同实施或与合同有关的一切争端应通过双方友好解决。如自协商开始之日起15日内得不到解决，双方应将争端提交同级政府采购监督管理部门调解。调解不成的，可申请长春市仲裁委员会进行仲裁。

15.2仲裁裁决为最终裁决，对双方均有约束力。当事人一方在规定时间内不履行仲裁机构裁决的，另一方可申请人民法院强制执行。

15.3仲裁费用除仲裁机关另有裁决外，应由败诉方负担。

15.4在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同其他部分继续执行。

16.违约终止合同

16.1在乙方违约的情况下，甲方经同级政府采购监督管理部门审批后，可向乙方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同，同时保留向乙方追诉的权利。

16.1.1如果乙方未能在合同规定的期限或甲方同意延长的限期内提供部分或全部货物。

16.1.2如果乙方未能履行合同规定的其他任何义务。

16.1.3如果甲方认为乙方在本合同的竞争或实施中有腐败和欺诈行为。

16.2如果在甲方根据上述第15.1条规定，终止全部或部分合同后，应当遵循诚实信用原则，以同级政府采购监督管理机关同意的方式，购买与未交付的货物类似的货物，乙方应承担甲方购买类似货物而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

17.破产终止合同

17.1如果乙方破产或无清偿能力时，甲方经报同级政府采购监督管理部门审批后，可在任何时候以书面形式通知甲方，提出终止合同而不给甲方补偿。该合同的终止将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

18.合同的修改

18.1甲乙双方都不得擅自变更本合同，但继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行修改时，当事人双方须共同签署书面文件，作为合同的补充，并报同级政府采购监督管理部门备案。

19.通知

19.1本合同一方给另一方的通知都应以书面形式发送至规定的对方地址。通知以送到日期或通知书的生效日期为生效日期，两者中以晚的一个日期为准。

20.适用法律

20.1本合同应依照中华人民共和国的现行法律进行解释。

21.合同生效及其他

21.1 政府采购项目的采购合同内容的确定应以招标文件和投标文件为基础，不得违背其实质性内容。政府采购项目的采购合同自签订之日起七个工作日内，甲方应当将合同送至长春净月开发区政府采购中心存档。合同将在双方签字盖章开始生效。

21.2本合同一式三份，具同等法律效力。甲方、乙方、长春净月高新技术产业开发区政府采购中心各执一份。

22.补充条款

22.1如需修改或补充合同内容，经协商，双方可签署书面修改或补充协议，该协议将作为本合同的一个组成部分。

甲方（盖章）：                          乙方（盖章）：

法人代表（签字或盖章）：                法人代表（签字或盖章）：

授权代表（签字）：                      授权代表（签字）：

地址：                                 地址：

联系电话：                             联系电话：

开户银行：                             开户银行：

账号：                                 账号：

年    月    日                        年    月    日

第五章

评标办法

评标办法

一、评标标准和方法的制定依据：

按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，遵循公开、公平、公正的原则，结合本项目的实际情况，制定长春市环境保护局净月高新技术产业开发区分局电取暖设备采购招标评标办法。

招标评标办法。

二、评标机构：

为依法组建的评标委员会，评标委员会成员由具有高级职称或具有同等专业水平的相关专家组成。与招标项目有直接利害关系或与投标人有任何利害关系的专家，不得进入本项目的评标小组。评标小组成员名单在成交结果确定前应当保密。

三、评标原则：

评标工作严格按照评标标准和方法规定的内容，遵循公平、公正、科学、择优的原则评标，选定中标人。

四、评标程序：

初步评审和详细评审。

五、评审标准和方法：

1.初步评审

1.1通过对投标人响应招标文件实质性要求和条件的审查，确定初步评审合格的投标人。

1.2凡属下列各条规定情况之一的投标人，其投标按投标无效处理。

1.2.1投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标；

1.2.2投标人不具备投标人资格条件要求的；

1.2.3未按招标文件规定提交投标保证金；

1.2.4未能实质上响应招标文件要求的；投标文件附有采购人不能接受的条件；

1.2.5投标文件未按招标文件第六章投标文件格式要求填写的，字迹模糊、辨认不清的；

1.2.6投标文件未按招标文件要求签署、盖章和装订的，投标人代表没有合法、有效的法人代表授权书原件的，非投标人法定代表人或其授权投标人代表在《投标人开标会议签到表》、《开标记录表》上签字的；

1.2.7投标文件未按规定标志、密封；

1.2.8评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标的；

1.2.9投标人不接受评标委员会修正后的投标报价；

1.2.10投标人未按项目要求报价的；提交两个或两个以上标书或报价的，项目数量错误、计量单位错误、落项或多报项目的；

1.2.11投标报价高于项目预算的；

初步评审合格的投标人，方可进入详细评审。

2.详细评审

2.1本项目评标采用综合评分法，即评委分别对各投标人的价格标、技术标、商务标进行综合评估，将各项指标量化为分值，对各项量化的指标逐项评审、赋分。各项指标的总分值满分为100分，按所得总分高低排列顺序。

2.2评分标准

2.2.1价格标部分 (60分)

投标报价为投标人的最终报价（为修正后的报价）。当投标人的投标报价为最低报价，且评委认为其报价合理,没有低于成本价格时,该投标报价为有效最低价，得满分60分,否则为废标。其余投标人的价格标得分统一按照下列公式计算，即：投标报价得分=有效最低价/投标报价×价格权值（60%）×100。当投标报价得分出现小数点时，保留小数点后两位，第三位四舍五入。

2.2.2技术标部分（25分）

（1）投标货物技术性能的先进性及可靠性（10分）：优10分，良6分，一般3分，差0分。

（2）安装人员10分。安装人员中拥有供热相关专业工程师及以上职称的人员，每1人加2分，最高得10分。工程师及以上职称证书须提交复印件，其原件须带至现场单独提交，否则不予认定。

（3）售后服务承诺（5分）：具有完备的售后服务体系，售后服务承诺完善，充分满足售后服务要求且优于其他投标人承诺的得5分；售后服务承诺较完善，能较好地满足售后服务要求的得3分；售后服务承诺不够完善的得0分。

2.2.3商务标部分（15分）

（1）类似项目业绩9分。2014至2016年度完成类似项目业绩合同（须同时附中标通知书，否则不予认定；完成类似项目的时间以合同签订时间为准），每一项得3分，最高得9分。

（2）企业信誉3分：具有良好的商业信誉，有依法缴纳税收和社保资金的良好纪录。优3分，良2分，一般1分，差0分。（以税务部门和社保部门出具的证明文件为准）

（3）投标文件对投标文件的响应程度3分：优3分，良2分，一般1分，差0分。。

六、确定中标人及中标价格

详细评审结束后，对五名评委的评分进行汇总，当投标人得分出现绝对相等时，按低价优先的原则推荐排序；如得分相等且报价相同时，按技术标部分得分高的投标优先的原则推荐排序。招标人根据中标推荐排序确定中标人，原则上排序第一的投标人应被确定为中标人。

第六章

投标文件格式

第一部分

封面格式

正（副）本

（项目名称）招标

投  标  文  件

项目编号：JZCH2017-70

投标人：（盖公章）

法定代表人或投标人代表：（签字）

日期：     年   月   日

第二部分

价格标部分格式

项目招标

投  标  文  件

JZCH2017-70

投标文件内容：投标文件价格标部分

投标人：（盖公章）

法定代表人或投标人代表：（签字）

日期：     年      月      日

一、投 标 函

招标项目名称及包号：

招标文件编号：

致：长春净月高新技术产业开发区政府采购中心

我单位经研究上述货物招标文件的投标须知、 合同条款、质量要求、货物需求和其他有关文件后，我方愿以人民币（大写）                    元的投标总价，按上述合同条款、质量要求、货物需求的条件提供上述项目的供应。

一旦我方中标，我方保证在合同协议条款中规定的供货期提供货物并交付使用。

我方同意本投标文件在投标人须知第24条规定的投标截止期开始对我方有约束力，并在投标人须知第18条规定的投标有效期截止前一直对我方有约束力且随时可能按此投标文件中标。

在签署合同协议书之前，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的契约。

投标人：（盖公章）

法定代表人或投标人代表：（签字）

地址：

日期：    年  月  日

二、投 标 保 证 金

致：长春净月高新技术产业开发区政府采购中心

（投标人名称）于     年    月     日递交了        （项目名称）的投标文件。并附有人民币       万元作为投标保证金。

我方同意招标文件第二部分第19条等有关投标保证金的规定，并对我方有约束力。

（转账凭证和投标保证金递交收据复印件）

投标人：（盖公章）

法定代表人或投标人代表：（签字）

年    月    日

三、开标一览表

招标项目名称及包号：

招标文件编号：																			开标时间：  年  月  日

| 投标人名称 | 投标报价 （万元） | 投标保证金 （有/无） | 货物 质量 | 供货期 | 除价格以外的优惠条件 | 服务承诺 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.本表除在投标文件中装订外，还须单独使用小信封密封一份，与投标文件同时递交采购中心做唱标用。

2.投标人如未单独递交开标一览表，其投标资格将被取消。

3.如开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致，以开标一览表为准。

投标人：（盖公章）                              法定代表人或投标人代表：（签字）

四、法 定 代 表 人 资 格 证 明 书

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：

经营期限：

姓名：            性别：        	 年龄：           职务：

系                 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

（法定代表人身份证复印件）

投标人：（盖公章）

日期：      年   月   日

五、法定代表人授权书

长春净月高新技术产业开发区政府采购中心：

本人         （姓名）系              （投标人名称）的法定代表人，现授权委托         （姓名）为投标人代表，以本公司的名义参加贵中心组织的          项目投标活动。

投标人代表在开标、评标、政府采购合同谈判、完成及保修过程中签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

投标人代表无权转让授权。

特此声明。

投标人代表：（姓名）       性别：         身份证号码：

单位名称：                职务：         电话：

（投标代表身份证复印件）

投标人：（盖公章）

法定代表人：（签字）

投标人代表：（签字）

年   月   日

六、投标报价汇总表

项目名称及包号：

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 投标单价（元） | 投标总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 合计报价 |  |

投标人：（公章）

投标人代表（签字）：

日期：   年   月    日

七、投标报价明细表

招标项目名称：

招标文件编号：

| 产品名称 | 货物品牌型号 | 质保期 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电取暖设备 |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |
| 合计 |  |

投标人：（公章）

投标人代表（签字）：

日期：   年   月    日

八、投标人提交的其他经济文件

第三部分

技术标部分格式

项目招标

投  标  文  件

JZCH2017-70

投标文件内容：投标文件技术标部分

投标人：（盖公章）

法定代表人或投标人代表（签字）：

日期：     年      月      日

一、项目综合说明

1．投标人简介（格式如下）

2．投标综合说明

二、售后服务承诺书

（格式自拟）

三、派驻本项目安装人员汇总表

项目名称：

| 姓 名 | 本工程拟任岗位 | 年龄 | 性别 | 专 业 | 专业年限 | 职称 | 安排上岗 起止时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

四、投标人提交的其他技术文件

五、投标人提交的其他技术文件

第四部分

商务标部分格式

项目招标

投  标  文  件

JZCH2017-70

投标文件内容：投标文件商务标部分

投标人：（盖公章）

法定代表人或投标人代表（签字）：

日期：     年      月      日

一、投标人的资格证明文件

(1)企业营业执照(副本)；

(2)税务登记证（副本）；

(3)组织机构代码证（副本）；

(4)社会保险登记证（登记表）；

(5)企业2016年度财务审计报告；

(6)投标人2016年7月至2017年6月缴纳增值税、营业税和企业所得税的凭据。依法免税的投标人，应提供相应文件证明其依法免税；

(7)投标人2016年7月至2017年6月缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金；

(8)企业近三年（2014—2016年度）在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

(9) 《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（锅炉）》、《中华人民共和国特种设备制造许可证（锅炉）》

二、企业近三年（2014—2016年度）完成类似项目销售业绩合同

三、投标人提交的其它文件

# 附件一:投标文件密封标贴（格式）

集中采购机构名称: 长春净月高新技术产业开发区政府采购中心 集中采购机构地址: 吉林省长春市福祉大路1572号 项目名称: 项目编号: 供应商名称（加盖公章）： 法定代表人或供应商代表人（签字）： 在 年 月 日 时 分前不得启封 （响应文件提交截止时间）

# 提示:1、封装处加盖公章密封标识；2、横线部分按照询价通知书规定填写。