长春净月潭国家级风景名胜区电瓶车采购技术要求

| 名称 | 规格、性能及技术要求 |
| --- | --- |
| 电瓶车（23座） | 额定乘员（人）：23 外形尺度（长*宽*高）（mm):5890*1945*2300(±20-100) 最大行驶速度（km/h):30 最小转弯半径（m):6.8 爬坡度（满载）：≥20% 续驶里程（满载）（km）:≥100 电器系统： 电控：进口电控 电池：双组，72V,容量≥250AH 电机：12KW带档（交流） 充电机：全自动智能充电机，随每台车配备，满足使用要求。 充电时间：8-10小时（放电率为80%） 电喇叭及倒车蜂鸣器，电池保护器，制动液报警器。 车身配置： 前档：钢化双层夹胶玻璃+雨刮器 顶棚：FRP材质，整体成型+顶棚折叠拉手 座椅：分体式式海绵外包皮革，铝合金座椅扶手 地板：防滑地板革，铝合金侧护板。 车身：玻璃钢+塑料件 仪表台：玻璃钢成型仪表台，数字组合仪表，方向盘，组合开关，危险警报开关等 灯光及信号：12v灯光系统，前大灯+前后转向灯+组合后尾灯共10只（夜间灯+制动灯） 其他：对称件，铝合金前后立柱，前后挡泥皮，后轮挡泥罩，后站板扶手（铁件，银灰色喷塑） 音响：MP3加收音机、防水型扬声器（2只） 车身底部 底盘：客车底盘，高强度的方钢焊接结构、磷化防锈处理 动力传动系统：离合器. 5F+1R变速箱.传动轴 转向系统：齿轮齿条式+液压转向器+聚氨酯发泡方向盘 前、后桥及悬挂：前麦弗逊独立悬架，螺旋弹簧+筒式液压减震器，后非独立悬架，钢板弹簧+筒式液压减震器 制动系统：四轮液压前盘后鼓制动、手动驻车制动、真空刹车助力 轮胎：215/70R15C-10PR 车轮：真空子午胎轮罩 上牌配置：含总电源开关一个、整车安全带、座椅防护链、限速30KM/H，（提供对应的型式试验报告及型式试验合格证） 其他要求： 1、安装两个车身监控，前后各一个，厂家只负责布线。 2、安装36位语音报站器（具有报站功能、景区宣传功能、提示安全功能等） 3、安装一个投票（钱）箱（不要太大，厂家合理设计，靠近驾驶位置，不妨碍乘客，方便投币） 4、在投票箱合理位置处预留一个电子刷卡器接口，与景区检票口系统可以共享识别使用。 5、车体喷绘，彩色标识。 6、安装液晶广告投放屏（1240*180mm±10mm），用于景区内招商加盟、景区展示等，在投放屏底部可以随语音报站器同步显示站点名称。安装位置在第一排座椅与顶棚之间的位置， 7、加装全车遮阳帘 8、保修期：整车保修期不少于1年，电池保修期不少于2年。 9、维修时限：车辆损坏上报后2个工作日内上门维修。 |

| 名称 | 规格、性能及技术要求 |
| --- | --- |
| 电瓶车 （6座） | 额定乘员（人）：6 外形尺度（长*宽*高）（mm):3888*1410*1960(±20-100) 续驶里程（满载）（km）:≥80 最大行驶速度（km/h):30 最小转弯半径（m):4.5 爬坡度（满载）：20% 电器系统： 电控：进口电控 电池：双组，48V，容量≥225AH 电机：5KW（交流/无级变速） 充电机：全自动智能充电机，随每台车配备，满足使用要求。 充电时间：6-8小时 电喇叭及倒车蜂鸣器。 其他：DC/DC转换器。 车身配置： 前档：夹胶玻璃（透明） 顶棚：玻璃钢顶棚 前后顶棚支架，靠背支架：玻璃钢 侧护板：塑料 座椅：整体式海绵皮革座椅（蓝色）+发泡黑色扶手 地板：竹编防滑板，整体式。 车身：玻璃钢（FRP）+塑料件,前后保险杠：吹塑件 仪表台：数字仪表(液晶)，组合开关，危险报警灯，前进后退开关 灯光及信号：2V灯光：前大灯，前后转向灯，组合后尾灯，（制动灯，示廓灯，高位刹车灯）倒车蜂鸣器 其他：电池盒，塑料件三点式安全带,收音机，扬声器 加速器：电阻式 车身底部 底盘：整体式焊接总成 动力传动系统：后桥二级减速，电机直接驱动 转向系统：齿轮齿条式转向器+仿桃木方向盘 悬架：前麦弗逊独立悬架，螺旋弹簧+筒式液压减整器后非独立悬架，钢板弹簧+筒式液压减整器 制动系统：四轮液压鼓式行车制动+手动驻车制动 轮胎：225/55-R12 6PR 车轮：12*7铝圈 上牌配置：提供对应的型式试验报告及型式试验合格证 其他要求： 1、车体喷绘，彩色标识。 2、加装全车遮阳帘 3、车身尾部需要安装一个封闭物品箱，并需要配备精美锁头 4、保修期：整车保修期不少于1年，电池保修期不少于2年。 5、车辆损坏上报后2个工作日内上门维修。 |

| 名称 | 规格、性能及技术要求 |
| --- | --- |
| 电瓶车 （4座） | 额定乘员（人）：4 外形尺度（长*宽*高）（mm):3060*1410*1960(±20-100) 续驶里程（满载）（km）:≥80 最大行驶速度（km/h):30 最小转弯半径（m):4.5 爬坡度（满载）：20% 电器系统： 电控：进口电控 电池：双组，48V，容量≥225AH 电机：5KW（交流/无级变速） 充电机：全自动智能充电机，随每台车配备，满足使用要求。 充电时间：6-8小时 电喇叭及倒车蜂鸣器。 其他：DC/DC转换器。 车身配置： 前档：夹胶玻璃（透明） 顶棚：玻璃钢顶棚 前后顶棚支架，靠背支架：玻璃钢 侧护板：塑料 座椅：整体式海绵皮革座椅（蓝色）+发泡黑色扶手 地板：竹编防滑板，整体式 车身：玻璃钢（FRP）+塑料件，前后保险杠：吹塑件 仪表台：数字仪表（液晶），组合开关，危险报警灯，前进后退开关 灯光及信号：12V灯光：前大灯，前后转向灯，组合后尾灯，（制动灯，示廓灯，高位刹车灯）倒车蜂鸣器 其他：电池盒：塑料件三点式安全带,收音机，扬声器 加速器：电阻式 车身底部 底盘：整体式焊接总成 动力传动系统：后桥二级减速，电机直接驱动 转向系统：齿轮齿条式转向器+仿桃木方向盘 悬架：前麦弗逊独立悬架，螺旋弹簧+筒式液压减整器，后非独立悬架，钢板弹簧+筒式液压减整器 制动系统：四轮液压鼓式行车制动+手动驻车制动 轮胎：225/55-R12 6PR 车轮：12*7铝圈 上牌配置：提供对应的型式试验报告及型式试验合格证 其他要求： 1、车体喷绘，彩色标识。 2、加装全车遮阳帘 3、车身尾部需要安装一个封闭物品箱，并需要配备精美锁头 4、保修期：整车保修期不少于1年，电池保修期不少于2年。 5、车辆损坏上报后2个工作日内上门维修。 |