项目编号：JZCH2018-64

项目名称：长春净月潭国家级风景名胜区塔楼电梯采购项目

货物需求明细及技术要求:

| 序号 | 货物名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 编号 | 技术参数 |  |  |
| 1 | 客梯1 |  | 载重：1050Kg | 台 | 1 |
|  |  |  | 速度：1.75m/s |  |  |
|  |  |  | 层站数：9/9/9 |  |  |
|  |  |  | 井道尺寸(宽*深)：2250mm*1900mm |  |  |
|  |  |  | 标准层高：3.4m |  |  |
|  |  |  | 电梯形式：无机房 |  |  |
|  |  |  | 开门方式：中分式 |  |  |
|  |  |  | 开门尺寸：900mm*2100mm |  |  |
|  |  |  | 轿厢尺寸：轿厢高度：2300mm；轿厢宽度:≥1600mm |  |  |
|  |  |  | 驱动方式：微机控制交流变频调压调速 |  |  |
|  |  |  | 轿厢材质：发纹不锈钢，厚度≥1.2mm |  |  |
|  |  |  | 轿厢天花：LED灯板+筒灯照明，并带有通风装置 |  |  |
|  |  |  | 轿厢地面：仿大理石地板胶 |  |  |
|  |  |  | 层门材质：层层厅门发纹不锈钢，厚度≥1.2mm |  |  |
|  |  |  | 曳引系统：采用永磁同步无齿轮曳引机 |  |  |
|  |  |  | 电梯显示功能：厅外召唤按钮并显示运行方向，材质为发纹不锈钢；轿内操纵箱显示电梯运行方向，材质为发纹不锈钢 |  |  |
|  |  |  | 电梯保护装置：光幕保护 |  |  |
|  |  |  | 门机系统：采用微机变频门机 |  |  |
|  |  |  | 需满足残疾人使用功能，要求配置三侧单排扶手、残疾人操纵箱、后壁挂镜等；操纵箱及厅外召唤装置按钮需要带盲文 |  |  |
|  |  |  | 电梯的标准功能及其他功能，具体功能包括如下：配置轿内语音报站功能，全集选控制运动功能，超载保护功能，超载报警功能，超速电气保护功能，超速机械保护功能，安全触板保护功能，门过载保护功能，开关门时间超长保护功能，开门异常自动选层功能，电动机空转保护功能，电动机过载（热）保护功能，泊梯功能，对讲机通讯功能，警铃报警功能，故障低速自救运行功能，停车在非门区报警功能，位置异常自动校正功能，停电应急照明功能，轿顶检修操作功能，轿内检修操作功能，机房内检修操作功能，无呼自返基站功能，满载直驶运行功能，无效内指令自动消除功能，反向内指令自动消除功能，微动平层功能，开门时间自动调整功能，开门时间自动控制功能，运行次数显示功能，轿内照明自动控制功能，轿内通风自动控制功能，故障自动检测功能，故障自动存储功能，待机定期自检功能，层高自测定功能，消防迫降功能，启动补偿功能，底坑对讲机通讯功能，门停止运行功能，抱闸动作的安全检测，轿内误指令取消功能，光幕保护功能，消防员专用运行功能，预留视频电缆。符合国家现行的行业标准 |  |  |