长春净月高新技术产业开发区净月潭公园立体停车场设备采购项目货物需求

# 第1包（公园正门停车场）

# 一、采购项目具体内容及技术要求

1.项目概况：

1.1本项目为长春净月高新技术产业开发区净月潭立体停车场工程公园正门停车场设备采购，建设地点在长春净月潭国家森林公园正门，具体位置及建筑方案详见招标附件图纸。

1.2招标内容：投标人应根据现场条件及建筑图纸并依据国家有关标准和规范进行立体停车场停车设备本体的设计、制造、运输及安装、调试、培训、验收、维修保养及相关售后服务。

1.3设备类型：平面移动类。

2.项目建设要求

2.1要求：投标人应提供详细可行的本次招标项目的整体设计图纸，并且确保整个投标方案的可实施性和优越性，考虑实现各出入口流通顺畅，并充分考虑效率、节能、环保等因素，根据系统设计要求和各自的技术优势，确保整个系统结构紧凑、先进实用、安全可靠、运行平稳、操作简便、性能优良、管理方便、故障率低、耐久性好。

2.2供货范围

2.2.1停车设备本体；

2.2.2停车设备自动控制系统；

2.2.3停车设备安全保护系统；

2.2.4停车设备闭路监视系统；

2.2.5停车管理收费系统；

2.2.6停车设备安装、调试、验收合格交付使用；

2.2.7停车设备各系统相关技术资料及技术培训；

2.2.8停车设备售后服务。

3.技术规范要求

投标人所提供的平面移动类停车设备，其全部技术性能必须达到中华人民共和国相关的制造与安装的国家标准的要求，包括：

《汽车库建筑设计规范》JGJ100-98

《机械式停车设备类别、型式与基本参数》JB/T8713-1998

《平面移动类机械式停车设备》JB/T10545-2004

《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97

《包装储运图示标志》GB191-1990

《气焊、手工电弧焊及气体保护焊焊缝坡口的基本形式尺寸》GB/T985-1998

《埋弧焊焊缝坡口的基本形式和尺寸》GB/T986-988

《钢熔化焊对接接头射线照相和质量分级》GB/T3323-1987

《液压系统通用技术条件》GB/T3766-1983

《声学、声压法测定噪声源声功率级反射面上方采用包络测量表的简易法》GB/T3768-1996

《起重机设计规范》GB/T3811-1983

《固定式钢直梯安全技术条件》GB4053.1-1993

《低压电气外壳防护等级》GB4942.2-1993

《金属熔化焊焊缝缺陷分类及说明》GB/T6417-1986

《液压元件通用技术条件》GB/T7935-1987

《钢丝绳》GB/T78918-1996

《涂装前钢材表面锈蚀等级》GB/T8923-1998

《色漆和清漆、漆膜的划格实验》GB/T9286-1998

《标牌》GB/T13306-1991

《机电产品包装通用技术条件》GB/T13384-1992

《机械式停车设备用安全要求》GB17907-1999

《电气装置安装工程  电缆线路施工及验收规范》GB50168-1992

《电气装置安装工程  接地装置施工及验收规范》GB50169-1992

《电气装置安装工程  盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》GB50171-1992

《压力容器无损检测》JB4730-1994

《中华人民共和国建筑法》

《中华人民共和国消防法》

以上规范已颁布新版本的，按最新版本执行。

4.设备配置要求

4.1设备类别：平面移动类机械停车设备。

4.2设备组成： 1806个车位，41个进出口，26台升降机，27台搬运器，41套安全门，9套监控系统，9套管理系统，9套收费系统。地下3层，地上一层，车库采用混凝土结构。

4.3适停车辆参数：轿车≤5300*1950*1550mm；SUV≤5300*1950*1950mm；最大允许停车重量不小于2200kg。

4.4停车方式：单排停车和双排穿越式停车。

4.5车库结构型式：混凝土楼板，停车架喷涂或热浸镀锌防腐处理。

4.6车辆出入库方式：正进正出。

4.7取车时间：平均时间≤90s，最长时间≤180s。

4.8搬运器载车方式：机械手抱夹交换方式或梳齿式交换方式。

4.9搬运器存取车时间：≤26s/次。

4.10运行模式：设备可以实现全自动、半自动、步进和紧急等多种运行模式，以满足对设备进行调试、检修、紧急事故处理以及多种需求的操作。

4.11监控系统：在进出口处和搬运台车上设有多个摄像头，监控无死角，在每个中央控制室屏幕上，有多个设备运行状态视频。

4.11收费系统：收费系统应与存取车系统联动。

4.12进出口人员安全检测：设置移动物体检测装置，当进出口内有移动物体时，设备自锁不启动。

4.13进出口智能引导装置：进出口内应具备完整的声、光提示装置（语音提示和自动导向指示灯箱）以便司机准确泊车。

4.14进出口挡车及防夹安全装置：入口进车方向必须设置挡车装置，进出口自动门设置防止车辆进出时发生夹车的感应装置。

4.15紧急制动：进出口、控制室、电控箱均设有紧急停止按钮控制，具有远程联网功能和故障指示功能，如车库发生故障而机械停止后，需给出声光报警信号，并给出故障类型及故障排除方法提示。

4.16要求设备各个系统中配置的所有电机、减速器、制动器建议采用德国SEW同一系列或相同品质的国外品牌。

4.17要求设备中各类变频器建议采用日本YASKAWA或相同品质的国外品牌。

5.设备运行条件

5.1安装场所：库内安装。

5.2海拔高度：≤40m。

5.3工作温度：－50C～450C。

5.4日温差：250C。

5.5环境湿度：最湿月的月平均相对湿度不大于95%。

5.6建筑物抗震设防级别：8度。

6.设备功能要求

6.1总车位1806个，共3个停车层，其中，地下2、3层为轿车停车层。停车不收后视镜，并留有一定空间余地。

6.2结合现有总平面布置和出入口，设计合理的停车方案（提供交通组织规划图），方便车辆进出。

6.3车库分区设计符合消防规范要求，标准要从严掌握、设施就高进行配置。

6.4车库入口处要有自动测量设备，防止超长、超宽、超高车辆进入，并自动报警，提示处置方案。

6.5车库要设置导向、定位、自动调直对中系统。

6.6停车设备主要材料、配件要求具备世界知名品牌。

6.7升降机具有防坠安全装置。升降机沿固定轨道运行，采用双保险链条提升传动；或升降机沿固定轨道运行，采用钢丝索曵引提升并加限速装置。

6.8车库专用门采用自动感应门。

6.9实现机械停车刷卡一卡通功能。

6.10各车库入口处能够显示剩余车位数量。

6.11车库操作系统界面为中文界面，且操作简单指引明了。

6.12各种驱动形式（包括前驱、后驱、四驱等类型）的车均能停放。

6.13设计使用年限不小于40年。

6.14设备动作时，室内<70dB,室外距车库门外1米、高1.2米处测试<55dB。

7.设备技术要求

7.1钢结构

7.1.1钢结构的设计、选材应符合国家相关规定。

7.1.2所有钢构件都必须经过抛丸喷漆处理，防止钢材过早腐蚀，提高其使用寿命。

7.1.3停车位钢结构停车架必须采用喷涂或热浸锌处理,以保证防腐寿命不小于40年。

7.1.4钢构件防腐标准按照国家相关标准执行。

7.1.5焊接要求

7.1.5.1焊条、焊丝和焊剂应与被焊接件的材料相适应。

7.1.5.2焊缝应符合GB／T985和GB／T986的规定。

7.1.5.3竖向和横向构件，焊接前进行校直校平。

7.2升降机

7.2.1升降机数量：26台。须列明升降机品牌、型号及相关技术参数。

7.2.2升降机必须采用非燃烧体材料制造。

7.2.3升降机应配置防坠装置、制动装置及缓冲器。

7.2.4升降机要求采用变频调速装置；

7.2.5升降机必须设有常闭式制动器，其额定制动力矩应不小于1.5倍额定载荷产生的力矩。

7.3电气要求

7.3.1电动机应适合短时重复工作制。

7.3.2升降电机、横移电机、搬运器行走电机应选用运行稳定、可靠性强的产品。

7.3.3在机房内或地坑内的墙壁上，应设置供检修用的电插座。

7.3.4紧急停止开关：升降机应设置紧急停止开关，确保紧急情况时立即停止升降机运转。

7.3.5控制系统应有自动保护装置，动力电路须配有短路、过流、欠压、过压、缺相和相序等保护电路。

7.3.6投标文件应提出停车系统供电容量、指标等要求，控制器及电源等设计须满足该系统正常使用要求，具有较高的抗干扰能力及稳压特性。

7.3.7电气设备的安装应符合GB50168、GB50169和GB50171的要求。

7.3.8停车系统设备的金属结构及所有电气设备的金属外壳、管槽、电缆金属护层和变压器低压侧均应有可靠接地。检测时应保持接地良好。

7.3.9所有仪表、按钮、操作开关的用途应标明在盘(屏、柜、台)的正面，装设在内部的元件应标明代号。

7.3.10所有电气设备必须可靠固定，声光信号装置必须可靠。

7.3.11设备适用于三相五线制。

7.3.12电动机、电控柜、操作箱所有外壳防护等级应不低于GB／T4942.2－1993中IP40要求。电控柜、操作箱密封防鼠害，并根据需要配置强制通风。

7.3.13电路必须配有分电路和主电路的短路保护、过载保护、欠压保护、缺相保护等保护电路。

7.3.14供电及控制线路安装按工程现场情况，以桥架为主。

7.3.15各电器设备及屏、柜与其结构构架间的距离必须符合检修方便的原则。

7.3.16满载运行时，电动机端的电压损失不得超过额定电压的15％。

7.3.17零线和接地线应分别设置，严禁用零线代替接地线。接地电阻不得大于4Ω。

7.3.18导体之间和导体对地之间的绝缘电阻必须大于1000Ω，且其值不小于：

7.3.18.1动力电路和电气安全装置电路0.5MΩ；

7.3.18.2其他电路(控制、照明、信号等)0.25MΩ。

7.3.19接地线连接应符合GB50169的规定。

7.3.19电动机、电控柜操作箱所用外壳防护等级，不得低于GB／T4942.2中IP33的要求。电机必须内置，不得外露，避免外来雨水灰尘侵蚀，布置需美观。

7.4自动门

7.4.1车库的出入口设自动门，采用运行稳定、可靠性强产品；

7.4.2自动门由联锁机构控制，在自动门处于开启状态时，相应设备不应动作；

7.4.3自动门应有防夹装置，防止车辆出入时发生夹车现象。

7.5自动控制系统

7.5.1设备要求采用全自动、半自动、步进和紧急等多种运行模式，以满足对设备进行调试、检修、紧急事故处理以及多种用户需求的操作；

7.5.2当停车系统设备在运行中出现故障时，相应设备应能立即停止运行，并发出报警信号；

7.5.3车库应设有远程诊断系统，可以通过电话线或网络等手段对车库的控制软件进行升级或改进优化。

7.5.4停车操作系统力求简便，并有故障诊断系统，能显示故障码，以利维修。

7.5.5车库应设有定期自诊断系统，投标人须在文件中报出定期自诊断的时间。

7.5.5投标人应提供详细的应急处理措施，以保证紧急情况下车辆不滞留。

7.5.6设备自动控制系统要求PLC应采用运行稳定、可靠性强产品。

7.5.7设备自动控制系统要求变频器采用运行稳定、可靠性强产品。

7.5.8系统要求具备电脑操作系统，可以通过电脑对每个停车位的状态进行查询。

7.6安全设施

7.6.1入口处应设置车辆长宽高安全检测装置，当有超规格车辆时，应发出报警信号，并且系统不应进行存取车操作；

7.6.2车库的操作盘应设紧急停机按钮，当出现紧急情况时按下紧急停机按钮，全部设备应立即停止运行；

7.6.3要求停车系统应有防重叠存车的自动检测装置；

7.6.4在适当的位置设置存取车指示牌、操作说明牌、注意事项告示牌、最大容车尺寸告示牌、公司电话和24小时服务电话。

7.7车库控制管理系统

7.7.1控制系统基本要求

7.7.1.1控制系统主要由以下部分组成：主控制箱盘、可编程控制器、电磁接触器、按键式控制盘、光电开关、定位及逾限开关、安全装置等。

7.7.1.2手动操作：按键方式，并于操作盘附上标注容车尺寸、操作说明牌、设备维护服务电话等。

7.7.1.3应有明显的车位分区及分区标志。

7.7.1.4控制系统要求操作简单方便、操作指示和按钮一目了然。

7.7.1.5控制系统应保证运行安全，充分考虑到可能发生的危险情况，采取措施避免，并发出声光报警，提示操作者注意安全。

7.7.1.6集中控制系统设置于控制室内。

7.7.1.7自动操作存取车可采用插卡或刷卡等方式，在控制盘(箱)上应可方便地进行切换。投标人应说明其所采用的方式，操作装置应设置在人及汽车的出入状况可目视清楚的某方便位置。

7.7.1.8电气控制线必须采用标准要求的多股铜芯电缆线，并具有耐候性、耐油性。并满足国家相关标准规定。

7.7.1.9照明电路应另设电源开关，不受动力部分总开关的影响。紧急停止开关应设置在明显位置，紧急时操作者能及时处理。

7.7.1.10对操作失误应有简易纠正方式，确保操作失误不会给系统造成任何损害。

7.7.2监控系统：

7.7.2.1车库应设有电视监视系统，在中央控制室可以通过监视器看到库内的运行等状况；

7.7.2.2视频监控系统要记录存取车全过程，便于事故的记录和纠纷的解决，所记录的数据最少保留2周，并可以回查，这些数据系统必须存储管理，本地存储容量不满足时，系统应能及时提示，并能转存到其他存储器，如移动硬盘、光盘等，系统必须具备将这些数据导入、导出、生成事故报表等功能。

7.7.2.3监控系统应保证在建设单位照明节能环保的情况下保持清晰，不得有画面变色、跳动、模糊等情况出现。

7.7.2.4投标人还应提供系统出现故障或面临瘫痪情况下的应急处理措施或备用处理方法（系统、设备）。

7.7.2.5各投标人在车辆进入车库前应有相应的检测装置来判断车辆是否符合本车库的停车要求，如车身是否过长、过宽、过高；并提供相应的处理措施。

7.7.3 收费及管理系统：

7.7.3.1车库设有收费及管理系统，具有固定用户和临时用户分类管理功能。（固定车位的用户，采用停车卡操作或管理人员操作方式管理；临时用户停车，取车时先到中央控制室缴费，再由管理人员操作取车。）

7.7.3.2收费系统应结合采购人实际情况，完成系统的收费功能。

7.7.3.3投标人应在文件中明确监控系统和收费系统的操作系统、数据库及相关接口软件的名称，应用软件应提供专用的包括系统使用和系统维护的使用说明书。如投标人不具有使用的软件的著作权，需承诺发生产权纠纷时，责任由投标人承担。

7.7.3.4监控系统和收费系统的维护和管理，应在专用的工作站上完成。

7.7.3.5投标人对软件系统的修改和测试，应在设备承包方的模拟环境下完成，如投标人没有在模拟环境下完成测试，造成的一切损失均由投标人承担。

7.7.3.6收费系统应配备费额显示，应至少显示停车时长、收费金额等内容。

7.8设备、配件及辅助材料要求

7.8.1 停车设备关键部件应采用国际知名品牌。

7.8.2投标人必须列出设备、配件及辅助材料清单，详细标明名称、品牌、规格型号、单价等。

二、安装调试要求：

1.中标人应派有经验的技术人员到现场安装，经调试合格直到设备正常运行，其费用由中标人负担，计入投标总价。

2.中标人应提供全部调试过程中所需的特殊工具、润滑剂和易损件，并自带专用仪器仪表。

3.中标人应在现场对设备进行调试和试运行，以检验其设计制作操作性和功能等方面的情况。

4.货物在现场的保管由中标人负责，直至设备安装、验交完毕。

5.中标人提供设备安装调试及保养维修服务的施工服务队伍要具备相应的专业知识及技术水平，熟悉所提供停车设备产品的技术性能、指标、安装工艺、维修保养知识，有足够能力承担停车设备的安装工程，并能保证安装工艺达到停车设备运行合格的要求。

6.施工服务人员要有相应的上岗证，并自费办理暂住证等证件。中标人施工前向业主和监理方递交派出人员名单，严禁使用未成年工和不适应现场安全施工要求的老弱病残人员进行施工。

7.中标人应设有安装负责人，负责安装工程的计划、协调、人力调配及工程质量管理等工作，还应设安装现场工程师，负责技术指导、质量监督、安装现场测量、安装质量检查认可等。

8.进入工作现场的队伍要遵守现场的规章制度。施工队伍要建立安全责任制，确保施工过程不出现人身安全事故、火灾事故和施工机械质量造成的停车设备损坏事故。否则，一切责任由中标人承担。

9.整个工作期间，施工队伍必须接受业主单位的统一管理、必要的监督检查和指导。

10.施工队伍进场所需的现场工作条件及施工中需业主配合承担的工作由中标人和总承包单位协调，协调费用包在投标报价中。

11.施工队伍需对停车设备的安装现场进行检查，确认土建结构是否符合安装要求。

12.安装开始前，施工队伍应约业主共同检查安装现场是否已具备进场条件，包括临时水电和临时用房。

13.施工所用的机械工具、设备、材料由施工队伍自备及自费运到施工工地，进场后进行必要的性能安全检查，完工后从工地自费搬出运走，施工所用的材料及机械工具由采购人提供恰当的场所存放并由施工队伍自行保管，不得随便存放，以免造不必要的丢失、损坏。采购人只提供临时水源电源(水电费由中标人承担)。

三、验收要求

1.预验收。中标人完成合同范围的安置与调试等工作、并经过自查符合投标要求后，由采购人、中标人、监理单位进行预验收。当检验结果与要求不符时，应排除故障或消除缺陷，并重复进行相关项目的检验。

2.最终验收。由中标人负责向有关职能部门办理相应的报建、监督、验收手续，办理相关监督验收手续时，采购人应配合签字盖章并提供有关资质等文件。取得当地特种设备检测部门的验收合格证书视为最终验收，当地验收费用由中标人负责。

3.验收文件：所有验收文件、测试报告、资料要提交买方完整的三套(一正二副)，以作设备留档备案。

四、售后服务要求

1.投标人应按照本采购项目特点提供长期良好的售后服务，并在投标文件中提供详细具体的售后服务承诺条款及保证，在质保期内售后服务所需费用列入投标报价。

2.本次招标的货物质保期为2年，质保期自验收合格之日起计算，质保期内中标人应免费提供因投标货物本身缺陷所导致故障的技术服务和设备维修，免费提供零部件的更换。

3.接到故障报告后能在1小时内响应并提出解决方案，远程技术无法解决的，应在4小时到达采购人现场。

4.质保期满后,中标人应提供终身维修，并长期提供良好的技术支持及零配（部）件的优惠供应。维修时只收取零配（部）件的材料费用。

5.投标人必须对使用人员的培训做出承诺，并制订培训计划，所需费用应包含在投标总价中。

6.中标人应提供终身维修及定期巡访。

第2包（公园西门停车场）

一、采购项目具体内容及技术要求

1.项目概况：

1.1本项目为长春净月高新技术产业开发区净月潭立体停车场工程公园西门停车场设备采购，建设地点在长春净月潭国家森林公园西门，具体位置及建筑方案详见招标附件图纸。

1.2招标内容：投标人应根据现场条件及建筑图纸并依据国家有关标准和规范进行立体停车场停车设备本体的设计、制造、运输及安装、调试、培训、验收、维修保养及相关售后服务。

1.3设备类型：垂直升降类机械停车设备。

2.项目建设要求

2.1要求：投标人应提供详细可行的本次招标项目的整体设计图纸，并且确保整个投标方案的可实施性和优越性，考虑实现各出入口流通顺畅，并充分考虑效率、节能、环保等因素，根据系统设计要求和各自的技术优势，确保整个系统结构紧凑、先进实用、安全可靠、运行平稳、操作简便、性能优良、管理方便、故障率低、耐久性好。

2.2供货范围

2.2.1停车设备本体；

2.2.2停车设备自动控制系统；

2.2.3停车设备安全保护系统；

2.2.4停车设备闭路监视系统；

2.2.5停车管理收费系统；

2.2.6停车设备安装、调试、验收合格交付使用；

2.2.7停车设备各系统相关技术资料及技术培训；

2.2.8停车设备售后服务。

3.技术规范要求

投标人所提供的垂直升降类停车设备，其全部技术性能必须达到中华人民共和国相关的制造与安装的国家标准的要求，包括：

《汽车库建筑设计规范》JGJ100-98

《机械式停车设备类别、型式与基本参数》JB/T8713-1998

《垂直升降类机械式停车设备》JB/T10475-2004

《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97

《包装储运图示标志》GB191-1990

《气焊、手工电弧焊及气体保护焊焊缝坡口的基本形式尺寸》GB/T985-1998

《埋弧焊焊缝坡口的基本形式和尺寸》GB/T986-988

《钢熔化焊对接接头射线照相和质量分级》GB/T3323-1987

《液压系统通用技术条件》GB/T3766-1983

《声学、声压法测定噪声源声功率级反射面上方采用包络测量表的简易法》GB/T3768-1996

《起重机设计规范》GB/T3811-1983

《固定式钢直梯安全技术条件》GB4053.1-1993

《低压电气外壳防护等级》GB4942.2-1993

《金属熔化焊焊缝缺陷分类及说明》GB/T6417-1986

《液压元件通用技术条件》GB/T7935-1987

《钢丝绳》GB/T78918-1996

《涂装前钢材表面锈蚀等级》GB/T8923-1998

《色漆和清漆、漆膜的划格实验》GB/T9286-1998

《标牌》GB/T13306-1991

《机电产品包装通用技术条件》GB/T13384-1992

《机械式停车设备用安全要求》GB17907-1999

《电气装置安装工程  电缆线路施工及验收规范》GB50168-1992

《电气装置安装工程  接地装置施工及验收规范》GB50169-1992

《电气装置安装工程  盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》GB50171-1992

《压力容器无损检测》JB4730-1994

《中华人民共和国建筑法》

《中华人民共和国消防法》

以上规范已颁布新版本的，按最新版本执行。

4.设备配置要求

4.1设备类别：垂直升降类机械停车设备。

4.2设备组成： 769个车位，34个进出口，34套安全门，11台升降机，11套搬运台车，11套搬运器，11套监控系统，11套管理系统，11套收费系统。车库地下3层，地上3层，局部地上5层，采用混凝土结构。

4.3适停车辆参数：轿车≤5300*1950*1550mm；SUV≤5300*1950*1950mm；最大允许停车重量不小于2200kg。

4.4停车方式：单排停车和双排穿越式停车。

4.5车库结构型式：混凝土楼板，停车架喷涂或热浸镀锌防腐处理。

4.6车辆出入库方式：正进正出。

4.7取车时间：平均时间≤90s，最长时间≤180s。

4.8搬运器载车方式：机械手抱夹交换方式或梳齿式交换方式。

4.9搬运器存取车时间：≤26s/次。

4.10运行模式：设备可以实现全自动、半自动、步进和紧急等多种运行模式，以满足对设备进行调试、检修、紧急事故处理以及多种需求的操作。

4.11监控系统：在进出口处和搬运台车上设有多个摄像头，监控无死角，在每个中央控制室屏幕上，有多个设备运行状态视频。

4.11收费系统：收费系统应与存取车系统联动。

4.12进出口人员安全检测：设置移动物体检测装置，当进出口内有移动物体时，设备自锁不启动。

4.13进出口智能引导装置：进出口内应具备完整的声、光提示装置（语音提示和自动导向指示灯箱）以便司机准确泊车。

4.14进出口挡车及防夹安全装置：入口进车方向必须设置挡车装置，进出口自动门设置防止车辆进出时发生夹车的感应装置。

4.15紧急制动：进出口、控制室、电控箱均设有紧急停止按钮控制，具有远程联网功能和故障指示功能，如车库发生故障而机械停止后，需给出声光报警信号，并给出故障类型及故障排除方法提示。

4.16要求设备各个系统中配置的所有电机、减速器、制动器建议采用德国SEW同一系列或相同品质的国外品牌。

4.17要求设备中各类变频器建议采用日本YASKAWA或相同品质的国外品牌。

5.设备运行条件

5.1安装场所：库内安装。

5.2海拔高度：≤40m。

5.3工作温度：－50C～450C。

5.4日温差：250C。

5.5环境湿度：最湿月的月平均相对湿度不大于95%。

5.6建筑物抗震设防级别：8度。

6.设备功能要求

6.1总车位769个，共8个停车层，其中地下1、2、3层和地上1层为SUV停车层，地上2、3、4、5层为轿车停车层。停车不收后视镜，并留有一定空间余地。

6.2结合现有总平面布置和出入口，设计合理的停车方案，方便车辆进出。

6.3车库分区设计符合消防规范要求，标准要从严掌握、设施就高进行配置。

6.4车库入口处要有自动测量设备，防止超长、超宽、超高车辆进入，并自动报警，提示处置方案。

6.5车库要设置导向、定位、自动调直对中系统。

6.6停车设备主要材料、配件要求具备世界知名品牌。

6.7升降机具有防坠安全装置。升降机沿固定轨道运行，采用双保险链条提升传动；或升降机沿固定轨道运行，采用钢丝索曵引提升并加限速装置。

6.8车库专用门采用自动感应门。

6.9实现机械停车刷卡一卡通功能。

6.10各车库入口处能够显示剩余车位数量。

6.11车库操作系统界面为中文界面，且操作简单指引明了。

6.12各种驱动形式（包括前驱、后驱、四驱等类型）的车均能停放。

6.13设计使用年限不小于40年。

6.14设备动作时，室内<70dB,室外距车库门外1米、高1.2米处测试<55dB。

7.设备技术要求

7.1钢结构

7.1.1钢结构的设计、选材应符合国家相关规定。

7.1.2所有钢构件都必须经过抛丸喷漆处理，防止钢材过早腐蚀，提高其使用寿命。

7.1.3停车位钢结构停车架必须采用喷涂或热浸锌处理,以保证防腐寿命不小于40年。

7.1.4钢构件防腐标准按照国家相关标准执行。

7.1.5焊接要求

7.1.5.1焊条、焊丝和焊剂应与被焊接件的材料相适应。

7.1.5.2焊缝应符合GB／T985和GB／T986的规定。

7.1.5.3竖向和横向构件，焊接前进行校直校平。

7.2升降机

7.2.1升降机数量：11台。须列明升降机品牌、型号及相关技术参数。

7.2.2升降机必须采用非燃烧体材料制造。

7.2.3升降机应配置防坠装置、制动装置及缓冲器。

7.2.4升降机要求采用变频调速装置；

7.2.5升降机必须设有常闭式制动器，其额定制动力矩应不小于1.5倍额定载荷产生的力矩。

7.3电气要求

7.3.1电动机应适合短时重复工作制。

7.3.2升降电机、横移电机、搬运器行走电机应选用运行稳定、可靠性强的产品。

7.3.3在机房内或地坑内的墙壁上，应设置供检修用的电插座。

7.3.4紧急停止开关：升降机应设置紧急停止开关，确保紧急情况时立即停止升降机运转。

7.3.5控制系统应有自动保护装置，动力电路须配有短路、过流、欠压、过压、缺相和相序等保护电路。

7.3.6投标文件应提出停车系统供电容量、指标等要求，控制器及电源等设计须满足该系统正常使用要求，具有较高的抗干扰能力及稳压特性。

7.3.7电气设备的安装应符合GB50168、GB50169和GB50171的要求。

7.3.8停车系统设备的金属结构及所有电气设备的金属外壳、管槽、电缆金属护层和变压器低压侧均应有可靠接地。检测时应保持接地良好。

7.3.9所有仪表、按钮、操作开关的用途应标明在盘(屏、柜、台)的正面，装设在内部的元件应标明代号。

7.3.10所有电气设备必须可靠固定，声光信号装置必须可靠。

7.3.11设备适用于三相五线制。

7.3.12电动机、电控柜、操作箱所有外壳防护等级应不低于GB／T4942.2－1993中IP40要求。电控柜、操作箱密封防鼠害，并根据需要配置强制通风。

7.3.13电路必须配有分电路和主电路的短路保护、过载保护、欠压保护、缺相保护等保护电路。

7.3.14供电及控制线路安装按工程现场情况，以桥架为主。

7.3.15各电器设备及屏、柜与其结构构架间的距离必须符合检修方便的原则。

7.3.16满载运行时，电动机端的电压损失不得超过额定电压的15％。

7.3.17零线和接地线应分别设置，严禁用零线代替接地线。接地电阻不得大于4Ω。

7.3.18导体之间和导体对地之间的绝缘电阻必须大于1000Ω，且其值不小于：

7.3.18.1动力电路和电气安全装置电路0.5MΩ；

7.3.18.2其他电路(控制、照明、信号等)0.25MΩ。

7.3.19接地线连接应符合GB50169的规定。

7.3.20电动机、电控柜操作箱所用外壳防护等级，不得低于GB／T4942.2中IP33的要求。电机必须内置，不得外露，避免外来雨水灰尘侵蚀，布置需美观。

7.4自动门

7.4.1车库的出入口设自动门，采用运行稳定、可靠性强产品；

7.4.2自动门由联锁机构控制，在自动门处于开启状态时，相应设备不应动作；

7.4.3自动门应有防夹装置，防止车辆出入时发生夹车现象。

7.5自动控制系统

7.5.1设备要求采用全自动、半自动、步进和紧急等多种运行模式，以满足对设备进行调试、检修、紧急事故处理以及多种用户需求的操作；

7.5.2当停车系统设备在运行中出现故障时，相应设备应能立即停止运行，并发出报警信号；

7.5.3车库应设有远程诊断系统，可以通过电话线或网络等手段对车库的控制软件进行升级或改进优化。

7.5.4停车操作系统力求简便，并有故障诊断系统，能显示故障码，以利维修。

7.5.5车库应设有定期自诊断系统，投标人须在文件中报出定期自诊断的时间。

7.5.5投标人应提供详细的应急处理措施，以保证紧急情况下车辆不滞留。

7.5.6设备自动控制系统要求PLC应采用运行稳定、可靠性强产品。

7.5.7设备自动控制系统要求变频器采用运行稳定、可靠性强产品。

7.5.8系统要求具备电脑操作系统，可以通过电脑对每个停车位的状态进行查询。

7.6安全设施

7.6.1入口处应设置车辆长宽高安全检测装置，当有超规格车辆时，应发出报警信号，并且系统不应进行存取车操作；

7.6.2车库的操作盘应设紧急停机按钮，当出现紧急情况时按下紧急停机按钮，全部设备应立即停止运行；

7.6.3要求停车系统应有防重叠存车的自动检测装置；

7.6.4在适当的位置设置存取车指示牌、操作说明牌、注意事项告示牌、最大容车尺寸告示牌、公司电话和24小时服务电话。

7.7车库控制管理系统

7.7.1控制系统基本要求

7.7.1.1控制系统主要由以下部分组成：主控制箱盘、可编程控制器、电磁接触器、按键式控制盘、光电开关、定位及逾限开关、安全装置等。

7.7.1.2手动操作：按键方式，并于操作盘附上标注容车尺寸、操作说明牌、设备维护服务电话等。

7.7.1.3应有明显的车位分区及分区标志。

7.7.1.4控制系统要求操作简单方便、操作指示和按钮一目了然。

7.7.1.5控制系统应保证运行安全，充分考虑到可能发生的危险情况，采取措施避免，并发出声光报警，提示操作者注意安全。

7.7.1.6集中控制系统设置于控制室内。

7.7.1.7自动操作存取车可采用插卡或刷卡等方式，在控制盘(箱)上应可方便地进行切换。投标人应说明其所采用的方式，操作装置应设置在人及汽车的出入状况可目视清楚的某方便位置。

7.7.1.8电气控制线必须采用标准要求的多股铜芯电缆线，并具有耐候性、耐油性。并满足国家相关标准规定。

7.7.1.9照明电路应另设电源开关，不受动力部分总开关的影响。紧急停止开关应设置在明显位置，紧急时操作者能及时处理。

7.7.1.10对操作失误应有简易纠正方式，确保操作失误不会给系统造成任何损害。

7.7.2监控系统：

7.7.2.1车库应设有电视监视系统，在中央控制室可以通过监视器看到库内的运行等状况；

7.7.2.2视频监控系统要记录存取车全过程，便于事故的记录和纠纷的解决，所记录的数据最少保留2周，并可以回查，这些数据系统必须存储管理，本地存储容量不满足时，系统应能及时提示，并能转存到其他存储器，如移动硬盘、光盘等，系统必须具备将这些数据导入、导出、生成事故报表等功能。

7.7.2.3监控系统应保证在建设单位照明节能环保的情况下保持清晰，不得有画面变色、跳动、模糊等情况出现。

7.7.2.4投标人还应提供系统出现故障或面临瘫痪情况下的应急处理措施或备用处理方法（系统、设备）。

7.7.2.5各投标人在车辆进入车库前应有相应的检测装置来判断车辆是否符合本车库的停车要求，如车底盘是否过低、车身是否过长、过宽、过高；并提供相应的处理措施。

7.7.3 收费及管理系统：

7.7.3.1车库设有收费及管理系统，具有固定用户和临时用户分类管理功能。（固定车位的用户，采用停车卡操作或管理人员操作方式管理；临时用户停车，取车时先到中央控制室缴费，再由管理人员操作取车。）

7.7.3.2收费系统应结合采购人实际情况，完成系统的收费功能。

7.7.3.3投标人应在文件中明确监控系统和收费系统的操作系统、数据库及相关接口软件的名称，应用软件应提供专用的包括系统使用和系统维护的使用说明书。如投标人不具有使用的软件的著作权，需承诺发生产权纠纷时，责任由投标人承担。

7.7.3.4监控系统和收费系统的维护和管理，应在专用的工作站上完成。

7.7.3.5投标人对软件系统的修改和测试，应在设备承包方的模拟环境下完成，如投标人没有在模拟环境下完成测试，造成的一切损失均由投标人承担。

7.7.3.6收费系统应配备费额显示，应至少显示停车时长、收费金额等内容。

7.8设备、配件及辅助材料要求

7.8.1 停车设备关键部件应采用国际知名品牌。

7.8.2投标人必须列出设备、配件及辅助材料清单，详细标明名称、品牌、规格型号、单价等。

二、安装调试要求：

1.中标人应派有经验的技术人员到现场安装，经调试合格直到设备正常运行，其费用由中标人负担，计入投标总价。

2.中标人应提供全部调试过程中所需的特殊工具、润滑剂和易损件，并自带专用仪器仪表。

3.中标人应在现场对设备进行调试和试运行，以检验其设计制作操作性和功能等方面的情况。

4.货物在现场的保管由中标人负责，直至设备安装、验交完毕。

5.中标人提供设备安装调试及保养维修服务的施工服务队伍要具备相应的专业知识及技术水平，熟悉所提供停车设备产品的技术性能、指标、安装工艺、维修保养知识，有足够能力承担停车设备的安装工程，并能保证安装工艺达到停车设备运行合格的要求。

6.施工服务人员要有相应的上岗证，并自费办理暂住证等证件。中标人施工前向业主和监理方递交派出人员名单，严禁使用未成年工和不适应现场安全施工要求的老弱病残人员进行施工。

7.中标人应设有安装负责人，负责安装工程的计划、协调、人力调配及工程质量管理等工作，还应设安装现场工程师，负责技术指导、质量监督、安装现场测量、安装质量检查认可等。

8.进入工作现场的队伍要遵守现场的规章制度。施工队伍要建立安全责任制，确保施工过程不出现人身安全事故、火灾事故和施工机械质量造成的停车设备损坏事故。否则，一切责任由中标人承担。

9.整个工作期间，施工队伍必须接受业主单位的统一管理、必要的监督检查和指导。

10.施工队伍进场所需的现场工作条件及施工中需业主配合承担的工作由中标人和总承包单位协调，协调费用包在投标报价中。

11.施工队伍需对停车设备的安装现场进行检查，确认土建结构是否符合安装要求。

12.安装开始前，施工队伍应约业主共同检查安装现场是否已具备进场条件，包括临时水电和临时用房。

13.施工所用的机械工具、设备、材料由施工队伍自备及自费运到施工工地，进场后进行必要的性能安全检查，完工后从工地自费搬出运走，施工所用的材料及机械工具由采购人提供恰当的场所存放并由施工队伍自行保管，不得随便存放，以免造不必要的丢失、损坏。采购人只提供临时水源电源(水电费由中标人承担)。

三、验收要求

1.预验收。中标人完成合同范围的安置与调试等工作、并经过自查符合投标要求后，由采购人、中标人、监理单位进行预验收。当检验结果与要求不符时，应排除故障或消除缺陷，并重复进行相关项目的检验。

2.最终验收。由中标人负责向有关职能部门办理相应的报建、监督、验收手续，办理相关监督验收手续时，采购人应配合签字盖章并提供有关资质等文件。取得当地特种设备检测部门的验收合格证书视为最终验收，当地验收费用由中标人负责。

3.验收文件：所有验收文件、测试报告、资料要提交买方完整的三套(一正二副)，以作设备留档备案。

四、售后服务要求

1.投标人应按照本采购项目特点提供长期良好的售后服务，并在投标文件中提供详细具体的售后服务承诺条款及保证，在质保期内售后服务所需费用列入投标报价。

2.本次招标的货物质保期为2年，质保期自验收合格之日起计算，质保期内中标人应免费提供因投标货物本身缺陷所导致故障的技术服务和设备维修，免费提供零部件的更换。

3.接到故障报告后能在1小时内响应并提出解决方案，远程技术无法解决的，应在4小时到达采购人现场。

4.质保期满后,中标人应提供终身维修，并长期提供良好的技术支持及零配（部）件的优惠供应。维修时只收取零配（部）件的材料费用。

5.投标人必须对使用人员的培训做出承诺，并制订培训计划，所需费用应包含在投标总价中。

6.中标人应提供终身维修及定期巡访。