一、货物需求明细及技术要求（货物名称中带“★”的为核心产品）

| 序号 | 货物名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 参考图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厨房主灶间设备 |
| 1 | ★保鲜工作台 | 采用优质食品级食品级304##1.0mm不锈钢板制造，一次冲压柜门：自闭/磁吸门，防冻/磁性胶边；蒸发器：直冷式；配备高效节能制冷机组；温度：保鲜：-5℃-- +5℃；冷藏：-5℃-- -20℃。电压及电功率:220V/500W，全钢铜管。尺寸1800*800*800。 | 台 | 6 |  |
| 2 | 单通工作台 | 面板材质采用食品级食品级304##1.2MM厚优质不锈钢钢板,侧板材质采用食品级食品级304##1.0MM厚优质不锈钢钢板，内衬三聚氰胺防潮防腐板，配承重加强筋，配38*38不锈钢可调子弹腿。尺寸1800*800*800。 | 台 | 6 |  |
| 3 | 豪华油网烟罩 | 采用优质食品级304#不锈钢板，板厚1.2㎜，带油篦子、防爆灯，尺寸17330*1500*500。 | 平米 | 26 |  |
| 4 | 双头矮汤炉 | 电子打火，面板材质采用食品级304##1.5MM厚优质不锈钢钢板，侧板材质采用食品级食品级304##1.2MM厚优质不锈钢钢板，灶台柜架采用国标4*4角铁，并作防腐防锈处理。炉内衬板应用1.5mm冷轧钢板，并用做防腐防锈处理。隔热层为保温岩棉无需冷却水。可调子弹调节腿。下水口为不锈钢下水口。尺寸1300*750*800。 | 台 | 1 |  |
| 5 | 调料台 | 采用优质食品级304#不锈钢板，面板1.2mm厚不锈钢，配不锈钢调节脚。尺寸500*900*800。 | 台 | 2 |  |
| 6 | ★双炒单温灶 | 采用优质食品级304#不锈钢板，板厚1.2mm,以4号国标角钢为骨架,2mm厚冷轧板为衬板,中间加10mm硅酸铝镉热板,以φ51厚1.2mm不锈钢管做支腿,,炉头选用节能炉头、气阀，备有可调子弹脚，电子打火，带长明火。220V/0.5KW*2，尺寸1800*900*800。 | 台 | 2 |  |
| 7 | ★单头大锅灶 | 电子打火，面板材质采用食品级食品级304##1.5MM厚优质不锈钢钢板，侧板材质采用食品级食品级304##1.2MM厚优质不锈钢钢板，灶台柜架采用国标4*4角铁，并作防腐防锈处理。炉内衬板应用1.5mm冷轧钢板，并用做防腐防锈处理。隔热层为保温岩棉无需冷却水。可调子弹调节腿。下水口为不锈钢下水口。220V/0.5KW，尺寸1200*1350*800。 | 台 | 7 |  |
| 8 | 调料台 | 采用优质食品级304#不锈钢板，面板1.2mm厚不锈钢，配不锈钢调节脚。尺寸500*1350*800。 | 台 | 3 |  |
| 9 | 调料台 | 采用优质食品级304#不锈钢板，面板1.2mm厚不锈钢，配不锈钢调节脚。尺寸1200*1140*800。 | 台 | 1 |  |
| 10 | 四层平板层架 | 采用优质食品级304#不锈钢板，板厚度1.5mm厚不锈钢钢板制作,腿为φ48mm圆管，管厚1.5mm，腿与隔板采用穿透式开孔满焊连接，每层一道加强筋，并配有不锈钢可调节子弹脚。尺寸1200*500*1550。 | 台 | 4 |  |
| 11 | 洗地龙头 | 1.参数标准:8-10M长液压管,材料为底碳钢材板厚度分为8MM-3MM,和黄铜材料钢丝编织管组成,外表采用静电喷涂,配置花洒喷头。参考尺寸117*375*360。 | 台 | 1 |  |
| 12 | 残食台（带车） | 面板材质采用食品级食品级304##1.2MM厚优质不锈钢钢板，尺寸700*700*800。 | 台 | 1 |  |
| 13 | 双眼水池 | 采用优质优食品级304#不锈钢板制造，板厚度1.5mm,一次冲压成形槽体，冲压台面，38*38mm支撑腿，配置不锈钢可调节重力子弹脚，配优质不锈钢落水器、拦渣斗。尺寸1200*700*800。 | 台 | 2 |  |
| 14 | 四门高身雪柜 | 采用优质食品级食品级304##1.0mm不锈钢板制作，柜门：自闭/磁吸门，防冻/磁性胶边；蒸发器：直冷式；配备高效节能制冷机组；温度：保鲜：-5℃-- +5℃；冷藏：-5℃-- -20℃。双机、双温、双控。电压及电功率:220V/1KW，全钢铜管。尺寸 1220*760*1950。 | 台 | 5 |  |
| 厨房粗加工区设备 |
| 15 | 三眼水池 | 采用优质优食品级304#不锈钢板制造，板厚度1.5mm,一次冲压成形槽体，冲压台面，38*38mm支撑腿，配置不锈钢可调节重力子弹脚，配优质不锈钢落水器、拦渣斗。尺寸1800*700*800。 | 台 | 1 |  |
| 16 | 双层平板工作台 | 面板材质采用食品级食品级304##1.2MM厚优质不锈钢钢板,侧板材质采用食品级食品级304##1.0MM厚优质不锈钢钢板，内衬三聚氰胺防潮防腐板，配承重加强筋，配38*38不锈钢可调子弹腿。尺寸1800*800*800。 | 台 | 2 |  |
| 17 | 洗地龙头 | 1.参数标准:8-10M长液压管,材料为底碳钢材板厚度分为8MM-3MM,和黄铜材料钢丝编织管组成,外表采用静电喷涂,配置花洒喷头。参考尺寸117*375*360。 | 台 | 1 |  |
| 18 | 开水器带底座 | 采用食品级食品级304##1.0mm优质不锈钢板制作，双层发泡外壁，采用高盖设计，防止蒸汽水外泄，自动测温、控温、控水，制设缺水断电保护装置，收能超强，热效率高。380V/12KW。 | 台 | 1 |  |
| 19 | 土豆脱皮机 | 整机采用优质食品级食品级304##2.5mm不锈钢板，清洗脱皮容积大、效率高，耗能小，可连续清洗，操作简单，使用寿命长， 带有急停装置，保证操作安全；打开机盖，自动出料，省事节约人力，因重量大不晃动，固定抗震设计；特制磨砂面板，脱皮效果干净彻底。220V/1.5KW。 | 台 | 1 |  |
| 20 | ★多功能切菜机 | 机器骨架均为SUS食品级食品级304##2.5mm不锈钢板不锈钢材质制成，球茎部采用镁铝合金材质制成，变频器控制速度，可切片、切块、切丝均以此完成。220V/3.15KW ，尺寸1180*550*1260。 | 台 | 1 |  |
| 21 | 四层平板层架 | 采用优质食品级304#不锈钢板，板厚度1.5mm厚不锈钢钢板制作,腿为φ48mm圆管，管厚1.5mm，腿与隔板采用穿透式开孔满焊连接，每层一道加强筋，并配有不锈钢可调节子弹脚。尺寸1500*500*1550。 | 台 | 1 |  |
| 22 | 大单眼水池 | 采用优质优食品级304#不锈钢板制造，板厚度1.5mm,一次冲压成形槽体，冲压台面，38*38mm支撑腿，配置不锈钢可调节重力子弹脚，配优质不锈钢落水器、拦渣斗。尺寸1200*700*800。 | 台 | 2 |  |
| 23 | 残食台（带车） | 面板材质采用食品级食品级304##1.2MM厚优质不锈钢钢板，700*700*800。 | 台 | 2 |  |
| 24 | ★切肉机 | 整机内部框架和外部箱体全部采用食品级304#材质，永不生锈，切片刀组采用快捷拆装方式，揭盖自动停机，旋转阻挡式下料口，安全卫生，整机无缝焊接，可以冲洗，箱体1.5mm拉丝不锈钢板，顶盘2.5mm不锈钢板，切肉时单组刀具一次出片，双组刀具一次出丝，380V/2.2KW，参考尺寸： 620x604x926。 | 台 | 1 |  |
| 25 | ★绞肉机 | 整机内部框架和外部箱体全部采用食品级304#材质，永不生锈，切片刀组采用快捷拆装方式，380V/1.5KW，参考尺寸： 556x470x850。 | 台 | 1 |  |
| 26 | 锯骨机 | 带轮直径： 300MM 锯带线速度： 15M/S 工作台规格： 712×662MM 切割厚度： 30~250MM 防水等级： ALIGN=CENTER>IPX1 外形尺寸：620*505*1035(MM) ，适用于各类中小型动物骨头、冷冻肉，带鱼骨，冷冻鱼，冰块的加工等，220V/1.1KW，参考尺寸： 550*570*1150。 | 台 | 1 |  |
| 27 | 双眼水池 | 采用优质优食品级304#不锈钢板制造，板厚度1.5mm,一次冲压成形槽体，冲压台面，38*38mm支撑腿，配置不锈钢可调节重力子弹脚，配优质不锈钢落水器、拦渣斗。尺寸1200*700*800。 | 台 | 1 |  |
| 28 | 单星沥水池 | 采用优质优食品级304#不锈钢板制造，板厚度1.5mm,一次冲压成形槽体，冲压台面，38*38mm支撑腿，配置不锈钢可调节重力子弹脚，配优质不锈钢落水器、拦渣斗。尺寸1200*700*950。 | 台 | 1 |  |
| 厨房烤烙间设备 |
| 29 | 豪华油网烟罩 | 采用优质食品级304#不锈钢板，板厚1.2㎜，带油篦子、防爆灯，尺寸7900*1200*500。 | 平米 | 9.5 |  |
| 30 | ★净化烟罩 | 1、采用优质201#1.0mm厚不锈钢集成烟罩，2、1.5KW品牌低噪音大功率离心风机，3、复合式净化原理，多重净化技术组合，前置式高效物理油烟屏蔽器，气液分离效率高达90%以上，延长清洗维护周期。4、内置多组静电式油烟净化器模块，净化效率达到99%以上，目测无烟，5、触摸式数码显示控制屏，集成智能电器控制系统，6、集烟罩与除烟箱可分离式设计，可适应与各种复杂条件下的厨房安装，7、智能数字电源提供高频率高压输出产生臭氧，可最大程度吸附转化厨房异味，异味去除率85%以上。尺寸1500*1200*1100。 | 台 | 1 |  |
| 31 | 双通工作台 | 面板材质采用食品级食品级304##1.2MM厚优质不锈钢钢板,侧板材质采用食品级食品级304##1.0MM厚优质不锈钢钢板，内衬三聚氰胺防潮防腐板，配承重加强筋，配38*38不锈钢可调子弹腿。尺寸1800*800*800。 | 台 | 1 |  |
| 32 | 面粉车 | 采用优质食品级304#不锈钢板；板厚1.2mm,车轮配置专用生胶静音。尺寸500*600*530。 | 台 | 2 |  |
| 33 | 面案工作台 | 采用专用柳木面板，厚度50mm，不锈钢板包边，不锈钢槽加固，立柱为Φ38mm不锈钢方管，厚度1.2mm,并配有不锈钢可调节脚。尺寸1800*800*800。 | 台 | 2 |  |
| 34 | 面案板 | 采用专用柳木面板，厚度50mm，尺寸1800*800*50。 | 台 | 2 |  |
| 35 | 保鲜工作台 | 采用优质食品级食品级304##1.0mm不锈钢板制造，一次冲压柜门：自闭/磁吸门，防冻/磁性胶边；蒸发器：直冷式；配备高效节能制冷机组；温度：保鲜：-5℃-- +5℃；冷藏：-5℃-- -20℃。电压及电功率:220V/500W，全钢铜管。尺寸1800*800*800。 | 台 | 1 |  |
| 36 | 四层平板层架 | 采用优质食品级304#不锈钢板，板厚度1.5mm厚不锈钢钢板制作,腿为φ48mm圆管，管厚1.5mm，腿与隔板采用穿透式开孔满焊连接，每层一道加强筋，并配有不锈钢可调节子弹脚。尺寸1500*500*1550。 | 台 | 1 |  |
| 37 | 四门高身雪柜 | 采用优质食品级食品级304##1.0mm不锈钢板制作，柜门：自闭/磁吸门，防冻/磁性胶边；蒸发器：直冷式；配备高效节能制冷机组；温度：保鲜：-5℃-- +5℃；冷藏：-5℃-- -20℃。双机、双温、双控。电压及电功率:220V/1KW，全钢铜管。尺寸1220*760*1950。 | 台 | 1 |  |
| 38 | 双眼水池 | 采用优质优食品级304#不锈钢板制造，板厚度1.5mm,一次冲压成形槽体，冲压台面，38*38mm支撑腿，配置不锈钢可调节重力子弹脚，配优质不锈钢落水器、拦渣斗。尺寸1200*600*800。 | 台 | 1 |  |
| 39 | 洗地龙头 | 1.参数标准:8-10M长液压管,材料为底碳钢材板厚度分为8MM-3MM,和黄铜材料钢丝编织管组成,外表采用静电喷涂,配置花洒喷头。 | 台 | 1 |  |
| 40 | 双动双速和面机 | 电压：380V 频率：50HZ 功率：1.5kw 搅拌轴转速：360/164prm | 台 | 1 |  |
| 41 | 压面机 | 配用电机1.5kw,滚动转速60y/min工作效率：0.2m/s采用全铜电机，采用优质食品级食品级304##2.5mm全不锈钢材质，噪音低（采用多齿传动），可用于制作面条、云吞皮、糕点、面点等，要求压制出的面条、面筋韧性强度大，耐煮，耐断。380V/1.5KW。 | 台 | 1 |  |
| 42 | 电饼铛 | 45型 采用优质全不锈钢材质，电路采用全自动温度控制，设有独立热断路器、漏电断路器，具有短路、过载、漏电三种保护功能。采用节能电热管、自动测温、自动恒温、热效率高、低耗、上下盘面可单独加热、单独调控、超温断电、安全可靠、功率为5KW、可在0℃～250℃范围内，根据需要进行任意设定，电压及电功率:380V/5KW。 | 台 | 4 |  |
| 43 | ★三门烤箱（电热） | 1、三层六盘，各层单独控制，整体采用食品级食品级304##上等不锈钢材；2、采用日本进口电炉丝，网状排布，火力均匀，炉温可在常温400℃范围任意调节；3、微电脑数字控制板控制，精密度高，误差小，准确控温，面火、底火、单独控制、自动恒温、带定时，多项储存功能；4、三层都带有蒸汽加湿功能，自动进水，更方便操作；5、德国、日本进口电器元件系统稳定；6、内箱采用韩国进口镀铝板制作，高温不变形；7、超大玻璃透视窗，透视效果好；8、全部采用万向脚轮，方便移动；9、加厚保温层、保温更持久、更节能。380V/19.5KW。 | 台 | 2 |  |
| 44 | 双门醒发箱 | 材质采用食品级食品级304##1.0MM厚优质不锈钢钢板,使用电热管发热产生热量和蒸汽、通过热风循环、使发酵柜内产生温度为36℃～99℃最佳醒发环境。220V/3KW。 | 台 | 1 |  |
| 45 | ★立式电炸炉 | 材质采用食品级食品级304##1.2MM厚优质不锈钢钢板。380V/10KW。 | 台 | 2 |  |
| 厨房洗碗储碗间设备 |
| 46 | 残食台（带车） | 面板材质采用食品级食品级304##1.2MM厚优质不锈钢钢板，尺寸700*700*800。 | 台 | 3 |  |
| 47 | 大单眼水池 | 采用优质优食品级304#不锈钢板制造，板厚度1.5mm,一次冲压成形槽体，冲压台面，38*38mm支撑腿，配置不锈钢可调节重力子弹脚，配优质不锈钢落水器、拦渣斗。尺寸1200*700*800。 | 台 | 1 |  |
| 48 | 洁碟台 | 加1.0mm厚木板为衬板，配承重加强筋，支腿拉筋为25*38*1.5mm不锈钢管，以直径48*1.5mm不锈钢管为支腿，配直径48不锈钢可调子弹腿，尺寸1200*700*800。 | 台 | 1 |  |
| 49 | 污碟台 | 优质不锈钢板，材质采用食品级食品级304##1.2MM厚优质不锈钢钢板，眼斗配置Ф38mm可调节重力子弹腿，配有优质不锈钢落水器、拦渣斗、配高级软管、阀门。尺寸1500*700*800。 | 台 | 1 |  |
| 50 | ★通道式洗碗机 | 2. 双加热丝加强版(Thermo-Label)，总功率为44.5千瓦。3. 花洒龙头，各种形式的不锈钢台面、洗涤篮。4.机壳采用不锈钢SS食品级304#制造、进口意大利产水泵经久耐用。5.安全保护装置，除急停开关装置外，无人取碗或卡带会自动停机。6.使用逆向旋转水帘对冲喷射技术系统。K260PC 电加热型水电安装注意事项 进水压力：0.25—0.5MPa，进水管尺寸DN20，排水管尺寸DN70。电力安装需380V/ 三相五线/ 50Hz，单泵，1200碟/小时。380V/44.5KW | 台 | 1 |  |
| 51 | 双层平板工作台 | 面板材质采用食品级食品级304##1.2MM厚优质不锈钢钢板,侧板材质采用食品级食品级304##1.0MM厚优质不锈钢钢板，内衬三聚氰胺防潮防腐板，配承重加强筋，配38*38不锈钢可调子弹腿。尺寸1800*800*800。 | 台 | 2 |  |
| 52 | 四门碗柜 | 四拉门，采用优质食品级304#不锈钢板厚度1.2mm，单向移门经过特殊处理，一次冲压成型下滑道，低噪音滑轮组，使用灵巧方便，柜体中间有隔板，可调节脚。尺寸1200*500*1800。 | 台 | 7 |  |
| 53 | ★双门消毒柜 | 材质采用无指纹板材1.2mm厚，高温热风360度循环杀菌于无形之中，实现彻底杀菌，加热温度达100℃-150℃以上，全不锈钢导轨式层架，尺寸1310*680*1800。 | 台 | 3 |  |
| 54 | 双眼水池 | 采用优质优食品级304#不锈钢板制造，板厚度1.5mm,一次冲压成形槽体，冲压台面，38*38mm支撑腿，配置不锈钢可调节重力子弹脚，配优质不锈钢落水器、拦渣斗。尺寸1200*700*800。 | 台 | 2 |  |
| 55 | 豪华油网烟罩 | 采用优质食品级304#不锈钢板，板厚1.2㎜，带油篦子、防爆灯，尺寸1500*1000*500。 | 平米 | 1.5 |  |
| 56 | 四层平板层架 | 采用优质食品级304#不锈钢板，板厚度1.5mm厚不锈钢钢板制作,腿为φ48mm圆管，管厚1.5mm，腿与隔板采用穿透式开孔满焊连接，每层一道加强筋，并配有不锈钢可调节子弹脚。尺寸1200*500*1550。 | 台 | 1 |  |
| 57 | 开水器带底座 | 采用食品级食品级304##1.0mm优质不锈钢板制作，双层发泡外壁，采用高盖设计，防止蒸汽水外泄，自动测温、控温、控水，制设缺水断电保护装置，收能超强，热效率高。380V/12KW。 | 台 | 1 |  |
| 58 | 洗地龙头 | 1.参数标准:8-10M长液压管,材料为底碳钢材板厚度分为8MM-3MM,和黄铜材料钢丝编织管组成,外表采用静电喷涂,配置花洒喷头。尺寸117*375*360。 | 台 | 1 |  |
| 厨房冷库保鲜库设备 |
| 59 | 四层平板层架 | 采用优质食品级304#不锈钢板，板厚度1.5mm厚不锈钢钢板制作,腿为φ48mm圆管，管厚1.5mm，腿与隔板采用穿透式开孔满焊连接，每层一道加强筋，并配有不锈钢可调节子弹脚。尺寸1200*500*1550。 | 台 | 7 |  |
| 60 | 四层平板层架 | 采用优质食品级304#不锈钢板，板厚度1.5mm厚不锈钢钢板制作,腿为φ48mm圆管，管厚1.5mm，腿与隔板采用穿透式开孔满焊连接，每层一道加强筋，并配有不锈钢可调节子弹脚。尺寸1500*500*1550。 | 台 | 5 |  |
| 61 | ★保鲜库 | 1.库体采用聚氨酯彩钢板，板厚0.42mm 2.保温材料为聚胺脂发泡，发泡密度为≥40kg/m3 3.抗压强度≥160kpa 4.粘结强度>0.100Mpa 5.抗弯承载能力≤8.80mm 6.采用Emerson谷轮压缩机组 7.自动控制、数字显示，国标电器元件 8.风冷式蒸发器 9.采用国标5*4平方电缆，Ø28MM铜管，连接成形 10.采用高分子防水材料，上面铺防冻防滑砖，带下水地漏 11.采用国标电器元件，无短路、烧燋、漏电等现象。 接地电阻<0.1欧姆，绝缘电阻>7兆欧；泄漏电流<0.7毫安/千瓦；耐压试验1250V/1分钟50赫兹。保鲜温度-5℃-- +5℃，380V/10KW 尺寸5800*4600*2600。 | 立方米 | 70 |  |
| 62 | ★冷冻库 | 1.库体采用聚氨酯彩钢板，板厚0.42mm 2.保温材料为聚胺脂发泡，发泡密度为≥40kg/m3 3.抗压强度≥160kpa 4.粘结强度>0.100Mpa 5.抗弯承载能力≤8.80mm 6.采用Emerson谷轮压缩机组 7.自动控制、数字显示，国标电器元件 8.风冷式蒸发器 9.采用国标5*4平方电缆，Ø28MM铜管，连接成形 10.采用高分子防水材料，上面铺防冻防滑砖，带下水地漏 11.采用国标电器元件，无短路、烧燋、漏电等现象。 接地电阻<0.1欧姆，绝缘电阻>7兆欧；泄漏电流<0.7毫安/千瓦；耐压试验1250V/1分钟50赫兹。保鲜温度-15℃-- -20℃，380V/10KW，尺寸5800*4000*2600。 | 立方米 | 60 |  |
| 厨房水果间设备 |
| 63 | 单眼水池 | 采用优质优食品级304#不锈钢板制造，板厚度1.5mm,一次冲压成形槽体，冲压台面，38*38mm支撑腿，配置不锈钢可调节重力子弹脚，配优质不锈钢落水器、拦渣斗。尺寸500*500*800。 | 台 | 1 |  |
| 64 | 高身储物柜 | 四拉门，采用优质食品级304#不锈钢板厚度1.2mm，单向移门经过特殊处理，一次冲压成型下滑道，低噪音滑轮组，使用灵巧方便，柜体中间有隔板，可调节脚。尺寸1000*500*1800。 | 台 | 1 |  |
| 65 | 双眼水池 | 采用优质优食品级304#不锈钢板制造，板厚度1.5mm,一次冲压成形槽体，冲压台面，38*38mm支撑腿，配置不锈钢可调节重力子弹脚，配优质不锈钢落水器、拦渣斗。尺寸1200*700*800。 | 台 | 1 |  |
| 66 | 四门碗柜 | 四拉门，采用优质食品级304#不锈钢板厚度1.2mm，单向移门经过特殊处理，一次冲压成型下滑道，低噪音滑轮组，使用灵巧方便，柜体中间有隔板，可调节脚。尺寸1200*500*1800。 | 台 | 1 |  |
| 67 | 双门展示柜 | 双门。铜管蒸发器，环保制冷剂，自动回归铰链门,优质压缩机组，配有微电脑数字温控系统.配承重脚轮或子弹脚四个。尺寸1320*760*1830。 | 台 | 1 |  |
| 68 | 四门高身雪柜 | 采用优质食品级食品级304##1.0mm不锈钢板制作，柜门：自闭/磁吸门，防冻/磁性胶边；蒸发器：直冷式；配备高效节能制冷机组；温度：保鲜：-5℃-- +5℃；冷藏：-5℃-- -20℃。双机、双温、双控。电压及电功率:220V/1KW，全钢铜管。尺寸1220*760*1950。 | 台 | 1 |  |
| 69 | 二层台面立架 | 面板材质采用食品级食品级304##1.2MM厚优质不锈钢钢板，尺寸1800*300*600。 | 台 | 3 |  |
| 70 | 二层台面立架 | 面板材质采用食品级食品级304##1.2MM厚优质不锈钢钢板，尺寸1500*300*600。 | 台 | 1 |  |
| 71 | 保鲜工作台 | 采用优质食品级食品级304##1.0mm不锈钢板制造，一次冲压柜门：自闭/磁吸门，防冻/磁性胶边；蒸发器：直冷式；配备高效节能制冷机组；温度：保鲜：-5℃-- +5℃；冷藏：-5℃-- -20℃。电压及电功率:220V/500W，全钢铜管。尺寸1800*800*800。 | 台 | 3 |  |
| 72 | 保鲜工作台 | 采用优质食品级食品级304##1.0mm不锈钢板制造，一次冲压柜门：自闭/磁吸门，防冻/磁性胶边；蒸发器：直冷式；配备高效节能制冷机组；温度：保鲜：-5℃-- +5℃；冷藏：-5℃-- -20℃。电压及电功率:220V/500W，全钢铜管。尺寸1500*800*800。 | 台 | 1 |  |
| 厨房杂物间设备 |
| 73 | 四层平板层架 | 采用优质食品级304#不锈钢板，板厚度1.5mm厚不锈钢钢板制作,腿为φ48mm圆管，管厚1.5mm，腿与隔板采用穿透式开孔满焊连接，每层一道加强筋，并配有不锈钢可调节子弹脚。尺寸1200*500*1550。 | 台 | 9 |  |
| 74 | 四层平板层架 | 采用优质食品级304#不锈钢板，板厚度1.5mm厚不锈钢钢板制作,腿为φ48mm圆管，管厚1.5mm，腿与隔板采用穿透式开孔满焊连接，每层一道加强筋，并配有不锈钢可调节子弹脚。尺寸1500*500*1550。 | 台 | 1 |  |
| 厨房售饭间设备 |
| 75 | 四层平板层架 | 采用优质食品级304#不锈钢板，板厚度1.5mm厚不锈钢钢板制作,腿为φ48mm圆管，管厚1.5mm，腿与隔板采用穿透式开孔满焊连接，每层一道加强筋，并配有不锈钢可调节子弹脚。尺寸1500*500*1550。 | 台 | 2 |  |
| 76 | 双眼水池 | 采用优质优食品级304#不锈钢板制造，板厚度1.5mm,一次冲压成形槽体，冲压台面，38*38mm支撑腿，配置不锈钢可调节重力子弹脚，配优质不锈钢落水器、拦渣斗。尺寸1200*700*800。 | 台 | 1 |  |
| 77 | 留样柜 | 采用优质食品级304#不锈钢板制作，柜门：自闭/磁吸门，防冻/磁性胶边；蒸发器：直冷式；配备高效节能制冷机组；温度：保鲜：-5℃-- +5℃；冷藏：-5℃-- -20℃。双机、双温、双控。电压及电功率:220V/1KW，全钢铜管。尺寸：660*760*1830。 | 台 | 1 |  |
| 78 | 单通工作台 | 面板材质采用食品级食品级304##1.2MM厚优质不锈钢钢板,侧板材质采用食品级食品级304##1.0MM厚优质不锈钢钢板，内衬三聚氰胺防潮防腐板，配承重加强筋，配38*38不锈钢可调子弹腿。尺寸：1800*800*800。 | 台 | 4 |  |
| 79 | 双层平板工作台 | 面板材质采用食品级食品级304##1.2MM厚优质不锈钢钢板,侧板材质采用食品级食品级304##1.0MM厚优质不锈钢钢板，内衬三聚氰胺防潮防腐板，配承重加强筋，配38*38不锈钢可调子弹腿。尺寸1500*800*800。 | 台 | 4 |  |
| 80 | 五格保温售饭工作台 | 材质采用1.2mm厚优质食品级304#不锈钢钢板，液晶温度显示器，带有缺水自动保护装置，可控温。220V/2KW，尺寸1800*700*800。 | 台 | 8 |  |
| 厨房餐厅设备 |
| 81 | ★八人快餐桌椅 | 桌面：规格2400*700*18mm，1、桌面由13层实木片经高温、高压一次成型；2、两长边弯曲成直径60mm半圆（导水、宜清洁、不宜滋生细菌、防磕碰），桌表面贴优质防火板；3、颜色：柳丝俏木色。桌架：采用50*50*1.5mm方钢管，下设调整底脚，桌架静电喷涂（黑色）。餐椅：椅架采用直径20mm圆钢管焊接成形，表面电镀处理。椅面采用12mm厚多层板，热弯一体成形，颜色：柳丝俏木色。桌面：2400*700*18mm 椅子：420*450*900mm。 | 台 | 55 |  |
| 82 | 残食台（带车） | 面板材质采用食品级食品级304##1.2MM厚优质不锈钢钢板，尺寸1500*700*800。 | 台 | 2 |  |
| 厨房主食间设备 |
| 83 | 刹菜机 | a. 生产能力：300kg/hb. 配用动力： 1.1kw 380v 3~(或1.5kw 220v ~）c. 切刀转速：1430r/mind. 额定频率：50Hz e. 防水等级： IPX1 f. 三角带：II型A710-2 A1143-2;III型A850-2 A710-2。380V/0.75KW。 | 台 | 1 |  |
| 84 | 面粉车 | 采用优质食品级304#不锈钢板；板厚1.2mm,车轮配置专用生胶静音。尺寸500*600*530。 | 台 | 4 |  |
| 85 | 面案工作台 | 采用专用柳木面板，厚度50mm，不锈钢板包边，不锈钢槽加固，立柱为Φ38mm不锈钢方管，厚度1.2mm,并配有不锈钢可调节脚。尺寸1800*800*800。 | 台 | 2 |  |
| 86 | 压面机 | 配用电机1.5kw/220V，滚动转速60y/min工作效率：0.2m/s采用全铜电机，采用优质全不锈钢材质，噪音低（采用多齿传动），可用于制作面条、云吞皮、糕点、面点等，要求压制出的面条、面筋韧性强度大，耐煮，耐断。 | 台 | 1 |  |
| 87 | 和面机 | 整体材质为食品级食品级304##不锈钢，骨架为食品级食品级304##不锈钢干板，规格：50KG。不锈钢容器，搅拌钩与缸底间隙小2—3mm，搅拌钩以特殊材料及工艺制造，永不变形。合理的速比设计缩短搅拌时间，面团搅拌均匀有弹性，面筋扩展比较好吃水量高。造型优美占地面积小，机器操作噪音小，最大和面量25KG。标准电压/电量：380V/5.6KW。 | 台 | 1 |  |
| 88 | 四层平板层架 | 采用优质食品级304#不锈钢板，板厚度1.5mm厚不锈钢钢板制作,腿为φ48mm圆管，管厚1.5mm，腿与隔板采用穿透式开孔满焊连接，每层一道加强筋，并配有不锈钢可调节子弹脚。尺寸1200*500*1550。 | 台 | 1 |  |
| 89 | 三眼水池 | 采用优质优食品级304#不锈钢板制造，板厚度1.5mm,一次冲压成形槽体，冲压台面，38*38mm支撑腿，配置不锈钢可调节重力子弹脚，配优质不锈钢落水器、拦渣斗。尺寸1800*700*800。 | 台 | 1 |  |
| 90 | 开水器带底座 | 采用食品级食品级304##1.0mm优质不锈钢板制作，双层发泡外壁，采用高盖设计，防止蒸汽水外泄，自动测温、控温、控水，制设缺水断电保护装置，收能超强，热效率高。380V/12KW。 | 台 | 1 |  |
| 91 | 插盘车 | 材质采用食品级食品级304##1.2MM厚优质不锈钢钢板，24盘。 | 台 | 2 |  |
| 92 | 双层平板工作台 | 面板材质采用食品级食品级304##1.2MM厚优质不锈钢钢板,侧板材质采用食品级食品级304##1.0MM厚优质不锈钢钢板，内衬三聚氰胺防潮防腐板，配承重加强筋，配38*38不锈钢可调子弹腿。尺寸1800*800*800。 | 台 | 3 |  |
| 93 | 豪华油网烟罩 | 采用优质食品级304#不锈钢板，板厚1.2㎜，带油篦子、防爆灯。尺寸9200*1400*500。 | 平米 | 13 |  |
| 94 | ★豆浆机 | 本机磨浆分离系统由电机、分离式磨浆机、盛浆桶组成，加热煮浆系统由吸浆泵、加热蒸汽包、煮浆桶组成；电器控制面板由电压表、电流表和交流器等组成，单独开关分别控制磨浆机、吸浆泵和煮浆系统；蒸汽包水位可通过水位计观察，设备全采用优质不锈钢制造。380V/11KW。 | 台 | 2 |  |
| 95 | ★可倾式汤炉 | 1、直接显示火力大小。不采用模糊的档位显示。方便厨师更好的掌握火候。 2、要求显示用电量，每天或每个月的能耗一目了然。 3、使用故障原因，要求全部用中文显示，方便维修处理。 4、要求可以通过触屏实现3种常用功能：定时关（精确至秒）,定温（精确至度）,预约开（精确至秒）功能。缺一不可。 5、要求自带5种自编菜单模式，可以通过触屏实现对每个菜单，厨师都可以分别对时间、火力参数进行设定编程，可以实现出品标准化，烹饪傻瓜化，生产高效化。 6、要求具有：节能模式、不糊底烹饪模式，一键搞定，可实现无人值守。 7、触摸屏控制和9档带防滑硅胶条把手开关可以分别单独控制电磁炉。其中一个开关损坏不影响产品正常使用。 8、可操作手摇轮，让锅体90度翻转，便于倾倒食物。 9、必须安装脚踏制动器，脚踏后方可手摇并翻转，防止意外翻转。 10、材质：面板食品级304#，1.25mm，侧板201，1.0mm 380V/25KW 尺寸1580*1200*1050。 | 台 | 1 |  |
| 96 | ★双门蒸饭车(竖盘) | 采用无指纹不锈钢板制造，面板、门面、侧面厚度1.2mm厚，不锈钢重量脚，不锈钢手轮，另配：馒头盘12个。饭盘12个。整体采用聚氨酯发泡，隔热性能优良、保温时间长、整体不变形、节能环保；具备自动进水装置、自动泄压保护及蒸汽压力表显示。380V/12KW*2 24盘。 | 台 | 5 |  |
| 厨房洗碗储碗间设备 |
| 97 | 四门碗柜 | 四拉门，采用优质食品级304#不锈钢板厚度1.2mm，单向移门经过特殊处理，一次冲压成型下滑道，低噪音滑轮组，使用灵巧方便，柜体中间有隔板，可调节脚。尺寸1200*500*1800。 | 台 | 8 |  |
| 98 | 残食台（带车） | 面板材质采用食品级食品级304##1.2MM厚优质不锈钢钢板，尺寸700*700*800。 | 台 | 2 |  |
| 99 | 大单眼水池 | 采用优质优食品级304#不锈钢板制造，板厚度1.5mm,一次冲压成形槽体，冲压台面，38*38mm支撑腿，配置不锈钢可调节重力子弹脚，配优质不锈钢落水器、拦渣斗。尺寸1200*700*800。 | 台 | 1 |  |
| 100 | 洁碟台 | 加1.0mm厚木板为衬板，配承重加强筋，支腿拉筋为25*38*1.5mm不锈钢管，以直径48*1.5mm不锈钢管为支腿，配直径48不锈钢可调子弹腿，尺寸1200*700*800。 | 台 | 1 |  |
| 101 | 污碟台 | 1500*700*800mm优质不锈钢板，材质采用食品级食品级304##1.2MM厚优质不锈钢钢板，眼斗配置Ф38mm可调节重力子弹腿，配有优质不锈钢落水器、拦渣斗、配高级软管、阀门。尺寸1200*700*800。 | 台 | 1 |  |
| 102 | 通道式洗碗机 | 2. 双加热丝加强版(Thermo-Label)，总功率为44.5千瓦。3. 花洒龙头，各种形式的不锈钢台面、洗涤篮。4.机壳采用不锈钢SS食品级304#制造、进口意大利产水泵经久耐用。5.安全保护装置，除急停开关装置外，无人取碗或卡带会自动停机。6.使用逆向旋转水帘对冲喷射技术系统。K260PC 电加热型水电安装注意事项 进水压力：0.25—0.5MPa，进水管尺寸DN20，排水管尺寸DN70。电力安装需380V/ 三相五线/ 50Hz，单泵，1200碟/小时。380V/44.5KW。 | 台 | 1 |  |
| 103 | 豪华油网烟罩 | 采用优质食品级304#不锈钢板，板厚1.2㎜，带油篦子、防爆灯，1500*1000*500。 | 平米 | 1.5 |  |
| 104 | 双门消毒柜 | 材质采用无指纹板材1.2mm厚，高温热风360度循环杀菌于无形之中，实现彻底杀菌，加热温度达100℃-150℃以上，全不锈钢导轨式层架，220V/5KW。 | 台 | 3 |  |
| 105 | 四层平板层架 | 采用优质食品级304#不锈钢板，板厚度1.5mm厚不锈钢钢板制作,腿为φ48mm圆管，管厚1.5mm，腿与隔板采用穿透式开孔满焊连接，每层一道加强筋，并配有不锈钢可调节子弹脚。尺寸1500*500*1550。 | 台 | 1 |  |
| 106 | 双眼水池 | 采用优质优食品级304#不锈钢板制造，板厚度1.5mm,一次冲压成形槽体，冲压台面，38*38mm支撑腿，配置不锈钢可调节重力子弹脚，配优质不锈钢落水器、拦渣斗。尺寸1200*700*800。 | 台 | 1 |  |
| 107 | 洗地龙头 | 1.参数标准:8-10M长液压管,材料为底碳钢材板厚度分为8MM-3MM,和黄铜材料钢丝编织管组成,外表采用静电喷涂,配置花洒喷头。尺寸117*375*360。 | 台 | 1 |  |
| 108 | 开水器带底座 | 采用食品级食品级304##1.0mm优质不锈钢板制作，双层发泡外壁，采用高盖设计，防止蒸汽水外泄，自动测温、控温、控水，制设缺水断电保护装置，收能超强，热效率高。尺寸380V/12KW。 | 台 | 1 |  |
| 厨房调料库设备 |
| 109 | 四层平板层架 | 采用优质食品级304#不锈钢板，板厚度1.5mm厚不锈钢钢板制作,腿为φ48mm圆管，管厚1.5mm，腿与隔板采用穿透式开孔满焊连接，每层一道加强筋，并配有不锈钢可调节子弹脚。尺寸：1200*500*1550。 | 台 | 3 |  |
| 110 | 四层平板层架 | 采用优质食品级304#不锈钢板，板厚度1.5mm厚不锈钢钢板制作,腿为φ48mm圆管，管厚1.5mm，腿与隔板采用穿透式开孔满焊连接，每层一道加强筋，并配有不锈钢可调节子弹脚。尺寸1500*500*1550。 | 台 | 2 |  |
| 厨房主食间设备 |
| 111 | 米面架 | 材质采用食品级食品级304##1.2MM厚优质不锈钢方管。尺寸1200*500*150。 | 台 | 10 |  |
| 厨房售饭间设备 |
| 112 | 双层平板工作台 | 面板材质采用食品级食品级304##1.2MM厚优质不锈钢钢板,侧板材质采用食品级食品级304##1.0MM厚优质不锈钢钢板，内衬三聚氰胺防潮防腐板，配承重加强筋，配38*38不锈钢可调子弹腿。尺寸1500*800*800。 | 台 | 6 |  |
| 113 | ★五格保温售饭工作台 | 材质采用1.2mm厚优质不锈钢钢板，液晶温度显示器，带有缺水自动保护装置，可控温。尺寸220V/2KW，1800*700*800。 | 台 | 11 |  |
| 114 | 单通工作台 | 面板材质采用食品级食品级304##1.2MM厚优质不锈钢钢板,侧板材质采用食品级食品级304##1.0MM厚优质不锈钢钢板，内衬三聚氰胺防潮防腐板，配承重加强筋，配38*38不锈钢可调子弹腿。尺寸1800*800*800。 | 台 | 6 |  |
| 115 | 四层平板层架 | 采用优质食品级304#不锈钢板，板厚度1.5mm厚不锈钢钢板制作,腿为φ48mm圆管，管厚1.5mm，腿与隔板采用穿透式开孔满焊连接，每层一道加强筋，并配有不锈钢可调节子弹脚。尺寸1500*500*1550。 | 台 | 3 |  |
| 116 | 双眼水池 | 采用优质优食品级304#不锈钢板制造，板厚度1.5mm,一次冲压成形槽体，冲压台面，38*38mm支撑腿，配置不锈钢可调节重力子弹脚，配优质不锈钢落水器、拦渣斗。尺寸：1200*700*800。 | 台 | 1 |  |
| 117 | 留样柜 | 采用优质食品级304#不锈钢板制作，柜门：自闭/磁吸门，防冻/磁性胶边；蒸发器：直冷式；配备高效节能制冷机组；温度：保鲜：-5℃-- +5℃；冷藏：-5℃-- -20℃。双机、双温、双控。电压及电功率:220V/1KW，全钢铜管。220V/1KW，尺寸：660*760*1830。 | 台 | 1 |  |
| 厨房教职餐厅设备 |
| 118 | 残食台（带车） | 面板材质采用食品级食品级304##1.2MM厚优质不锈钢钢板，尺寸1500*700*800 | 台 | 2 |  |
| 119 | 四人快餐桌椅 | 桌面：规格1200*700*18mm，1、桌面由13层实木片经高温、高压一次成型；2、桌表面贴优质防火板；3、颜色：柳丝俏木色。桌架：采用50*50*1.5mm方钢管，下设调整底脚，桌架静电喷涂（黑色）。餐椅：椅架采用直径20mm圆钢管焊接成形，表面电镀处理。椅面采用12mm厚多层板，热弯一体成形，颜色：柳丝俏木色。桌面：1200*700*18mm 椅子：420*450*900mm | 台 | 32 |  |
| 厨房餐厅设备 |
| 120 | ★八人快餐桌椅 | 桌面：规格1200*700*18mm，1、桌面由13层实木片经高温、高压一次成型；2、两长边弯曲成直径60mm半圆（导水、宜清洁、不宜滋生细菌、防磕碰），桌表面贴优质防火板；3、颜色：柳丝俏木色。桌架：采用50*50*1.5mm方钢管，下设调整底脚，桌架静电喷涂（黑色）。餐椅：椅架采用直径20mm圆钢管焊接成形，表面电镀处理。椅面采用12mm厚多层板，热弯一体成形，颜色：柳丝俏木色。桌面：2400*700*18mm 椅子：420*450*900mm | 台 | 39 |  |
| 121 | 残食台（带车） | 面板材质采用食品级食品级304##1.2MM厚优质不锈钢钢板，尺寸1500*700*800。 | 台 | 2 |  |
| 厨房其他设备 |
| 122 | 水果凉菜间空调 | 1.1.5p变频挂机；16-24平米适用，新APF智能变频；手机APP控制；净化脏空气模块；12米远距离送风，PMV人体舒适控制系统，一键智能设定，自动调温和送风；特设强力功能，快速制冷制热；航天ESQ静音技术；220V/2KW。 | 台 | 1 |  |
| 123 | 灭蝇灯 | 成套电子灭蝇灯，蓝光，220V/0.05KW | 台 | 17 |  |
| 124 | 水龙头及软连接 | 全铜，配套 | 套 | 32 |  |
| 125 | 高压花洒 | 单孔台式花洒喷枪装置• 提供 1/2” 止回阀 18” 长的进水软管带有 1/2” 接头• 包括6” (152 mm) 长的墙上托架• 5SV-H 喷阀 (4-6 GPM) 喷枪头流量：5.37升/分钟 152mm 墙壁托架;花洒龙头连环 39"(991mm) 不锈钢弹性软管；18"长度的进水软管（1/2“连接头）； | 套 | 2 |  |
| 126 | 灶台软连接 | 食品级304#不锈钢丝+尼龙编丝，三元乙丙内管，5克铜宝塔芯，硅胶垫片，电镀大钢帽（定制铜帽），配套 | 套 | 26 |  |
| 127 | 主食间装饰板 | 面板材质采用食品级食品级304##1.2MM厚优质不锈钢钢板，尺寸9200*1200 | 平米 | 11 |  |
| 128 | 主食间后背板 | 面板材质采用食品级食品级304##1.2MM厚优质不锈钢钢板，尺寸9200*1900 | 平米 | 17.5 |  |
| 129 | 主灶间装饰板 | 面板材质采用食品级食品级304##1.2MM厚优质不锈钢钢板，尺寸17330*1200 | 平米 | 20.8 |  |
| 130 | 主灶间后背板 | 面板材质采用食品级食品级304##1.2MM厚优质不锈钢钢板，尺寸17330*1900 | 平米 | 33 |  |
| 131 | 烤烙间装饰板 | 面板材质采用食品级食品级304##1.2MM厚优质不锈钢钢板，尺寸9400*1200 | 平米 | 11.3 |  |
| 132 | 烤烙间后背板 | 面板材质采用食品级食品级304##1.2MM厚优质不锈钢钢板，尺寸9400*1900 | 平米 | 17.9 |  |
| 133 | 洗消间装饰板 | 面板材质采用食品级食品级304##1.2MM厚优质不锈钢钢板，尺寸3500*1200 | 平米 | 4.2 |  |
| 134 | 洗消间装饰板 | 面板材质采用食品级食品级304##1.2MM厚优质不锈钢钢板，尺寸3500*1200 | 平米 | 4.2 |  |
| 135 | 筷子消毒车 | 尺寸：700*450*800 | 台 | 4 |  |
| 厨房主灶间排烟系统设备 |
| 136 | 排烟风柜 | 电压功率7.5KW/380V，转速为800r/min,风量为25000m³/h，噪音≤77db，机外静压为610Pa。柜体双层镀锌板，中间消音棉，具有风量大、全压高、振动小、噪声低、易于保养、维修等特点。25000风量/m³/h，380V/7.5KW。 | 台 | 2 |  |
| 137 | 油烟净化器 | 外壳全部为1.2CM以上的钢板制造，外表为环氧树脂漆，烤漆厚度不小于130UM。各级收集组件都有自己的检修门和高压电源以于检查时不影响别的细件。设备采用积木式结构，电场能轻易拆卸安装，同时满足可单独拆卸，方便设备清洗维护。每个组体都独立含有：工作指示灯、电源指示灯、故障指示灯。L. 高压变压器技术领先的环氧高频高压变压器，电源能量转换率可达到95%以上，高压电源断电时间小于0.07MS，这点对燃点低的油污净化尤为重要，功率强劲、安全高效，电源出厂前均经过24小时老化测试。25000风量/m³/h，220V/1KW。 | 台 | 2 |  |
| 138 | 排烟管道 | 优质镀锌板，板厚1.0-㎜，尺寸600*500。 | 平米 | 63.4 |  |
| 139 | 排烟管道 | 优质镀锌板，板厚1.0-㎜，尺寸1000*600。 | 平米 | 65 |  |
| 140 | 70°防火阀 | 优质镀锌板，板厚1.0-㎜，尺寸1000*600。 | 个 | 2 |  |
| 141 | 软连接 | 帆布，配套。 | 个 | 2 |  |
| 142 | 消音器 | 优质镀锌板，板厚1.0-㎜，尺寸1000*600。 | 个 | 2 |  |
| 143 | 风机底座 | 采用40mm*40mm*3.0mm角铁制作，配套 | 个 | 2 |  |
| 144 | 风机减震器 | 阻尼弹簧，配套 | 个 | 2 |  |
| 145 | 安装小件 | 法兰、胀栓、胀钩、吊丝等，配套 | 套 | 1 |  |
| 厨房烤烙、主食间排烟系统设备 |
| 146 | 排烟风柜 | 电压功率11KW/380V，转速为960r/min,风量为33000m³/h，噪音≤81db，机外静压为780Pa。柜体双层镀锌板，中间消音棉，具有风量大、全压高、振动小、噪声低、易于保养、维修等特点。 | 台 | 1 |  |
| 147 | 油烟净化器 | 外壳全部为1.2CM以上的钢板制造，外表为环氧树脂漆，烤漆厚度不小于130UM。各级收集组件都有自己的检修门和高压电源以于检查时不影响别的细件。设备采用积木式结构，电场能轻易拆卸安装，同时满足可单独拆卸，方便设备清洗维护。每个组体都独立含有：工作指示灯、电源指示灯、故障指示灯。L. 高压变压器技术领先的环氧高频高压变压器，电源能量转换率可达到95%以上，高压电源断电时间小于0.07MS，这点对燃点低的油污净化尤为重要，功率强劲、安全高效，电源出厂前均经过24小时老化测试。33000风量/m³/h 220V/1KW。 | 台 | 1 |  |
| 148 | 排烟风柜 | 电压功率7.5KW/380V，转速为800r/min,风量为25000m³/h，噪音≤77db，机外静压为610Pa。柜体双层镀锌板，中间消音棉，具有风量大、全压高、振动小、噪声低、易于保养、维修等特点。 | 台 | 1 |  |
| 149 | 排烟风柜 | 电压功率7.5KW/380V，转速为800r/min,风量为25000m³/h，噪音≤77db，机外静压为610Pa。柜体双层镀锌板，中间消音棉，具有风量大、全压高、振动小、噪声低、易于保养、维修等特点。 | 台 | 1 |  |
| 150 | 主食间排烟管道 | 优质镀锌板，板厚1.0-㎜，尺寸600*500。 | 平米 | 34.4 |  |
| 151 | 主食间排烟管道 | 优质镀锌板，板厚1.0-㎜，尺寸1000*600。 | 平米 | 58 |  |
| 152 | 烤烙间排烟管道 | 优质镀锌板，板厚1.0-㎜，尺寸600*500。 | 平米 | 35 |  |
| 153 | 烤烙间排烟管道 | 优质镀锌板，板厚1.0-㎜，尺寸1000*600。 | 平米 | 49.8 |  |
| 154 | 烟井竖管 | 优质镀锌板，板厚1.0-㎜，尺寸1000*1000。 | 平米 | 87.9 |  |
| 155 | 止回阀 | 优质镀锌板，板厚1.0-㎜，尺寸1000*600。 | 个 | 2 |  |
| 156 | 止回阀 | 优质镀锌板，板厚1.0-㎜，尺寸1000*1000。 | 个 | 1 |  |
| 157 | 软连接 | 帆布 | 个 | 3 |  |
| 158 | 消音器 | 优质镀锌板，板厚1.0-㎜，尺寸1000*1000。 | 个 | 1 |  |
| 159 | 风机底座 | 采用40mm*40mm*3.0mm角铁制作 | 个 | 3 |  |
| 160 | 风机减震器 | 阻尼弹簧 | 个 | 3 |  |
| 161 | 安装小件 | 法兰、胀栓、胀钩、吊丝等 | 套 | 1 |  |
| 厨房洗消间排烟系统设备 |
| 162 | 洗消间排烟风机 | 3# ，φ300mm | 台 | 2 |  |
| 163 | 排烟风柜 | 电压功率2.2KW/380V，转速为870r/min,风量为8000m³/h，噪音≤60db，机外静压为450Pa。柜体双层镀锌板，中间消音棉，具有风量大、全压高、振动小、噪声低、易于保养、维修等特点。 | 台 | 1 |  |
| 164 | 二楼排烟管道 | 优质镀锌板，板厚1.0-㎜，尺寸300*300。 | 平米 | 22.4 |  |
| 165 | 一楼排烟管道 | 优质镀锌板，板厚1.0-㎜，300*300。 | 平米 | 14.3 |  |
| 166 | 烟井竖管 | 优质镀锌板，板厚1.0-㎜，500*500。 | 平米 | 44 |  |
| 167 | 止回阀 | 优质镀锌板，板厚1.0-㎜，500*500。 | 个 | 1 |  |
| 168 | 软连接 | 帆布 | 个 | 1 |  |
| 169 | 消音器 | 优质镀锌板，板厚1.0-㎜，500*500。 | 个 | 1 |  |
| 170 | 风机底座 | 采用40mm*40mm*3.0mm角铁制作 | 个 | 1 |  |
| 171 | 风机减震器 | 阻尼弹簧 | 个 | 1 |  |
| 172 | 安装小件 | 法兰、胀栓、胀钩、吊丝等 | 套 | 1 |  |
| 厨房一层餐厅排风系统设备 |
| 173 | 餐厅排风风机 | 电压功率6KW/380V叶轮直径：17寸，转速为1300r/min,风量为15000m3/h，噪音≤60db，机外静压为760Pa。具有风量大、全压高、振动小、噪声低、易于保养、维修等特点。 | 台 | 1 |  |
| 174 | 排风管道 | 优质镀锌板，板厚1.0-㎜，尺寸800*500。 | 平米 | 57.2 |  |
| 175 | 排风管道 | 优质镀锌板，板厚1.0-㎜，尺寸600*500。 | 平米 | 137.6 |  |
| 176 | 止回阀 | 优质镀锌板，板厚1.0-㎜，尺寸600*500。 | 台 | 2 |  |
| 177 | 软连接 | 帆布 | 个 | 1 |  |
| 178 | 自垂百叶 | 铝合金0.8mm厚，尺寸800*500。 | 个 | 1 |  |
| 179 | 排风口 | 双层百叶，铝合金0.8mm厚，尺寸300*300。 | 个 | 11 |  |
| 180 | 风机底座 | 采用40mm*40mm*3.0mm角铁制作 | 个 | 1 |  |
| 181 | 风机减震器 | 阻尼弹簧 | 个 | 1 |  |
| 182 | 安装小件 | 法兰、胀栓、胀钩、吊丝等 | 套 | 1 |  |
| 厨房一层教师餐厅排风设备 |
| 183 | 餐厅排风风机 | 电压功率1.5KW/380V叶轮直径：17寸，转速为1300r/min,风量为6000m3/h，噪音≤60db，机外静压为600Pa。具有风量大、全压高、振动小、噪声低、易于保养、维修等特点。 | 台 | 1 |  |
| 184 | 排风管道 | 优质镀锌板，板厚1.0-㎜，尺寸500*400。 | 平米 | 18.2 |  |
| 185 | 排风管道 | 优质镀锌板，板厚1.0-㎜，尺寸500*300。 | 平米 | 51.5 |  |
| 186 | 止回阀 | 优质镀锌板，板厚1.0-㎜，尺寸500*400。 | 台 | 1 |  |
| 187 | 软连接 | 帆布 | 个 | 1 |  |
| 188 | 自垂百叶 | 铝合金0.8mm厚，尺寸500*400。 | 个 | 1 |  |
| 189 | 排风口 | 双层百叶，铝合金0.8mm厚，尺寸300*300。 | 个 | 6 |  |
| 190 | 风机底座 | 采用40mm*40mm*3.0mm角铁制作 | 个 | 3 |  |
| 191 | 风机减震器 | 阻尼弹簧 | 个 | 1 |  |
| 192 | 安装小件 | 法兰、胀栓、胀钩、吊丝等 | 套 | 1 |  |
| 厨房二层餐厅排风设备 |
| 193 | 餐厅排风风机 | 电压功率6KW/380V叶轮直径：17寸，转速为1300r/min,风量为15000m3/h，噪音≤60db，机外静压为760Pa。具有风量大、全压高、振动小、噪声低、易于保养、维修等特点。 | 台 | 1 |  |
| 194 | 排风管道 | 优质镀锌板，板厚1.0-㎜，尺寸800*500。 | 平米 | 16.9 |  |
| 195 | 排风管道 | 优质镀锌板，板厚1.0-㎜，尺寸600*500。 | 平米 | 48.1 |  |
| 196 | 止回阀 | 优质镀锌板，板厚1.0-㎜，尺寸600*500。 | 台 | 2 |  |
| 197 | 软连接 | 帆布 | 个 | 1 |  |
| 198 | 自垂百叶 | 铝合金0.8mm厚，尺寸800*500。 | 个 | 1 |  |
| 199 | 排风口 | 双层百叶，铝合金0.8mm厚，尺寸300*300。 | 个 | 13 |  |
| 200 | 风机底座 | 采用40mm*40mm*3.0mm角铁制作 | 个 | 1 |  |
| 201 | 风机减震器 | 阻尼弹簧 | 个 | 1 |  |
| 202 | 安装小件 | 法兰、胀栓、胀钩、吊丝等 | 套 | 1 |  |
| 厨房一楼新风系统设备 |
| 203 | 空调新风风机 | 电压功率4KW/380V，转速为1300r/min,风量为10000m3/h，噪音≤75db，机外静压为900Pa，柜体双层镀锌板，中间消音棉。具有风量大、全压高、振动小、噪声低、易于保养、维修等特点。 | 台 | 1 |  |
| 204 | 新风管道 | 优质镀锌板，板厚1.0-㎜，尺寸600*400。 | 平米 | 40.6 |  |
| 205 | 新风管道 | 优质镀锌板，板厚1.0-㎜，尺寸400*400。 | 平米 | 86.6 |  |
| 206 | 风量调节阀 | 优质镀锌板，板厚1.0-㎜，尺寸400*400。 | 个 | 3 |  |
| 207 | 软连接 | 帆布 | 个 | 1 |  |
| 208 | 方形散流器 | 铝合金焊接成型，内芯为可脱。尺寸300*300。 | 个 | 8 |  |
| 209 | 安装小件 | 法兰、胀栓、胀钩、吊丝等 | 套 | 1 |  |
| 210 | 保温材料 | 橡塑保温 | 平米 | 127.2 |  |
| 厨房二楼新风系统设备 |
| 211 | 空调新风风机 | 电压功率11KW/380V，转速为1300r/min,风量为28000m3/h，噪音≤75db，机外静压为1100Pa，柜体双层镀锌板，中间消音棉。具有风量大、全压高、振动小、噪声低、易于保养、维修等特点。 | 台 | 1 |  |
| 212 | 新风管道 | 优质镀锌板，板厚1.0-㎜，尺寸1500*400。 | 平米 | 23.8 | 新风管道 |
| 213 | 新风管道 | 优质镀锌板，板厚1.0-㎜，尺寸1200*400。 | 平米 | 65 | 新风管道 |
| 214 | 新风管道 | 优质镀锌板，板厚1.0-㎜，尺寸800*400。 | 平米 | 101.2 | 新风管道 |
| 215 | 新风管道 | 优质镀锌板，板厚1.0-㎜，尺寸600*400。 | 平米 | 68.7 | 新风管道 |
| 216 | 新风管道 | 优质镀锌板，板厚1.0-㎜，尺寸400*400。 | 平米 | 20.1 | 新风管道 |
| 217 | 风量调节阀 | 优质镀锌板，板厚1.0-㎜，尺寸800*400。 | 个 | 2 | 风量调节阀 |
| 218 | 风量调节阀 | 优质镀锌板，板厚1.0-㎜，尺寸600*400。 | 个 | 2 | 风量调节阀 |
| 219 | 软连接 | 帆布 | 个 | 1 | 软连接 |
| 220 | 方形散流器 | 铝合金焊接成型，内芯为可脱。尺寸400*400。 | 个 | 8 | 方形散流器 |
| 221 | 方形散流器 | 铝合金焊接成型，内芯为可脱。尺寸300*300。 | 个 | 5 | 方形散流器 |
| 222 | 安装小件 | 法兰、胀栓、胀钩、吊丝等 | 套 | 1 | 安装小件 |
| 223 | 保温材料 | 橡塑保温 | 平米 | 278.8 | 保温材料 |
| 厨房一楼餐厅新风系统设备 |
| 224 | 空调新风风机 | 电压功率4KW/380V，转速为1300r/min,风量为10000m3/h，噪音≤75db，机外静压为900Pa，柜体双层镀锌板，中间消音棉。具有风量大、全压高、振动小、噪声低、易于保养、维修等特点。 | 台 | 1 |  |
| 225 | 新风管道 | 优质镀锌板，板厚1.0-㎜，尺寸600*400。 | 平米 | 21.9 |  |
| 226 | 新风管道 | 优质镀锌板，板厚1.0-㎜，尺寸400*400。 | 平米 | 97.4 |  |
| 227 | 风量调节阀 | 优质镀锌板，板厚1.0-㎜，尺寸600*400。 | 个 | 1 |  |
| 228 | 软连接 | 帆布 | 个 | 1 |  |
| 229 | 方形散流器 | 铝合金焊接成型，内芯为可脱。尺寸300*300。 | 个 | 8 |  |
| 230 | 自垂百叶 | 优质镀锌板，板厚1.0-㎜，尺寸600*400。 | 个 | 1 |  |
| 231 | 安装小件 | 法兰、胀栓、胀钩、吊丝等 | 套 | 1 |  |
| 232 | 保温材料 | 橡塑保温 | 平米 | 119.3 |  |
| 厨房一楼教师餐厅新风系统设备 |
| 233 | 空调新风风机 | 电压功率4KW/380V，转速为1300r/min,风量为3000m3/h，噪音≤75db，机外静压为400Pa，柜体双层镀锌板，中间消音棉。具有风量大、全压高、振动小、噪声低、易于保养、维修等特点。 | 台 | 1 |  |
| 234 | 新风管道 | 优质镀锌板，板厚1.0-㎜，尺寸400*200。 | 平米 | 16.3 |  |
| 235 | 新风管道 | 优质镀锌板，板厚1.0-㎜，尺寸300*200。 | 平米 | 74.4 |  |
| 236 | 风量调节阀 | 优质镀锌板，板厚1.0-㎜，尺寸400*200。 | 个 | 1 |  |
| 237 | 软连接 | 帆布 | 个 | 1 |  |
| 238 | 方形散流器 | 铝合金焊接成型，内芯为可脱。尺寸300*300。 | 个 | 6 |  |
| 239 | 自垂百叶 | 优质镀锌板，板厚1.0-㎜，尺寸400*200。 | 个 | 1 |  |
| 240 | 安装小件 | 法兰、胀栓、胀钩、吊丝等 | 套 | 1 |  |
| 241 | 保温材料 | 橡塑保温 | 平米 | 90.7 |  |
| 厨房二楼餐厅新风系统设备 |
| 242 | 空调新风风机 | 电压功率4KW/380V，转速为1300r/min,风量为10000m3/h，噪音≤75db，机外静压为900Pa，柜体双层镀锌板，中间消音棉。具有风量大、全压高、振动小、噪声低、易于保养、维修等特点。 | 台 | 1 |  |
| 243 | 新风管道 | 优质镀锌板，板厚1.0-㎜，尺寸600*400。 | 平米 | 27.1 |  |
| 244 | 新风管道 | 优质镀锌板，板厚1.0-㎜，尺寸400*400。 | 平米 | 121.7 |  |
| 245 | 风量调节阀 | 优质镀锌板，板厚1.0-㎜，尺寸600*400。 | 个 | 1 |  |
| 246 | 软连接 | 帆布 | 个 | 1 |  |
| 247 | 方形散流器 | 铝合金焊接成型，内芯为可脱。尺寸300*300。 | 个 | 10 |  |
| 248 | 自垂百叶 | 优质镀锌板，板厚1.0-㎜，尺寸600*400。 | 个 | 1 |  |
| 249 | 安装小件 | 法兰、胀栓、胀钩、吊丝等 | 套 | 1 |  |
| 250 | 保温材料 | 橡塑保温 | 平米 | 148.8 |  |
| 厨房小件一套 |
| 251 | 桑刀 |  | 把 | 10 |  |
| 252 | 菜刀 |  | 把 | 15 |  |
| 253 | 砍刀 |  | 把 | 8 |  |
| 254 | 面刀 |  | 把 | 8 |  |
| 255 | 尖刀 |  | 把 | 8 |  |
| 256 | 剪刀 |  | 把 | 20 |  |
| 257 | 打皮刀 |  | 把 | 10 |  |
| 258 | 水果刀 |  | 把 | 15 |  |
| 259 | 打鳞器 |  | 把 | 10 |  |
| 260 | 逆刀 |  | 把 | 10 |  |
| 261 | 30油抄 | 材质食品级不锈钢板，大，加厚 | 把 | 20 |  |
| 262 | 30漏勺 | 材质食品级不锈钢板，大，加厚 | 把 | 20 |  |
| 263 | 菜板红色 | 红色长方形600*500 | 个 | 5 |  |
| 264 | 菜板绿色 | 绿色长方形600*500 | 个 | 5 |  |
| 265 | 菜板蓝色 | 蓝色长方形600*500 | 个 | 5 |  |
| 266 | 菜墩 | 白色圆的 | 个 | 3 |  |
| 267 | 菜墩 | 红色圆的 | 个 | 3 |  |
| 268 | 菜墩 | 绿色圆的 | 个 | 3 |  |
| 269 | 整理箱 | 中号白色 | 个 | 25 |  |
| 270 | 整理箱 | 中号蓝色 | 个 | 25 |  |
| 271 | 常温垫盒 | 白色 中号 | 个 | 25 |  |
| 272 | 味盅 | 材质食品级不锈钢制作 | 个 | 50 |  |
| 273 | 长把漏勺 | 材质食品级不锈钢制作 | 把 | 15 |  |
| 274 | 大锅铲 | 材质食品级不锈钢制作 | 把 | 15 |  |
| 275 | 白钢水舀 | 材质食品级不锈钢制作 | 把 | 20 |  |
| 276 | 保鲜盒 | 白色 大号 | 个 | 30 |  |
| 277 | 保鲜盒 | 白色 中号 | 个 | 30 |  |
| 278 | 保鲜盒 | 白色 小号 | 个 | 30 |  |
| 279 | 留样盒 | 材质不锈钢制作，带盖 | 个 | 50 |  |
| 280 | 钢盆 | 直径60 | 个 | 10 |  |
| 281 | 钢盆 | 直径50 | 个 | 10 |  |
| 282 | 钢盆 | 直径40 | 个 | 10 |  |
| 283 | 钢桶 | 直径60 | 个 | 10 |  |
| 284 | 钢桶 | 直径50 | 个 | 10 |  |
| 285 | 钢桶 | 直径40 | 个 | 10 |  |
| 286 | 钢桶 | 直径30 | 个 | 10 |  |
| 287 | 保温桶 | 直径60 | 个 | 10 |  |
| 288 | 调料缸 | 材质食品级不锈钢制作 | 个 | 50 |  |
| 289 | 油鼓 | 材质食品级不锈钢制作 | 个 | 20 |  |
| 290 | 油壶 | 材质食品级不锈钢制作 | 个 | 20 |  |
| 291 | 大锅盖 | 直径1米大锅灶专用 | 个 | 7 |  |
| 292 | 手勺 | 材质食品级不锈钢制作 | 把 | 20 |  |
| 293 | 手铲 | 材质食品级不锈钢制作 | 把 | 20 |  |
| 294 | 大勺架 | 材质食品级不锈钢制作 | 个 | 4 |  |
| 295 | 吊锅 | 直径60 | 个 | 4 |  |
| 296 | 吊锅 | 直径50 | 个 | 4 |  |
| 297 | 吊锅 | 直径40 | 个 | 4 |  |
| 298 | 白毛巾 |  | 条 | 30 |  |
| 299 | 百洁丝 |  | 个 | 30 |  |
| 300 | 百洁布 |  | 个 | 30 |  |
| 301 | 打餐勺 | 材质食品级不锈钢制作 | 把 | 30 |  |
| 302 | 食品夹 | 材质食品级不锈钢制作 | 把 | 30 |  |
| 303 | 走棰 |  | 把 | 10 |  |
| 304 | 大面杖 |  | 个 | 15 |  |
| 305 | 小面杖 |  | 个 | 15 |  |
| 306 | 油刷 |  | 个 | 20 |  |
| 307 | 面案刮板 |  | 个 | 10 |  |
| 308 | 锅刷 |  | 把 | 50 |  |
| 309 | 地刮 |  | 把 | 10 |  |
| 310 | 笊篱 | 大号 | 个 | 5 |  |
| 311 | 电子秤 | 30公斤 | 台 | 2 |  |
| 312 | 电子秤 | 300公斤 | 台 | 2 |  |
| 313 | 扁尺 |  | 个 | 10 |  |
| 314 | 饭叉 | 材质食品级不锈钢制作 | 把 | 30 |  |
| 315 | 插板 | 多功能 | 个 | 20 |  |
| 316 | 毛菜筐 | 蓝色 | 个 | 50 |  |
| 317 | 净菜筐 | 白色 | 个 | 50 |  |
| 318 | 拖布 |  | 把 | 20 |  |
| 319 | 撮子 |  | 把 | 10 |  |
| 320 | 电饭煲 | 大号 | 台 | 3 |  |
| 321 | 马斗 |  | 个 | 30 |  |
| 322 | 保鲜膜 | 40保鲜膜 | 卷 | 20 |  |
| 323 | 打蛋抽子 | 材质食品级不锈钢制作 | 个 | 5 |  |
| 324 | 馒头盘 | 材质食品级不锈钢制作，带眼 | 个 | 25 |  |
| 325 | 馒头盘 | 材质食品级不锈钢制作，不带眼 | 个 | 25 |  |
| 326 | 台式筷子消毒机 |  | 台 | 3 |  |
| 327 | 点火器 |  | 个 | 10 |  |
| 328 | 分餐盘 | 材质304不锈钢，5格 | 个 | 4000 |  |
| 329 | 不锈钢勺 | 材质304不锈钢 | 个 | 4000 |  |
| 330 | 筷子 | 23cm | 双 | 4000 |  |

二、产品要求

本项目所有设备包含安装调试。

三、服务要求

产品质保一年，质保期内免费上门维修。

四、合同主要条款

1、供货期：自合同签订之日起20个日历天内安装调试完毕。

2、货物质量：符合国家相关行业规定的合格标准。

3、交货地点：长春净月高新技术产业开发区华岳学校。

4、付款方式：经采购人验收合格后一次性付款。

五、其它要求

1、本项目所有304不锈钢材质的设备须提供厂家304不锈钢材质的检测报告，检测报告原件须在开标现场上单独提交以备评标委员会认定。