| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3D校园电视台 |
|  | 虚拟导播软件 | 1、 系统功能丰富，支持独立完成传统演播室中节目录制、虚拟3D布景、字幕叠加、流媒体发布等功能。 2、 为满足不同场景布局要求，系统应支持单画面、微课、两分屏、画中画、3D场景等多种画面合成方式。 3、系统支持预览窗口，能够进行预览切换输出，为了保证切换的流畅性，系统应支持不小于4种场景切换特效，并可以设置高、中、低3种场景切换速度。 4、 为了满足不同设备的接入要求，系统支持不少于3种摄像机信号源，如：网络、DVI、SDI等。 5、 充分考虑学校老师着装的多样性，要求抠像模式支持蓝、绿两种抠像算法，并支持独立抠像参数设置。 6、为了确保不同角度的拍摄都能够呈现完美效果，要求软件加载不小于4路摄像机，并可以对每路摄像机进行抠像和设置抠像区域大小，同时支持不少于3路摄像机进行抠像处理。 7、 软件可以对抠像参数进行设置，支持人像色彩，边缘平滑度，边缘色彩等设置，并有一键恢复默认参数和一键取消抠像等功能； 8、要求软件支持对摄像进行图像的上下左右、远近调节，调节过程不改变摄像机镜头对焦。 9、 要求系统不少于4路资源背景的预加载，要求支持PNG、JPEG、MP4等资源，支持加载MP4作为背景资源，可以独立控制MP4音量，并支持把视频声音作为背景音乐。 10、为了减少后期剪辑工作量，系统支持导入MP3作为背景音乐，单曲循环、列表循环、随机循环，支持输出音量调节，背景音量调节、麦克风音量调节，还支持麦克风降噪处理。 11、对应抠像输出画面，系统支持一键拍照功能，可以进行随时抓拍，并可以上传到资源平台，支持通过扫码方式进行图片下载。 12、为了更好进行记录与分享，系统支持本地录制和在线直播功能，支持大规模在线直播，同时还兼容对接第三方直播平台，支持录制时长与直播时长显示。 13、为了满足多角度的访谈需求，系统支持3路摄像机在一个3D场景中的实现多角度的抠像，每路摄像机不少于2个预置位，支持一键设计3个机位的3D空间布局。 14、系统支持滚动字幕、台标、提供多种滚动字幕模板供用户选择，支持通过鼠标拖动自定义字幕、台标、滚动字幕位置。 15、系统支持画中画布局，能够任意调节画中画位置，能够在视频播报和讲解时呈现最佳布局组合效果。 16、为了方便查找录制文件，系统应支持自定义录像与拍照图片的存储路径。 | 套 | 1 |
|  | 新闻发言室录播主机 | 1、要求设备采用标准1.5U机箱 2、支持通过USB键盘、鼠标进行快捷功能调用操控，具备只需通过键鼠标完成日常复杂操作功能； 3、支持不少于1路SDI与1路DVI视频输入接口， 4、支持不少于2路VGA、2路DVI 与1路DP视频输出接口 5、支持不少于4路USB接口，不少于1路千兆RJ-45接口，不少于2路RS-232控制接口 6、存储空间：不小于128G固态硬盘，满足长时间节目、课程的录制需求。 7、系统支持无缝对接视频会议系统，将虚拟发布内容通过视频会议系统进行远程发布传输。 | 台 | 1 |
|  | 高清编码器系统 | 1、设备嵌入式设计，满足高稳定性运行要求，基于Linux平台开发，安全可靠； 2、支持不少于3路SDI输入接口， 4路DVI输入接口，并支持不少于4路同时编码； 3、具备6路RS232接口，其中3路可作为摄像机控制，1路对接第三方中控,1路带供电支持 4、具备line in*2、MIC in*2、line out*2、 MIC out*2； 5、1000M RJ45 *1 6、具备硬件恢复出厂设置按键，一键恢复到出厂状态； 7、具备液晶面板，显示设备基本信息，如运行状态，IP信息等，方便维护。 8、标准1U设备，可方便的安装于设备机柜。 9、视频编码H.264HP； 10网络支持DHCP和静态IP两种选择； 11、支持对3路信号源分别设定虚拟IP地址； 12、3路信号源均可分别设置对应的高标清RTMP和RTSP地址 13、音频编码：AAC 14、支持对三路信号源分别设定高标清分辨率、帧率及码率； 15、支持RTSP、RTMP等多种流媒体协议，都同时支持高标清直播功能； 16、其中2路视频输入可SDI、DVI二选一（提供软件截图及设备背板图片），支持自适应输入的信号状态，支持分辨率720P@50@60\1080i@50@60\1080P@25@30@50@60,同时支持标清信号输入； 17、支持VGA信号格式：800*600、1024*768、1280*800、1366*768、1440*900、1920*1080、1920*1200等常用分辨率的输入。 18、高清编码支持720P@30@25及1080P@30@25、码率最高支持不低于8M编码，标清编码支持704*576、352*288. 19、支持分别对三路信号源的高标清编码设定I帧间隔 20、支持系统升级 21、支持VISCA、Pilco等摄像机控制协议，支持同时最多3个摄像机的独立控制； | 套 | 1 |
|  | 全媒体综合应用平台软件 | 一、后台管理要求 1.用户管理： 1)要求平台提供用户自主注册、后台批量导入，注册用户后由管理人员对申请人进行信息核对并开放对应功能，后台可通过数据模版初始化导入用户数据，每个用户可自行管理个人账户信息。 2)要求对用户进行分组分级权限管理，创建相应的用户角色，并对角色进行相应权限设置以及用户设置； 2.系统管理： 1)支持HTML5和Flash两种流媒体发布技术，移动端采用HTMIL5，完美支持IOS，android等智能移动终端；PC端采用Flash技术。 2)支持集群部署，支持直播服务器弹性伸缩管理，实现直播能力自动扩展，满足大规模直播需求。 3)要求平台无需二次开发即可支持支持包括：logo、轮播图片、台标/视频水印、微信直播端logo的自主定义，展示学校的风采。 4)要求首页支持不少于4张画面轮播， 5)为了更好保护视频资源的版权，要求可以自由添加视频水印 6)平台要求可以提供更多自定义界面，可以修改首页Logo、后台LOGO 与系统信息。 7)加强对视频资源的管理，要求系统支持统一开启或关闭对前台所有视频资源发布、视频评论、直播评论的多种审核功能。 8)要求设置了上传视频及评论等需要审核功能时，所有新上传及重新编辑后的视频包括最新的评论信息均要求支持审核后才能发布，所有需要审核的视频资源和评论信息应统一归类到视频审核及视频评论模块进行统一管理。 9)支持视频播放信息统计并可以导出统计报表，详细记录访问用户、客户端IP、播放时间、播放来源等信息。 10)要求平台支持手机绑定、邮箱绑定等安全设置，保障账户安全。 11)支持云端录制，录播设备跟平台对接后只需在平台开启录制，即可实现平台侧的云端录制，直接录制在云端服务器，支持进行视频回放观看。 12)平台支持自助微信公众号配置，支持微信扫码观看直播。 二、直播点播管理 1)直播频道新增要求支持公开观看、登录观看、加密观看、分组观看、IP观看、短信验证观看等模式，方便用户根据不同场景要求灵活设置；同时可以对直播进行预约，根据直播活动具体时间进行设置。 2)为保证系统安全性，要求平台具备根据需求设计视频资源上传、点播视频评论、直播评论、新闻评论等功能，可设置需要审核和自动发布。 3)支持直播评论管理，可以对评论发布进行审核、删除及EXCEL批量导出功能。 4)要求系统平台支持在线点播统计功能，且支持分类自动统计PC端在线人数和移动端在线人数两种不同类型的总数量。 5)提供微信视频资源发布及直播发布的功能，如主题活动、足球比赛赛事等的视频直播，支持大规模发布的场景在移动手机端上观看。 6)要求平台支持在线签到、打赏、问卷调查、点赞、抽奖、在线投票等多种直播互动功能。 7)要求直播峰值表支持通过直播频道名称、直播日期进行搜索查询统计数据；直播峰值map支持以中国地图方式展示和统计直播访问所有地区及直播人数；直播操作记录详细记录了某一直播频道直播过程中使用时长、在线人数峰值、观看人数、开始时间及结束时间等信息。 8)要求平台对直播互动功能设有独立版块，实现集中管理方便用户使用。 9)支持第三方视频资源的上传，上传文件支持asf、wmv、mp、mov、mpg、ts、avi、flv、vob等视频格式的转码。要求支持640*360、960*540、 1280*720 、1920*1080等分辨的转码设置。 10)可对用户上传的视频资源进行审核管理，为其分类，通过审核的视频文件才可以在前台页面呈现 11)可设定直播页面模板，如微信模板选择， 微信页面信息配置、PC端模板及PC端模板信息配置等 12)创建直播后可直接生成PC端直播地址和微信端直播地址，方便进行直播分享。 13)直播问答管理：可查看直播过程中观众提出的问题，并可设置自动回复，设置自动回复格式内容，可导出直播问答信息，方便统一查看及编辑整理。 14)直播日志管理：可查看用户观看直播日志，以及观看时所使用的终端类型，如移动端或电脑端，并可导出数据 三、视频pc客户端工具 1)视频pc客户端可以查看平台个人空间的视频，可将个人空间视频下载到本地电脑。 2)客户端工具与平台统一账号登录；登录后可以选择需要上传的视频分类、视频简介，学科类型，版本信息，观看权限，下载权限等参数； 3)客户端工具提供视频转码功能，可设置转码视频码率和视频分辨率，支持mp4，asf，wmv，mov，gp，mpg，ts，avi，mkv，flv，vob等多种文件格式； 4)支持对上传的视频文件添加片头片尾，可设置片头片尾时间长度。 5)要求提供视频批量上传、超大视频上传，支持断点续传，最大支持为5G。 6)支持微课录制和直播功能，可使用笔记本电脑自带摄像机和话筒，或者外接USB摄像机和话筒，录制包含电脑桌面的微课视频在本地电脑，可插入文字、图片等内容，录制文件可设置mp4或flv，并在资源平台上直播 7)为保证用户的易用性、方便性，上传解决方案必须基于HTTP协议实现。 | 套 | 1 |
|  | 服务器 | 至强四核E3-1225v6 3.3GHz 4G内存丨1T硬盘.21.5寸液晶显示器、键盘鼠标 | 台 | 1 |
|  | 非线编 | Core i7/GTX1050(2GB)/16GB/240G SSD/4TB数据硬盘，基于Windows10 64位操作系统，全中文操作界面，基于SQL2008为底层的数据库资源管理系统，保证非编都能实现采、编、制、存、管整套的节目网络制作流程； 标配超高标清非编软件套装，包括：非线性编辑管理软件/内嵌三维图文动画制作软件/网络管理软件/媒体文件检测转码软件/天气预报制作软件/唱词制作软件/唱词转换软件/序列动画合成软件/手写动画软件/ PPT转换软件/媒体信息备份恢复软件/优联资源交互软件。 指标要求： 1.系统具有非线性编辑工具、手写动画工具、唱词制作工具、视音频转码工具、媒体文件交互工具、天气预报编辑制作插件、数据库备份还原工具、序列动画合成工具、多通道录制工具； 2.支持多用户共用非编系统，基于数据库后台管理，支持对项目资源、个人私有资源以及公共资源的分离管理；支持项目主动参与和共享设置；提供丰富的字幕模板、特技模板、音频音效库；定期发布免费节目包装模板； 3.支持对离线素材的重新匹配；支持读取素材中的AFD信息；支持将AFD信息写入到素材中； 4.内置视频示波器，可通过波形/矢量/RGB/直方图的方式监测音画指标；支持全屏实时回显，辅屏全屏监看； 5.支持同时生成高低码率素材并进行编辑；支持故事板编辑素材的嵌套、故事板时间线的嵌套；支持故事板引用，可视为一段虚拟视音频素材自由编辑； 6.支持快捷编辑操作，一键完成素材的播放、剪辑和上轨；一键设置当前素材或当前帧为静帧；手动/自动方式分解素材；支持对素材和故事板的嵌套；支持对故事板轨道素材的一键释放和内容替换；支持多镜头编辑过程中，根据音频信号、入点以及出点的自动对齐；支持对故事板的每步操作实时备份；支持自定义编辑版本管理，随时切换调用编辑过程的任意阶段；支持对故事板回显窗的任意移动和缩放；支持对素材回显窗的任意移动和缩放；支持在回显窗口任意调节特技的角点位置；持对编辑过的素材特殊标识，避免镜头重复；支持模板化编辑，对故事板轨道素材（字幕、视频、音频）一键替换，保持原有特技效果和时长不变； 7.非编工具内嵌特技制作模块；支持故事板独立FX轨，特技作用于全部轨道；支持故事板轨内FX轨，特技作用于当前轨道；支持独立KEY轨，可实现轨道图形键抠像；支持抠像特技；支持抠像特技中的钢笔取色；支持通过抑色功能提高抠像边缘细腻；支持中心点跟踪特技；支持定点跟踪特技；支持面跟踪特技；支持无限手绘区域的动态马赛克；支持大量光影粒子特技，一键上轨应用； 8.非编工具内置三维字幕编辑系统；支持故事板独立CG轨，字幕作用于全部轨道；支持将二维物件转化为三维物件；支持立体字、球体、立方体等三维物件及三维效果的制作；支持三维柱图、饼图、翻牌动画等字幕制作；支持模拟真实光源照明；支持预置多种环境光效果；支持PSD文件分层导入；支持3D模型的导入和编辑；支持TGA序列动画合成，可对画面进行任意缩放和位置调节； 9.支持5.1环绕声定位，可指定任意音箱是否参与混音；支持采样点级精度的音频调节； 10.支持一次采集成四种格式的视音频素材；一次输出四种格式的视音频文件； 11.支持信号定时采集，设置定时采集的循环方式；支持采集时对视音频色度、亮度以及对比度做动态调整；支持采集过程中自动抽取关键帧；支持采集过程中的预编辑，可对采集信号叠加台标；可对采集信号局部掩膜；可对采集信号叠加图片；可对采集信号调音； 12.支持对P2、XDCAM、XDCAMEX等格式上载；支持DVD采集，可制式转换、选择字幕和选择配音语言；支持一键式FTP上传和下载；支持将不同序列的各个不同片段输出成各种格式；支持导入苹果非编的FCP XML工程文件 13.格式兼容要求：支持编辑Mpeg2 I/IBP格式的文件，支持100Mb/s、200Mb/s、300Mb/s码率Mpeg2 I帧文件的编辑；支持编辑H.264编码格式的文件；支持将信号采集和编辑DVCPro(DV25/DV50)/DVCPro HD(DVHD)格式的文件，，也可打包输出该格式的文件；支持DVCPro(DV25/DV50)/DVCPro HD(DVHD)格式文件的编辑；支持将信号采集成XDCAM HD格式的文件，也可打包输出该格式的文件；支持编辑XDCAM HD编码格式的文件；支持将信号采集成AVC-IntraHD格式的文件，也可打包输出该格式的文件；支持编辑AVC-IntraHD编码格式的文件；支持将信号采集成DVSD/HDV格式的文件，也可打包输出该格式的文件；支持编辑DVSD/HDV编码格式的文件；支持将信号采集成Mpeg4封装的文件，也可打包输出该格式的文件；支持编辑Mpeg4编码格式的文件；支持编辑AVCHD编码格式的文件；支持编辑XAVC编码格式的文件；支持将信号采集和编辑WMV封装的文件，也可打包输出该格式的文件；支持将信号采集和编辑MOV封装的文件，也可打包输出该格式的文件；支持将信号采集和编辑TS封装的文件，也可打包输出该格式的文件；支持将信号采集和编辑无压缩 8-bit HD格式的文件，也可打包输出该格式的文件；支持生成32bit带Alpha通道的图片序列，可选择帧方式或场方式；支持编辑苹果ProRes 422编码的文件； 14.技审要求：整机支持对故事板上节目内黑场、蓝底、绿底、高标清彩条以及静帧的技术检测；支持对故事板上节目中的YUV指标是否超标，可以定义Y/U/V各元素的阈值范围，出现异常的时间阈值，检测范围以及容错度；支持对故事板上节目中的RGB指标是否超标，可以定义R/G/B各元素的阈值范围，出现异常的时间阈值，检测范围以及容错度；支持对故事板上节目中的YC指标是否超标，可以定义检测的时间阈值、检测范围、容错度以及YC元素的阈值；支持对故事板上节目中的亮度指标是否超标，可以定义检测的时间阈值、检测范围、亮度阈值；支持对故事板上节目中的雪花场进行检测，可以定义检测的时间帧数和误差阈值；支持对故事板上节目中的夹帧进行检测，可定义出现夹帧问题的时间阈值；支持对故事板上节目中的花屏进行检测，可定义花屏出现的时间阈值、误差和容错度；支持对故事板上节目中的立体声相位进行检测，可定义出现问题的时间阈值和相位差百分比；支持对故事板上节目中的静音，以及VU或峰值超标进行检测，可定义出现问题的时间阈值以及DB阈值；支持对故事板上节目中的电平偏移进行检测，可定义出现问题的时间阈值以及偏离百分比；支持对故事板上节目中的响度进行检测，可定义响度检测的短时时间、短时响度以及平均响度；支持对故事板上节目中的削波进行检测，可定义削波出现的时间阈值以及被削百分比； 15.天气预报模块要求：支持读取气象电码文件，自动更新气象参数；支持由气象模板自动生成工程序列；支持对气象模板的修改和保存；自动关联U-EDIT的气象故事板； 16.手写动画软件要求：支持记录手绘过程并生成动画文件；支持快速手绘和精细手绘两种方式；支持生成FLC动画文件； 17.智能唱词制作软件要求：支持智能语音识别功能，也可手扒唱词；支持单行和双行唱词制作；支持导出SRT或带时码的TXT文件； 18.转码软件要求：支持对H.264格式的编码提速，效率提升3倍；支持多任务并行；支持批量转码，任务模板和任务监控；支持P2/EX/XDCAM/AVCHD专业源文件批量转换 19.公告版制作软件要求：支持对整段文字按边框大小自动折行和分屏；支持对首行标点符号进行缩进处理；支持对公告文字添加统一入、出、停留特技；支持设置每屏的停留时间；支持输出FLC动画或带通道的MOV、AVI文件。 20.支持按时间段搜索素材功能，对长期搁置素材进行清理； 21.系统软件提供高效智能的磁盘文件浏览和导入方式（嵌入式计算机资源窗），全面调度Windows资源文件，可预览常规播放器无法解读的广播级素材； 22.支持磁盘文件和各种前期设备介质文件（P2、XDCAM、XDCAMEX，SD卡等）直接上轨编辑，导入无需等待，支持先应用后上载； 23.支持资源管理器大图浏览功能，鼠标滑过素材图标可浏览内容 24.音频素材GAIN增益控制器，推动滑块可准确调整音频的整体增益，波形直观变化；支持音频成组GAIN调节。 25.手机视频特技，轨道快速添加此特技实现画面翻转和边缘虚化处理；可自定义有效画面区域；可制作大图摇移效果。 26.故事板配音提供提词器功能，用户可调整提词器的播放速度和字属性。 27.提供计时器物件模板，可快速制作数字时钟、柱状时钟、广告倒计时、系统时钟等动画时钟字幕。 | 套 | 1 |
|  | 摄像机 | 传感器尺寸 ≥1英寸 有效像素 1778万:全高清50.00p/25.00p 光学变焦 15倍 数字变焦 10倍 扩展变焦 25倍 实际焦距 f=24.5-367.5mm:全高清50.00p/25.00p f=354-531.0mm:超高清25.00p 等效35mm焦距 8.8-132mm 最大光圈 F2.8-F4.5 滤镜直径 67mm 液晶屏像素 115万 取景器描述 0.24型电子寻像器监视屏,大约156万像素 最近对焦距离 约1m 快门速度 50/50p模式1/50秒,1/60秒,1/100秒,1125秒,1/180秒,1250秒,1/350秒,1/500秒 750秒,1/1000秒,1/1500秒,1/2000秒13000秒,14000秒,1/8000秒 25p模式1/25秒,1/50秒,1/60秒,1100秒,1125秒,1/180秒,1/250秒,1/350秒,1/500 秒,1/750秒,11000秒,11500秒,1/2000秒,1/3000秒,14000秒,18000彩 快门速度(慢快门) 50/50模式1/2秒,1/3秒,1/6秒,1/12秒,125秒 25p模式1/2秒,1/3秒,1/6秒,1/12秒 最低照明度 1.1ux(F2.8,超增益36dB,手动慢快门1/25s) 增益设置:L/M/H选择器开关 标准模式:0-30dB(1dB步进)(自动设置分配给L/M/H) 扩展:-3-30dB(1d8步进)自动设置分配给L/M/H) 33-36dB之间切换(当把[GAN分给用户按钮时) 录制格式 动态:MOV,MP4, AVCHD,MPEG4AVC,H.264 静态:IPEG(DCF/Ex22) 静态影像 8.3M:3840×2160(16:9) 2.1M:1920×1080016:9) 0.9M:1280×720(16:9) 麦克风 内置立体声 扬声器 支持(20mm直径) 防抖性能 光学防抖 电源:DC 7.28V(使用电油时),DC12V使用AC适配器时) 操作温度:0-40℃ 操作湿度:10%-80%（无结露) USB接口 USB3.0 HDMI接口 支持A型,不支持 VIERA Link 音频输出x2 耳机:直径为3.5毫米的立体声迷你插孔x1 遥控:直径为2.5毫米的立体声迷你插孔(变焦,S/S)x1 遥控:直径为3.5毫米的立体声迷你孔(对焦,光圈)x1 DC IN 12V 存储介质 SDHC/SDXO卡(支持UHS-1) 最大支持容量 ≥128GB 耗电量 ≤12.2W(使用液晶显示屏时) | 台 | 3 |
|  | 三脚架 | 1、 脚管材质：铝合金； 2、三脚架自重≤1.65KG，含云台重量≤2.05Kg 3、 工作高度：63cm≤三脚架高度≤206.5cm； 4、 锁紧方式：旋钮式锁紧； 5、 安全承重：≥11KG； | 个 | 3 |
|  | 显示器 | 24寸显示器，自带VGA和HDMI输入接口，支持壁挂。 | 台 | 1 |
|  | 电视 | 50寸液晶电视及电视支架 | 台 | 2 |
|  | 灯具套装专业型 | 光 源：630颗高显指LED阵列 电源电压：AC100~240V，50/60Hz 额定功率：150W 显色指数：Ra≥92 色 温：5600K 调 光：0~100%线性调光 控制面板：LCD液晶显示屏+四按键 通道模式：1CH/2CH 出光角度：120度 散热方式：无风扇自然散热 控制模式：DMX512控制/手动模式 防护等级：IP20 配 件：遮扉，电源线，信号线 净重/毛重:6KG 灯体尺寸:555*265*106MM | 套 | 4 |
|  | 无线音频接收器 | 电压 3V~6V 电流 ≤500mA（正常工作） 失真度 0.3%@1KHz 信噪比 66dB 频率响应 60Hz~5KHz | 台 | 1 |
|  | 无线领夹麦 | 电压 5V 电流 =<350mA（正常工作） 失真度 0.7%@1KHz 信噪比 70dB 电池工作时间 =<2h 频率响应 170Hz~8KHz 发射功率 16~25 dBm 输入幅度 =<120mV | 台 | 1 |
|  | 无线手持麦 | 电压 2节干电池 电流 =<250mA（正常工作） 失真度 0.3%@1KHz 信噪比 66dB 频率响应 60Hz~5KHz 发射功率 0~8 dBm 输入幅度 =<60mV | 台 | 1 |
|  | 抠像漆 | 1.装修设计抠像绿箱：搭木板墙刷漆，建议宽度5米，长度4米，高度3米，总刷墙面积40平米 专业抠像漆、做专业绿箱使用，一桶可刷20-30㎡左右。不含绿箱制作。 | 桶 | 3 |
|  | 抠像地胶 | 专业抠像地胶，蓝绿两面可用。1.38米*5米*3块拼接，长度根据需要选择。 | 平米 | 30 |
| 安全体验教室 |
|  | 高空缓降 | 逃生缓降器 | 1.使用高度上限：6-100米。 2.使用负荷：35-100KG。 3.每次限载人数：1人。 4.负荷下限：343N。 5.标准负荷：638N。 6.负荷上限：981N。 7.缓降速度：0.16-1.5m/s。 | 套 | 1 |
|  |  | 安全绳索 | 1.材质：化纤+钢丝。 2.规格：直径10mm。 3.钢丝直径：4mm。 4.拉力：10700N。 |  |  |
|  |  | 软梯 | 软梯绳子粗18mm，脚蹬直径23mm，树脂脚蹬长为33厘米左右，脚蹬间距为35-40厘米左右。 重量：0.7-0.8公斤/每米 安全防护垫 |  |  |
|  | 模拟烟雾逃生 | 烟雾逃生基础设施 | 模拟烟雾逃生系统基础配置：报警灯、红外感应时间控制器、限高红外感应探头、限高一字激光器、限高感应语音控制器、壁挂有源播报音箱、感应烟雾机、模拟火盆、应急灯、疏散、应急标志灯 模拟烟雾逃生系统电梯部分配置：壁挂有源播报音箱、电梯按钮语音控制器、电梯外呼面板 模拟烟雾逃生系统非安全出口语音播报部分配置：壁挂有源播报音箱、非安全门语音控制器、红外感应探头 模拟烟雾逃生系统实时画面监控、回放设备部分：四路硬盘录像机、半球式红外摄像头、网络交换机、 数字监控专用电源线、网线二合一复合线、显示器（22寸） 模拟烟雾逃生系统个人得分计分部分：逃生出口火警电话、USB接收器、计分软件、改动定制电梯及限高红外触发端、电视（55寸） | 批 | 1 |
|  | 模拟逃生软件 | 烟雾逃生系统个人得分计分 | 模拟烟雾逃生系统基础配置：报警灯、红外感应时间控制器、限高红外感应探头、限高一字激光器、限高感应语音控制器、壁挂有源播报音箱、感应烟雾机、模拟火盆、应急灯、疏散、应急标志灯 模拟烟雾逃生系统电梯部分配置：壁挂有源播报音箱、电梯按钮语音控制器、电梯外呼面板 模拟烟雾逃生系统非安全出口语音播报部分配置：壁挂有源播报音箱、非安全门语音控制器、红外感应探头 模拟烟雾逃生系统实时画面监控、回放设备部分：四路硬盘录像机、半球式红外摄像头、网络交换机、 数字监控专用电源线、网线二合一复合线、显示器（22寸） 模拟烟雾逃生系统个人得分计分部分：逃生出口火警电话、USB接收器、计分软件、改动定制电梯及限高红外触发端、电视（55寸） | 套 | 1 |
|  | 烟雾逃生通道 | 通道搭建 | 宽2米，长10-15米的逃生通道，两个安全出口的门、一个非安全出口的门。通道材质，砖结构，门的材质乙级防火门，铁艺，耐火时间1小时，门框厚度10公分，门扇厚度4。5公分。 | 项 | 1 |
|  |  | 展板 | 内部墙体火灾图样、外部墙体逃生知识与方法、假的电梯造型或者电梯贴纸 | 批 | 1 |
|  | 模拟灭火播放系统 | 投影机 | 1、投影技术 l 0.63英寸、LCD液晶技术 2、标称亮度（ISO流明） 2900 ISO流明 或以上 3、标准分辨率 1024*768 4、对比度 ≥15000:1 5、灯泡功率 ≤180W 6、灯泡寿命 10000小时 7、建议投射画面尺寸 48—200英寸 8、投射80英寸画面时，镜头到画面的距离 ≤75CM 9、机身重量 ≤4公斤 10、内置扬声器功率 10W 11、接口 ※两个独立的RGB输入端口、※一个独立的RGB输出端口， AUDIO输入、输出，RS232控制接口，2路USB接口， 2路HDMI接口、一路RJ45接口等。 12、顶部换灯， 13、静电过滤网防尘， 15、九种背景色矫正模式、 16、ECO自动亮度控制模式， 17、 全中文控制面板、 18、USB显示功能， 19、内置四点几何校正功能， 20、智能节电功能， 21、无PC演示， 22、支持有线、无线网络功能 。 23、通过VGA线控制投影机开关机。 24、CO2减排提示功能。 25、具备显示管理集中控制软件，可以提供日常安排和监控、数据收集和广泛的日志报告用途。可同时控制电脑，投影机，显示器等多个混合显示终端 26、虚拟遥控功能，电脑与投影机连接后，可用电脑代替遥控器控制投影机，可以控制投影机开关，信号切换，音量及投射图像调整，使会议和课程更方便。 27、全新高级网络影像平台，网络多画面显示功能，支持多种画面显示模式，最多能够支持50个终端设备的连接，终端设备包括电脑、平板电脑、智能手机。并且兼容多种操作系统，包括安卓，ios，WINDOWS,OS X等系统，多画面显示功能支持多达16个画面同时显示，轻松实现多个信号在同一屏幕上同时显示 28、遥控器允许指定投影机的控件ID | 个 | 1 |
|  |  | 主机播放软件 | 定制开发 ·真实1：1灭火器道具，内设置震动马达，完全模拟真实手感进行步骤操作； ·选用国家推广普及的四种标准灭火器综合模拟训练，即：泡沫、二氧化碳、干粉、清水； ·每个版本中有四大着火场所含20处着火点与不同物质火灾，所有着火场景均来源于真实生活事故案例，在模拟灭火的同时又能了解着火隐患点及起火原因； ·控制器与无线信号接收器电脑主机间采用无线2.4G信号发送，抗干扰性好，方便主机单独管理； ·高精度采集设备，摒弃传统的飞鼠定位方式，通过采集实际画面与屏幕1：1点位移动对应，而不是凭手感去移动，操作中引导红点指向哪里，哪里的火就会灭掉，适用于0.5米至3米以内范围，发射功率强，点位精确，进口发射管寿命10000小时以上； ·自带动画人物知识讲解与视频演示功能，方便初学者更快掌握； ·自带考核评分模式，方便单位和机构对体验者进行技能评测。 | 套 | 1 |
|  | 模拟灭火设备 | 灭火器 | 手提式2KG标准灭火器；颜色：红；材质：塑钢 种类标贴：干粉、泡沫、二氧化碳、清水； 触发类型：按压式开关；响应速度：≤0.1秒;发射：6mm650nm5mw红光点状镭射模组 PM2.5激光发射二极管 使用寿命>5000小时；.输出波长:650nm/+/-5nm；.输出功率:<5mw； 工作电压:3V-5V；.工作电流:<40mA；工作温度:-10度~+40度； 供电方式：AA碱性电池；有效距离：0.5—4米； 规格尺寸：高度38CM，桶径11CM；有效距离:0.5—4米； | 套 | 4 |
|  |  | 展板 | 亚克力、PVC、喷绘、乳胶漆等 | 批 | 1 |
|  | VR体验 | 头盔 | 头盔式VR显示器，带有激光定位装置。单眼有效分辨率为 1200 x 1080 ，双眼合并分辨率为 2160 x 1200。2K 分辨率大大降低了画面的颗粒感，并且能在佩戴眼镜的同时戴上头显，不带眼镜400 度左右能清楚看到画面的细节。画面刷新率为 90Hz 显示延迟为 22ms，实际体验几乎零延迟 1.分辨率2160×1200像素，屏幕刷新率≥90HZ； 2.延迟<22mS; 3.内置陀螺仪、加速度计和激光定位传感器，追踪精度≤0.1 度; 4.可视场角110°FOV; 5.不少于32个头戴式设备感应器，可实现360º移动追踪； 6.追踪位置≥4.5*4.5m; 7.接口：标准HDMI1.3以上,USB2.0以上接口； 8.自带2个手持操控手柄，不少于24个传感器； 9.含2个激光定位器。 | 套 | 1 |
|  |  | 主机 | CPU：intel酷睿 I3 2.5G或以上； 内存：4G或以上；显卡：集成/独立；硬盘：64G或以上； 端口：USB2.0*4 或以上；其它配置：音箱/键鼠/HDMI（VGA）线； 操作系统：正版windows 7系统；分辨率：1920*1080/1024*768 | 套 | 1 |
|  | 火灾VR体验课件 | VR操作系统课件 | 1. 家庭火灾逃生体验，实验提供了非常逼真的家庭环境，所有模型都按照真实尺寸制作而成，力求最完美的体验。学生通过抓握、行走、奔跑、灭火等等操作来达到逃生的目的，犹如在真实环境中操作一样，给学生带来身临其境的感觉，并且体验完毕系统会指出正确的逃生操作和错误的操作。 2. 厨房起火，实验通过模拟厨房菜锅起火，学生通过一些列操作，来达到灭火的目的。全程指引式的引导，沉浸式的操作，带来不一样的体验。同样的，实验完成后，系统会给出评估，供学生巩固知识。 | 部 | 2 |
|  | 地震VR体验课件 | VR操作系统课件 | 地震，在学校上课时发生地震，展示了正确的躲避技巧及错误的逃生方式。 | 部 | 1 |
|  | 公共汽车VR体验课件 | VR操作系统课件 | 公交车安全，模拟了公交车撞车引起火灾，门被挡住无法逃离，引导学生使用安全锤敲击逃生窗的正确逃生方法。 | 部 | 1 |
|  | 毒品课件 | VR操作系统课件 | 禁毒安全，模拟吸食毒品后的晕眩感，展示吸食毒品的方式，认识不同种类的毒品及其危害。 | 部 | 1 |
|  | 3D教学 | 3D一体机 | 1、屏幕显示尺寸：85英寸 2、液晶屏类型：节能屏 A规液晶屏 3、显示色彩：24bit真彩（16.7M）；显示对比度：5000:1；亮度： 350cd/㎡；最大可视角：≥176°； 4、支持3D与2D显示模式切换，配合主动蓝牙快门眼镜观看3D片源，无眩晕、闪烁，可多角度观看3D效果。 5、内置安卓5.0以上的操作系统，实现图片、视频、文档、网页、APP等教学功能浏览操作CPU：四核 ARM Cortex A53（84bit）GPU：四核 Mali450 MP4内存：2GB Flash：8GB 6、触摸技术：红外感应10点触摸技术； 7、触控的书写响应速度：书写后在屏幕显示的响应速度小于25MS 8、前置接口：电脑接口USB3.0*1、USB2.0*1；多媒体USB*1；外接触控USB*1；HDMI*1； 6.5mm MIC in*1； 9、其他接口输入：IEC*1、AV*1、YPBPR*1、RF*1、VGA+Audio *1、HDMI*2、USB touch*1、RS232*1、RJ45(WAN)*1、RJ45(LAN)*1、TF*1、多媒体USB3.0*2； 10、其他接口输出：AV-out*1、 earphone out*1、同轴SPDIF out*1、WiFi*1 11、全屏触控操作，物理按键数量≤2个； 12、在任意通道，全触摸按键设计，任意通道下，将常用的截屏、放大、缩小、移动、保存，鼠标，书写笔，擦除、撤销、聚光灯，展台，遮幕等功能精简调用，通过触屏UI按钮设计，并可任意位置移动。 13、电视支持双网口交换机功能，WAN口接入后，另一个lan口可环出给外接的其他电脑，方便外接有线网络。 13、在任意信号源通道及无尘板书画面上书写批注后，可通过手势识别进行页面漫游，无限扩大批注版面 14、在不打开任何软件（包括白板软件）时，操作者在书写批注时，只需要改变触控手势的形状就可以智能识别书写、局部擦除、全部擦除、画面漫游、鼠标单击、双击以及右键、上下翻页等操作，免去来回切换工具图标的繁琐操作 15、在3D显示模式时，仍支持10点书写、快速切换黑白板、快速截图等功能。 16、遥控器可一键开启/一关闭3D模式，并切换3D左右/上下的显示格式 17、3D星球模型：提供3D立体星球模型，包括地球、太阳、月球、火星、金星、水星、木星、土星、天王星，海王星、太阳系，支持360度自由旋转、缩放等操作 。 | 套 | 1 |
|  | 模拟报警 | 55寸电视机 | 屏幕尺寸55英寸 屏幕分辨率超高清4K HDR显示支持 背光方式直下式 支持格式（高清）2160p CPU四核 CA53 1.4GHz 64位处理器 运行内存1.5GB 存储内存8GB USB2.0接口2 USB支持视频格式 .avi .mpg .ts .mkv .mp4 .flv .mov .rm .rmvb USB支持音频格式aac .mp3.wav USB支持图片格式JPEG/PNG/BMP | 个 | 1 |
|  |  | 电话机 | 颜色：红；材质：冷轧钢 工作电压：DC 12V；工作电流：≤0.5A 电源接口：DC5.5*2.1标准接口；响应速度：≤0.1秒 无线有效距离:0—5米；数据发送类型：无线2.4G频道； 信号输入端口：3.5音频；警报触发输出端口：DC5.5*2.1 ； 温度范围：-20℃—+70℃；湿度范围：≤75% 安装方式：摆放/壁挂；规格尺寸：320*230*85mm | 个 | 1 |
|  |  | 软件 | 定制开发 ·真实1：1冷轧钢话机操作，不同以往道具电话； ·话机与无线信号接收器电脑主机间采用无线2.4G信号发送，抗干扰性好，方便主机单独管理； ·一部电话可同时模拟拨打110、119、120、122四个号，拨号时只要按不同号就可直接进入对应的程序； ·话机听筒和外部音箱可同时发声，挂机和按钮反应快速； ·采用模糊匹配语音识别技术，方言识别率高，有效控制卡顿； | 套 | 1 |
|  | 心肺复苏 | 模拟人 | 功能特点： 3.5英寸液晶屏显示：模拟心电图，文字显示，模拟人解剖特征明显，手感真实，肤色统一，形态逼真，外形美观。 模拟生命体征： • 初始状态时，模拟人液晶瞳孔散大，颈动脉无搏动。 • 按压过程中，模拟人颈动脉被动搏动，搏动频率与按压频率一致。 • 抢救成功后，模拟人液晶瞳孔恢复正常，颈动脉自主搏动。 • 液晶瞳孔缩放和颈动脉搏动由开关可开启和关闭。 可进行人工呼吸和心外按压。可进行标准气道开放，气道指示灯变亮。 三种操作方式：可进行CPR训练、模式考核和实战考核。 • 方式一：CPR训练，可进行按压和吹气训练。 • 方式二：模式考核，在设定的时间内，根据2015国际心肺复苏标准， 正确按压和吹气数30：2的比例，完成5个循环操作。 • 方式三：实战考核，老师可自行设定操作时间范围、 操作标准、循环次数、操作频率、按压和吹气的比例。 皮肤材质： 面皮肤、颈皮肤、胸皮肤、头发，采用进口热塑弹性体混合胶材料。由不锈钢模具、经注塑机高温注压而成，具有解剖标志准确、手感真实、肤色统一、形态逼真、外形美观、经久耐用、消毒清洗不变形，拆装更换方便等特点，其材料达到国外同等水平。 控制器功能特点： 电子监测：电子指示灯显示监测气道开放和按压部位。 人工呼吸和胸外按压的正确次数计数和错误次数计数。 语音提示：训练和考核中全程中文语音提示，可开启和关闭语音，调节音量。 文字提示：训练和考核中全程中文文字提示。 条形码显示吹气量：正确的吹气量为500~600ml-1000ml： • 吹气量过少时，条形码为黄色。 • 吹气量合适时，条形码为绿色。 • 吹气量过大时，条形码为红色。 • 吹入的潮气量过快或超大，造成气体进入胃部指示灯显示；数码计数显示；错误语言提示； 条形码显示按压深度，正确的按压深度5-6cm： • 按压深度过少时，条形码为黄色。 • 按压深度合适时，条形码为绿色。 • 按压深度过大时，条形码为红色。 可自行设定操作正确率。 可自行设定操作时间，以秒为单位。 操作频率：2015标准为至少100次/分，也可自行设定数值。 电源状态：采用220V电源，经过稳压器稳压后输出电源12V。 操作结束后打印操作过程。 成绩单内容涵盖操作方式、意识判断、急救呼吸、脉搏检查、检查呼吸、清除异物、操作频率、按压与吹气比例、循环次数、每个循环操作中按压和吹气的次数、按压正确/错误次数、按压错误的原因和次数、吹气正确/错误的原因和次数、吹气错误的原因、设定时间、操作时间和考核评定。 | 个 | 1 |
|  |  | 展板 | 亚克力、PVC、喷绘、乳胶漆等 | 批 | 1 |
|  | 急救器材 | 医药箱 | 内配173件物品（急救箱340*290*130mm,铝质，内含酒精片，棉棒，消毒液，止血带，头网，颈托，急救手册等35类急救物品，共计173件。） | 个 | 1 |
|  | 交通模拟播放系统 | 投影机 | 1、投影技术 l 0.63英寸、LCD液晶技术 2、标称亮度（ISO流明） ※2900 ISO流明 或以上 3、标准分辨率 1024*768 4、对比度 ≥15000:1 5、灯泡功率 ≤180W 6、灯泡寿命 10000小时 7、建议投射画面尺寸 48—200英寸 8、投射80英寸画面时，镜头到画面的距离 ≤75CM 9、机身重量 ≤4公斤 10、内置扬声器功率 10W 11、接口 ※两个独立的RGB输入端口、※一个独立的RGB输出端口， AUDIO输入、输出，RS232控制接口，2路USB接口， 2路HDMI接口、一路RJ45接口等。 12、顶部换灯， 13、静电过滤网防尘， 14、三秒快速开关机， 15、九种背景色矫正模式、 16、ECO自动亮度控制模式， 17、 全中文控制面板、 18、USB显示功能， 19、内置四点几何校正功能， 20、智能节电功能， 21、无PC演示， 22、支持有线、无线网络功能 。 23、通过VGA线控制投影机开关机。 24、CO2减排提示功能。 25、具备显示管理集中控制软件，可以提供日常安排和监控、数据收集和广泛的日志报告用途。可同时控制电脑，投影机，显示器等多个混合显示终端 26、虚拟遥控功能，电脑与投影机连接后，可用电脑代替遥控器控制投影机，可以控制投影机开关，信号切换，音量及投射图像调整，使会议和课程更方便。 27、全新高级网络影像平台，网络多画面显示功能，支持多种画面显示模式，最多能够支持50个终端设备的连接，终端设备包括电脑、平板电脑、智能手机。并且兼容多种操作系统，包括安卓，ios，WINDOWS,OS X等系统，多画面显示功能支持多达16个画面同时显示，轻松实现多个信号在同一屏幕上同时显示 28、遥控器允许指定投影机的控件ID | 个 | 1 |
|  |  | 主机及播放软件 | CPU：intel 赛扬/奔腾/酷睿/ 2.0G或以上； 内存：4G或以上；显卡：集成/独立；硬盘：64G或以上； 端口：USB2.0*3 或以上；其它配置：音箱/键鼠/HDMI（VGA）线； 操作系统：纯净微软windows 7系统；分辨率：1920*1080定制开发 ·远距离检测班马线，1至8米范围内均可触发； ·红绿灯控制器、斑马线检测器与无线信号接收器电脑主机间采用无线2.4G信号发送，抗干扰性好，方便主机单独管理； ·三段时动画表现，即：红灯时停车，黄时慢行，绿灯时行车； ·带计时器程序，当长时无响应时即进入知识学习动画播放； ·界面轻松友好，并配有音效提示和动画提示，记忆互动性强。 | 套 | 1 |
|  | 交通模拟环境 | 红绿灯 | 100mm红绿满屏灯；LED光源； 使用寿命：LED平均寿命＞100000小时； 可视距离：＞500M；防护等级：IP53； 环境温度：-40℃~+80℃；工作电压：DC12V； 电源接口：DC5.5*2.1标准接口；信号输出：2P； 规格尺寸：长：300mm，宽150mm，厚60mm； 单灯直径：100mm；固定方式：套杆式/壁挂式 | 个 | 1 |
|  |  | 地贴 | 亚克力、PVC、喷绘、乳胶漆等 | 批 | 1 |
|  |  | 展板 | 亚克力、PVC、喷绘、乳胶漆等 | 批 | 1 |
|  | 交通标志识别 | 展板 | 亚克力、PVC、喷绘、乳胶漆等 | 批 | 1 |
|  | 溺水急救训练 | 42寸一体机 | 1.模型：平面；放置方式：平放；尺寸：42寸； 2.工业控制主机：intel双核CPU；2G内存；32G固态； 3.显示器：表面声波触摸屏；透光率：90％ ；分辨率不低于1024×768；单点触摸：5000万次以上；响应速度： 16ms； 4.音响系统：阻抗：8Ω；频响范围：90Hz-20kHz（± 3dB）； 灵敏度： 90dB； 5.动作感应监控系统：识别方式：红外识别；输出方式：脉冲输出； | 个 | 1 |
|  |  | 播放软件 | 定制开发，包含溺水游戏模拟，从水中拖上岸的过程，进行心跳测试，模拟人工呼吸，口中异物清除，眼孔查看等过程，全程游戏互动，展示救助工具：手机，镜子，纸巾，毛毯，手电筒。文字提示急救操作使用方法，进行指导介绍 | 套 | 1 |
| 交互智能平板 |
|  | 交互智能平板 | 整机屏幕要求（需提供国家级检测机构权威检测报告）： 1.整机屏幕采用≥86英寸 LED 液晶屏，显示比例≥16:9，屏幕图像分辨率≥3840*2160。 2.整机屏幕表面采用≥4mm厚全钢化玻璃，具备防眩光效果，透光率≥90%。 整机外观结构（第4项、第5项需提供国家级检测机构权威检测报告）： 2.整机具备3路前置双通道USB3.0接口,全部支持Windows及Android双系统读取。 3.整机录屏物理按键，支持通过前置按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频等内容与老师人声同步录制。 4.整机的摄像头，像素≥500万，支持二维码扫码识别功能，调用资源。 5.整机的拾音麦克风，拾音距离至少3米，方便录制人声。 整机功能（第5项需提供国家级检测机构权威检测报告）： 1.整机内置触摸中控菜单，将信号源通道切换、亮度对比度调节、声音图像调节、自动感光等整合到同一菜单下，无须实体按键，在任意显示通道下均可通过手势在屏幕上调取该触摸菜单，方便快捷。 2.整机支持在任意通道下中控菜单通过虚拟触摸旋钮调节屏幕亮度、对比度、色调、锐度，并可一键切换不同屏幕显示模式，包括明亮模式、绚丽模式、柔和模式。 3.整机支持通过前置实体按键以及触摸按键对电脑画面、PPT画面实现一键切换屏幕分辨率，调整画面显示比例。 4.整机支持当外接电脑设备连接触摸线使用时，外接电脑可直接读取插在整机上的U盘，并识别连接至整机的翻页笔、无线键鼠等USB连接设备。 5.整机支持一键黑屏节能80%以上。 6.整机无需外接无线网卡，在嵌入式系统下接入无线网络，切换到windows系统下可同时实现无线上网功能，不需手动重复设置。 8.整机支持dbx-tv 音效，支持用户在菜单中随时开启/关闭。 9.整机支持在任意通道下屏幕侧边可快速调出便捷菜单，实现十笔批注、手势擦除、截图、快捷白板、任意通道放大、板中板、聚光灯、秒表、倒计时、倒计日等辅助教学。 10.整机支持开机画面自定义，方便学校根据需要，设置特定的开机欢迎语。 整机通道功能（需提供国家级检测机构权威检测报告）： 1.整机触摸中控菜单上的通道信号源名称支持自定义，方便识别。 2.整机支持用户自定义通道信号源名称后，系统将智能检测，若检测到该名称为系统记录过的常见信号源，将会自动更换该信号源图标，与名称进行匹配。 3.整机处于非内置PC通道下，在屏幕侧边可调出PC通道按钮，支持用户一键回到PC通道，同时支持用户自定义设置常用快捷通道。 4.整机支持当外接电脑设备时，如整机处于关机上电状态，则接上外接电脑后可自动开机；如整机处于正常使用状态，则设备能自动识别并切换到对应的信号源通道，且断开后能回到上一通道。 整机触摸功能（需提供国家级检测机构权威检测报告）： 1.整机采用红外十点或以上触控技术，支持全通道十点或以上同时书写。 2.整机支持任意通道下通过手势识别调出板擦工具进行擦除，且能够根据手与屏幕的接触面积自动调整板擦工具的大小。 3.整机支持在不需要进行点击工具图标的情况下，只需要改变触控手势的形状就可以完成书写与擦除之间功能的切换。 整机安全功能（需提供国家级检测机构权威检测报告）： 1.整机支持屏幕密码锁，可锁定屏幕、按键及遥控器，可自定义解锁密码。 2.整机支持智能U盘锁，可设置触摸及按键自动锁定，只需插入USB key即可解锁。 3.整机配置遥控器，具备电视遥控功能和电脑键盘的F1—F12功能键及Alt+F4、Space、Enter、windows等快捷按键，可实现一键开启白板软件、一键锁定/解锁整机、冻结屏幕、查看整机温度、一键黑屏及PPT翻页等功能。 4.整机无需借助PC可一键进行硬件自检，包括对系统硬盘、系统内存、PC模块、光感系统等模块进行检测，并针对不同模块给出问题原因提示，支持直接扫描系统提供的二维码进行在线客服问题保修。 5.整机在PC系统出现异常或需要清除PC数据时，可插入带激活文件的U盘，在嵌入式系统的设置界面中启动PC一键还原功能，将PC系统恢复至出厂状态。 6.整机支持高温监控，可监控整机温度，当工作温度过高时，会自动采取降温措施并发出蜂鸣预警。 8.交互智能平板的平均无故障时间（MTBF）≥100000小时。 内置电脑： 1.采用模块化电脑，按压式卡扣设计。 2.处理器≥ Intel Core i5 3.内存≥ 4G DDR4内存 4.硬盘≥ 128G固态硬盘 5.电脑模块的平均无故障时间（MTBF）≥190000小时（提供检测机构权威检测报告）。 多媒体课件制作展示软件： 1.软件备授课一体化，具有备课模式及授课模式，操作界面根据备课和授课使用场景切换。 2.软件支持教师个人账号注册登录及USB key身份识别登录，支持课件云存储及分组管理云课件，用户可在软件中直接通过账号、二维码、链接分享云课件使用。 3.软件支持打开ppt格式文件，可在软件中自由编辑原文件中的图片、文字、表格等元素。 4.软件支持对图片进行快捷抠图、去背景操作，可导出保存成PNG格式。 5.软件支持音频文件在软件中播放，可设置单次播放、循环播放、跨页面播放和自动播放等操作，可设置音频播放到指定页面自动停止。 6.软件支持文本输入并可快速设置字体、大小、颜色、粗体、斜体、下划线、上角标、下角标、项目符号，可对文本的对齐、缩进、行高等进行设置。 7.软件支持创建互动分类游戏，可自定义不同类别及相对应的对象，实现将不同对象拖拽到对应的类别容器中可自动辨识分类，分类正确或错误均有相应提示，直接选择并输入相应内容即可轻松生成游戏。 8.软件提供思维导图、鱼骨图及组织结构图功能，可轻松增删或拖拽编辑内容节点，并支持在节点上插入图片、音频、视频、网页链接、课件页面链接，支持思维导图逐级、逐个节点展开，并可任意缩放，支持对导图任意相邻节点进行总结，满足教学需求。 9.软件支持教师设置学科操作，本学科的教学工具会自动在备课模式工具栏中呈现，其他工具隐藏到二级菜单，并可自定义授课模式下教学工具按钮，教学工具自定义结果可与课件内容云端同步保存。 10.软件提供语文、英语、数学、化学、几何、地理、美术、天文等学科工具 语文：提供汉字识字，包含笔顺、读音、多音字识别，提供拼音识别，提供古诗词资源，提供覆盖小学、初中、高中的古诗词和古文资源，包含原文、翻译、背景介绍、作者介绍、朗诵音频等；支持教师备课时对原文进行注释、标重点等操作；提供原文朗读功能，配备专业朗读配音，支持教师在备课时对朗读音频进行打点操作，上课时可播放提前选择好的片段。 英语：支持调出英语专用的四线三格，并配套人教版英语辅助教材配套的手写体设计。 数学：支持复杂数学公式输入，公式内容支持不同颜色标记及二次编辑。支持数学函数图像绘制，包含一次函数、二次函数、幂函数、指数函数、对数函数、三角函数等，可缩放函数图像与坐标轴，可显示坐标网格，函数图生成后可重新编辑。 化学：支持化学方程式快速编辑，当输入一个化学元素时，软件界面将自动显示出和该元素相关的多个常用化学反应方程式，输入的化学方程式可重新编辑。 平面几何：支持输入任意长度线条，并可设置为线段、射线，支持输入任意边数及角度的图形，可显示或隐藏角度大小，并可直接通过修改角度编辑图形，支持输入任意角度的扇形及圆形，可显示角度大小，支持添加辅助线，可快速添加垂直线、分线、切线等。 立体几何：支持绘制立方体、圆柱体等立体几何图形，支持任意调节立体几何图形的尺寸，改变长宽高比例，支持沿任意方向旋转立体几何，支持为长方体6个面分别涂色，并且可通过任意旋转观察涂色与未涂色的表面，支持立体图形吸附功能，移动立体图形相互靠近时，可智能识别并吸附，便于教师精确操作组合图形。 地理：提供立体地球教学工具，清晰展现地球表面的六大板块、降水分布、气温分布、气候分布、人口分布、表层洋流、陆地自然带、海平面等压线等内容，且支持三维、二维切换展示，方便地理学科教学。 美术：支持美术画板工具，提供铅笔、毛笔、油画笔，可实现模拟调色盘功能，教师可自由选择不同颜色进行混合调色，搭配出任意色彩。 天文：提供3D立体星球模型，包括地球、太阳、火星、水星、木星、金星、土星、海王星、天王星，支持360°自由旋转、缩放展示。 交互应用工具软件： 1.软件支持整机全屏播放PPT时实现书写、擦除、页面预览、页面跳转及上下翻页等功能。 2.软件支持整机全屏播放PPT时调用板中板功能进行书写演示，可直接批注及加页，支持调用放大镜、聚光灯小工具辅助教学。 3.软件支持整机全屏播放PPT时将课件及板书内容直接生成二维码分享，扫码后支持在手机端生成二维码进行再次分享，方便教师下载保存。 无线互联应用软件： 1.软件支持移动端与交互智能平板实现无线连接，可对连接的设备进行密码的权限管理。 2.软件支持移动端与整机同步显示，支持手机投屏，可通过该软件将手机屏幕画面实时投影到大屏上，支持竖屏与横屏显示；大小屏同步显示时支持同步放大功能，可使用小屏远程同步放大大屏画面，突出重点和细节内容。 3.软件支持移动端展台功能，可一键对试卷、课本等进行拍摄照片后一键上传至交互智能平板中，通过移动端实现激光笔、聚光灯、双向批注及撤销等功能。 4.软件支持Office、WPS及软件课件远程同步，可通过移动端对整机上的课件实现页面预览、远程翻页、双向批注、激光笔、聚光灯等功能，批注功能支持3种或以上颜色。 班级优化管理软件： 1.班级优化软件集成四大功能模块：学校管理中心、教师管理中心、课堂表现评价、家校互联互通，功能及操作均在同一软件平台同一账号体系实现。 2.班级优化软件中教师可通过移动端、PC端对学生、小组及班级进行行为评价打分，支持教师设置个人帐号信息、班级信息、学生信息等。 3.班级优化软件支持家校互联互通，支持教师发送公告及作业给其他老师或家长客户端，支持成绩报告功能。 4.班级优化软件支持对学生进行评价，支持教师自定义符合自身教学需求的评价类型，可设置对应的图标、名称和分数，根据评价得分情况，对应小组或学生的头像装饰会升级变化，以游戏化方式激励学生积极参与课堂互动。 5.班级优化软件支持随机抽选学生进行评价，支持桌面光荣榜功能，可显示班级得分前列的学生信息，可设置隐藏，支持考勤功能，可将学生状态设定为出勤、迟到、缺勤、请假等。 6.班级优化软件支持查看课堂表现评价统计报表，按饼状图形式展现学生课堂表现情况，支持查看班级或学生个人的评价情况，并可具体查看到每一条评价的原因、对象、分值，便于教师做统计分析，报表数据支持导出成excel文件。 生产厂家资质要求： 1.交互智能平板和内置电脑模块通过国家强制性CCC认证，提供CCC证书。 交互智能平板生产厂家具备ISO9001、ISO14001认证，提供认证证书。 | 台 | 25 |
|  | 视频展台 | 硬件要求：铝合金外壳，无锐角无利边设计。 1. 采用三折叠开合式托板，展开后托板尺寸≥A4面积。 2. 采用USB高速接口，单根USB线实现供电、高清数据传输需求。 3. 采用1200W像素自动对焦摄像头，可拍摄A4画幅（提供检测机构权威检测报告）。 4. 采用PDAF相位对焦技术，自动对焦速度低于300ms，减少对焦过程时间（提供检测机构权威检测报告）。 5. 支持通过双击屏幕画面任意位置，即时改变对焦位置，可对立体物体的局部进行精确对焦。 6. 支持两倍无损变焦放大，1080P分辨率下输出解析度≥TV 1800线（提供检测机构权威检测报告）。 7. 展台按键采用电容式触摸按键，可实现一键启动展台画面、画面放大、画面缩小、画面旋转、拍照截图等功能，同时也支持在展台软件上进行同样的操作。 8. 整机自带均光罩LED补光灯，光线不足时可进行亮度补充，亮度均匀。 9.提供视频展台的3C证书复印件。 软件要求： 1. 支持对展台画面进行放大、缩小、旋转、自适应、冻结画面等操作。 2. 支持展台画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台画面联同批注内容进行同步缩放、移动。 3. 支持展台画面拍照截图并进行多图预览，可对任一图片进行全屏显示。 4. 老师可在一体机或电脑上选择延时拍照功能，支持5秒或10秒延时模式，预留充足时间以便调整拍摄内容。 5. 具备图像增强功能，可自动裁剪背景并增强文字显示，使文档画面更清晰。 6. 可选择图像、文本或动态等多种情景模式，适应不同展示内容。 7. 支持故障自动检测，在软件无法出现展台拍摄画面时，自动出现检测链接，帮助用户检测“无画面”的原因，并给出引导性解决方案。可判断硬件连接、显卡驱动、摄像头占用、软件版本等问题。 8. 支持二维码扫码功能：打开扫一扫功能后，将书本上的二维码放入扫描框内即可自动扫描，并进入系统浏览器获取二维码的链接内容，帮助老师快速获取电子教学资源。 | 台 | 25 |
|  | 集中控制管理软件 | 1.后台控制端采用B/S架构设计，可在Windows、Linux、Android、IOS等多种不同的操作系统上通过网页浏览器登陆进行操作，可控制在局域网或互联网内的一体机终端设备。 教室受控端： 2.使用校园集控系统的每个学校/区域拥有专属代码，该学校/区域的一体机设备只需接入互联网，并在受控端输入该代码进行连接，管理员即可在后台对设备进行远程管理。 3.可在一体机桌面查看设备基本信息，如：尺寸、分辨率、系统、CPU、安卓版本等信息，方便授课老师管理设备。 4.支持按照一体机安装的年级、班级，设置教室受控端的名称，方便管理员对应管理。 校园控制： 5.远程监控：在控制端网页可实时监控已连接的一体机，可远程查看开关机状态、使用状态评估、整机温度、以及系统内存、硬盘空间等设备信息。 6.远程设备控制：在控制端网页可对已连接的一体机进行实时控制，包括开关机、切换通道、更改图像及声音模式、锁屏等功能。 7.锁定时段控制：控制端可远程设置设备锁屏时间段，如“周一至周五中午12点至14点锁屏”，在锁屏时间段内，设备功能按键及触摸均无法使用，方便管理员保证机器在非正常使用时间段内，不被无关人员操作。 8.远程桌面控制：在控制端网页可实时查看已连接并处于开机状态下的一体机桌面，同时可在控制端远程操作桌面内容。 9.信息发布：可远程对选定的一体机即时发布走马灯文字信息和屏幕常驻信息，可设置播放次数。 10.倒计时日历：控制端可远程设置倒计时事件，并设定时间开始倒计时，提供便捷有效的信息提醒工具。 11.操作反馈：远程控制及信息发布操作均可获得实时反馈，方便用户及时获取操作情况。 12.文件推送：支持老师远程推送音频、视频等文件到受控端，方便用户快速发布文件。 13.数据统计：控制端可根据设备使用情况，生成多个数据报表，包括开机次数、使用人数累计、活跃人数、软件使用次数、学科使用率等，方便管理员检查设备使用情况。 14.管理员分组：系统可将管理权限分配给多个管理员，共同管理受控范围内设备；顶级管理员可查看普通管理员进行的操作，并可对普通管理员进行权限管理，根据不同管理员职责开放适当权限。 15.分组管理：顶级管理员可按照年级、楼层等，将一体机控制、监控等权限分配给对应的普通管理员，进行分组管理。 以上所有功能操作需在同一软件平台上实现，提供软件著作权证书。 | 套 | 25 |
|  | 黑板 | 1. 面板应采用金属烤漆板，板面厚度≥0.30mm，板面细腻平整、书写流畅、字迹清晰，用普通板擦擦试后无明显残留、耐磨损； 2. 背板应采用金属背板，厚度≥0.25mm，以保证强度； 3. 滑轮传动部分采用高强度耐磨材料，滑动灵活、噪音小，整体结构设计合理，杜绝因粉笔灰尘影响书写板推拉的灵活性和滑轮脱轨。黑板应设有集灰盒，方便及时清理粉笔灰尘； 4. 整体应采用两块黑板组合推拉结构，可推拉板黑板具有锁止功能，可以有效地保护一体机设备； 5． 环保：甲醛释放量符合国家规定。 6． 产品符合GB28231-2011《书写板安全卫生要求》。 | 台 | 25 |
| 数字化书法教室 |
|  | 仿古书法 桌凳 （学生用） | （一）学生桌1张： 1、实木材质，全卯榫结构。 2、书法桌尺寸（长×宽×高）(cm)：(130×60×76)±3； 3、精工红木色烤漆，中式仿古设计。 4、书法桌配有隔层，放置书写用具。 （二）学生凳2只： 1、实木材质，全卯榫结构。 2、学生凳尺寸（长×宽×高）(cm)：(35×32×45) ±3。 3、精工红木色烤漆，中式仿古设计。 | 套 | 20 |
|  | 仿古书法 桌 椅 （教师用） | （一）教师桌1张： 1、实木材质，全卯榫结构。 2、教师桌尺寸（长×宽×高）（cm）：(180*75*78) ±3； 3、精工红木色烤漆，中式仿古设计。 （二）教师椅1把： 1、实木材质，全卯榫结构。 2、教师椅尺寸：常规规格尺寸。 3、精工红木色烤漆，中式仿古设计。 | 套 | 1 |
|  | 交互式书法教学一体机 | 1.显示参数 1.1屏幕尺寸：对角线86英寸；16:9 1.2显示屏：A规屏 1.3显示色彩：双通道10Bit ，1677万色 1.4显示分辨率：≥3840*2160 1.5亮度：450 cd/m2 1.6对比度：1200：1 1.7可视角度：≥178° 1.8防撞击：屏幕表面采用≥4mm钢化玻璃，硬度达到≥莫氏7级，采用1000g钢珠在高度1.5米高度进行自由落体撞击试验，屏幕无破损。 2.触摸部分 2.1采用内置红外多点触控技术，可以实现10人同时书写，同时可以实现四人不同功能操作的。 2.2触摸分辨率：≥32768*32768； 2.3触摸设备采用USB与计算机无驱动连接。 2.4防水、防水设计：整机通过防尘IP6X、防水IPX5等级试验。 2.5即使大面积物体（例如手掌、书本、板擦等）遮挡，仍可正常操作，即使整条边框被遮挡也能正常书写，不影响正常使用。 2.6提供左右两侧≥16个快捷键，可直接通过物理快捷键实现对PPT的批注、擦除与翻页；物理快捷键与电子白板软件功能相符。 2.7内置触摸屏与电视机外壳形成一体。外边框无棱角、平滑，边框四角可独立拆卸护角后进行模块快速安装、更换。 2.8固件刷机：固件程序支持USB智能快速升级，便于远程实现硬件更新。 2.9触摸次数：同一位置超过6000万次点击。 3.电视机整机设计要求 3.1电视机按键需要前置，按键数量需达到11及以上隐藏式物理按键，电源按键可以实现三键合一（电视机开关机、电脑开关机，一键节能），同时需要提供独立控制电脑开关机和一键节能控制按键。 3.2输入端口：输入：HDMI*2 ，VGA/AUDIO*3 ， RF*1，YPBPR*1，AV*1， USB 3.0*2，RS232*1，RJ45*1， TOUCH USB*1，SD CARD*1。VGA OUT*1 3.3前置端口： HDMI*1、TOUCH USB*1、VGA/Audio*1、USB*2（可实现多媒体USB和内置PC共用USB）。 3.4前置扬声器：≥2*15W； 3.5智能亮度调节：屏幕亮度可以随环境光的变化而随时进行自动亮度调节。 3.6整机具备全触控功能：在任意通道中可以无需通过物理按键，通过手势可以调出智能互动功能菜单，可实现图像模式、通道切换、亮度、音量、对比度调节功能。 3.7安卓系统配置Android 5.0及以上，主频≥1.4GHz，内存≥2G，内置存储≥16G（非扩展存储）。 3.8通过移动终端（IOS/安卓）可对多台设备进行管理，包括查询状态、关机、信号切换、画面监控、推送消息。 3.9支持通过遥控器一键锁触摸/按键，通过U盘可以对触摸/按键进行解锁。 4.OPS结构电脑 4.1电脑为标准的80针可拔插式电脑OPS电脑。 4.2产品内置PC采用模块化方案，实现无单独接线的插拔,；整机除电源线外无外部可见连线，避免线材导致的信号损耗； 4.3低噪音热管传导散热设计,避免采用台式机方案因产生过大的热量导致散热故障，采用笔记本低功耗CPU。 4.4内置电脑采用≥CPU Intel i5 内存≥4G 硬盘≥120GB SSD固态硬盘。 4.5一路HDMI输出、一路RS232、一路网线端口、2路USB3.0。4路USB2.0。 | 台 | 1 |
|  | 软笔书法数字化教学系统（网络版） | 网络版可满足校园网内多个班级（最多50）同时使用 1、提供碑帖欣赏功能。具有碑帖简介、书家介绍和碑帖释文对照；实现碑帖高清缩放、翻页浏览和原碑临摹；双击碑帖单字可检索得到不同书体或写法的同字，并可从行笔线路、动画、视频、结字方面进行比对分析。 2、提供行笔线路和单字书写动画模拟，真实再现毛笔书写过程。 3、提供原笔迹书写示范功能。可在系统内，使用毛笔沾水在显示屏上进行书写示范，具有逼真毛笔书写效果。 4、具有动画影片演绎书法家典故，提高学生学习兴趣。 5、所有例字具有高清范写视频，视频分辨率为1920×1080 PX(帧宽度×帧高度)；例字视频具有同步配音讲解；例字视频能实现循环播放、快慢播放，可以设置“AB”段重复播放。 6、可通过手机拍摄学生作品上传到书法教学系统中；可在系统内对学生作品进行展示、裁剪、放大缩小、旋转、标注、评星和比对分析；可上传保存到云端，可生成二维码进行扫描分享。 7、具有结字分析功能。先对单字打散拆分成笔画，再搭建成单字；可采用比对、标注和隐藏样字方式进行结字（间架结构）分析；可更换字格样式、添加辅助线和辅助图进行结字分析，辅助线有直线、虚线和折线，辅助图包含三角形、矩形和圆形；可对搭建的单字进行智能评分，可总结结字法则，并查出同法则字。提供该功能截图。 8、提供书法知识和技法的拓展学习和书写体验，包括书体介绍、用笔介绍和书写体验。 9、具有集字创作功能。可设置纸张、幅式和装裱样式；可落款和设置印章，印章包含名章和闲章，印章文字可更改；可对集字创作作品进行保存和上传到云端，并生成二维码进行扫描和作品分享。 10、可以在系统内录制和播放微课；支持通过高拍仪对书法作品进行拍摄和展示评价。 11、可通过图片、线段、文字实现对笔画、偏旁部首和单字的直观化、形象化的观察分析。 12、系统支持网络化多终端教学功能。网络环境下软件启动时间不得超过18秒。 13、系统须实现和教育部审定、本地区使用的《书法练习指导》教材完全配套。 14、系统支持移动端（平板电脑）教学。移动端系统可基于云端书法教学资源库，任意检索和临摹单字。具有双钩、单钩、描红、轮廓和动态摹写(书法卡拉OK)五种摹写功能形式；且有高清书家范写视频(带配音)供临写练习。 15、移动端系统须提供学生课堂同步临摹练习功能，练习方式包含描红、双钩、单钩、轮廓和动态摹写5种功能形式，且具有学习历史进度记录功能。 16、移动端系统包含碑帖赏习功能，具有碑帖浏览、碑帖介绍、释文对照、图片缩放、原碑（原贴）临摹、手书摹写和作品保存功能。 17、移动端系统可通过拍摄、扫描、下载或保存方式导入书法作品；对作品进行命名，删除，装裱编辑处理；可上传到云平台进行存储，可进行作品分享。 18、移动端系统具有集中管理控制功能。教师平板可控制学生平板使之黑屏；教师平板可把教学内容同屏推送到学生平板上进行广播教学。 19、移动端系统可远程操作教师机，进行移动书法教学。移动端提供远程打开教师机上书法教学系统，播放书写视频动画，进行屏幕标注功能。 20、移动端系统具有直播学生书写视频功能。移动端系统拍摄的视频可在教师机上直播展示。 资质要求： 1、提供桌面端书法数字化教学系统软件著作权登记证书。 2、提供移动端书法数字化教学系统软件著作权登记证书。 | 套 | 1 |
|  | 互动教学显示系统 | 1、和一体机、电子白板等教学多媒体显示设备无线连接，实时展示学生学习的视频画面，无线传输距离可达50米。 2、 教师可以随时调用任何一位学生的学习画面（包含书写过程，绘画过程中的所有细节）,同步显现到大屏幕，展示每个学生的实时画面，进行互动教学。 3、 支持分屏对比教学功能，支持2、4画面同屏展示进行对比教学，对比内容支持即时拍照、调用外部图像和视频文件，在每一个对比窗口都可以调用任意一个学生或者小组学习画面 4、支持电脑屏幕、实物展示的视频录制,支持一键切换桌面和实物展示画面录制成同一视频文件，无线录制视频格式支持FLV,MP4,AVI，录制完成后自动生成MP4格式，无须二次转换。 5、录制屏幕具有全屏、1024X768、800X600、640X480等区域大小可选，也支持设置任意区域大小录制，且电子白板工具条可批注。 6、微课录制支持录制、暂停、继续录制、停止等操作。 7、课件录制支持PPT录制，视频录制，WORD文档、EXCEL表格录制等，同时电子白板批注工具条仍可以使用。 8、支持电子白板讲解批注功能，可以画线、文字输入、手写、图形、黑板刷可鼠标滚动缩放，多种线条，笔、箭头和荧光笔等，线条颜色选择，调节线条粗细，文字输入等功能。 9、 展示画面可以通过鼠标滚动键无极缩放，任意角度旋转纠偏，可以随时拍照、录像、对展示和批注内容保存。 10、支持图像自动纠偏、裁边、自动展平的处理功能。 11、支持微课上传、下载和在线观看。 12、支持图片编辑：可以对图片进行亮度、对比度、饱合度、颜色调整、左转、右转、水平翻转、垂直翻转、去黑边、纠偏、裁剪、灰度、黑白、反相、浮雕、锐化等处理 13、支持内容分类管理，系统自动按照图片、微课、文档等分类存档，微课按生成的日期自动归档。 14、对采集的文件按鼠标右键即可实现移动、复制、转为PDF、删除、重命名、新建文件夹、微课上传（视频）等功能。 15、 可支持任意选择连接无线互动终端 （1）像素：≥500万（分辨率2952*1944）； （2）帧数：无线720P和1080P不低于25帧/秒； （3）拍摄范围：A4幅面，图像色彩 RGB24位真彩，拍摄速度≤1秒 （4）拍摄镜头机械折臂270度翻转式：90度可拍摄文稿；180度可拍摄课堂活动，用作简易的录播系统；270度可录制老师本人画面微课。 （5）磁吸式航空铝合金底座，底座和机身可分离。 （6）图片格式JPG,BMP,PNG,GIF,TIF，文档格式PDF,DOC,TXT,RTF,XLS，录像格式FLV,MP4,AVI； （7）连接方式：无线传输频率300M/S； （8）光源：自然光、LED灯补光； （9）需支持在视频采集服务器的课堂互动软件中选取任意互动终端展示实时教学、作业、书写、实验等实时视频。 | 台 | 21 |
|  | 硬笔书法数字化教学系统（网络版） | 1、同步配套教材。系统和教育部审定的人教版小学语文教材中“识字表”、“写字表”和“词语表”中的字词完全同步配套。 2、系统包含基本笔画、复合笔画、偏旁部首、笔顺规则、间架结构和章法作品功能板块，遵循硬笔书法教学规律。 3、系统具有“看一看”、“学一学”、“练一练”、“评一评”、“拓展”和“同步练习”教学功能，“教、练、评”有机结合。 4、系统基于云端书法教学平台，提供资源的上传、下载和软件的自动更新升级功能。 5、所有例字具有高清范写视频。视频分辨率为1920×1080(帧宽度×帧高度)；例字视频具有同步配音讲解；例字视频能实现循环播放（单字循环、全部循环）、快慢播放，可设置“AB”段重复播放。 6、系统提供多种评价方式。可通过手机（平板电脑、高拍仪）设备拍摄学生作品上传到系统中；可在系统内对学生作品进行展示、裁剪、放大缩小、旋转、标注、评星和比对分析；可上传保存到云端，可生成二维码进行扫描分享。 7、系统提供小学生常用汉字表中2500字的书法教学功能。每个字皆包括偏旁部首、笔画、组词、书写动画、范写视频和笔顺图示；每个字且提供“一字一说”字源解说功能。 8、系统支持网络环境下多终端同时教学功能，网络环境下软件启动时间不得超过18秒；系统具有在线和离线两种情况下正常教学的功能，离线时可正常使用系统进行书法教学。 9、系统提供“拓展”功能模块。具有“知识、猜字谜、书家典故、六书演变”多种拓展形式。 网络版可满足校园网内多个班级（最多50）同时使用 | 套 | 1 |
|  | 书写用具 （学生用） | 1.墨汁2瓶：规格：450g 国内知名品牌； 2.毛笔4支：与笔架配套要求中楷兼毫，笔锋长度大约50mm左右，有一定弹性。适合书写楷书、行草书、篆隶书。类型：兼毫 笔杆：木质； 3．毛毡1张（130* 60cm）； 4. 水写布2张：450*300mm； 5. 墨海2个； 6. 笔搁（笔山）2个：实木，仿红木环保漆； 7. 毛边纸（带米字格）2袋。 | 套 | 22 |
|  | 书写用具 （教师用） | 1.毛毡1张，与桌面尺寸匹配,规格180*75cm； 2.笔架1个：100*25*50mm，实木，仿红木环保漆 3.笔挂1个：约高43cm,直径12.5 cm,13针，可挂长度34 cm内的毛笔； 4. 墨海1个，12寸； 5．镇尺1个：材质：木制，材质重而耐朽，木理优美并带光泽；不开裂，不伸缩，刨面光滑，抗腐性较强； 6.字帖支架1个； 7.笔洗1个； 8.笔筒1个； 9.墨汁1瓶：规格：450毫升，国内知名品牌； 10.毛笔3支：与笔架配套要求中楷兼毫，笔锋长度大约50mm左右，有一定弹性。适合书写楷书、行草书、篆隶书。类型：兼毫 笔杆：木质； 11.笔帘1个：材质:竹 尺寸：350mm*330mm; 12.宣纸1刀：半生半熟知名品牌宣纸，每件100张，正负不超过2张，要求：吸墨性好、薄而不漏、书写顺滑流畅 规格：690*1380mm； 13.印泥1盒; 14.美工刀1把。 | 套 | 1 |
|  | 学生作品档案柜 | 档案柜架体为双柱式结构，每层可由两块或一整块搁板组成，路轨采用冷拉方钢和热轧钢组成，档案柜层间距可调，档案柜摇柄有圆盘式和摇把式两种，可任意选择。 | 套 | 2 |
| 移动录播 |
|  | 无线录播主机 | 一、外观要求 1、要求设备高度集成化，整体外观小巧便携，主机重量≤2.5kg,厚度≤36mm.（要求提供设备照片）。 2、为了让客户实时了解主机的使用情况，要求主机支持CPU、内存占用率、硬盘空间等使用资源实时显示。 二、技术要求 1、为保证系统性能稳定性与安全性，系统采用纯嵌入式硬件架构和linux系统，高性能低故障的固态硬盘≥256G，主机内含标准硬盘接口，可以按需扩展硬盘空间。（要求提供厂家参数确认函，验收重点检查模块） 2、主机要求内置电池，电池容量≥10000mAH，满状态运行可续航不低于6个小时。主机支持显示电池电量，可在低电量时进行报警。 （需提供设备符合参数要求的检测报告复印件加盖原厂公章） 3、主机集成触摸屏要求≥14英寸，方便在各种场景下进行操作，具备一键复位功能，确保设备运行的安全性。 4、主机内置无线传输模块，支持无线摄像机、无线图传盒等视频信号接入，要求总路数≥5路。 5、为满足随时随地发起直播的需求，要求主机内置4G移动网络模块，直接插入SIM卡即可实现上网，并支持电信，移动等运营商。（需提供设备符合参数要求的检测报告复印件加盖原厂公章） 6、为满足复杂场景音频传输需求，主机要求内置无线音频模块，并标配与主机无线音频模块配套的无线手持麦、无线领夹麦、无线音频传输器，确保用户启动后即可自动匹配使用，无需复杂操作。同时主机也可自由修改音频频道，可根据麦克风、领夹麦频道及时修改，避免信号干扰，保证通讯质量。 7、主机要求支持无线音频、本地音频、网络音频等多种信号接入，同时主机具备多种物理音频接口，支持≥1路line in; ≥1路mic in; ≥1路line out，并支持音频监听、音量调节与音量状态显示。 8、要求主机支持多路音频选择性输出，并支持≥6路混音输出，且对每一路音频可单独控制音量。 9、要求主机支持以触屏的方式将任意画面信号拖拽到预览窗口，完成多画面合成工作，确保主机易用性。 10、要求主机支持多种直播码率的设置，根据网络传输情况，可选不少于流畅、高清、超高清3档级别，确保高质量直播。 11、主机应支持无线控制摄像机方向，缩放功能；支持拍摄颜色、亮度、对比度、白平衡、色度进行手动调节；并可以保存为自定义模式，方便使用过程中快速调用。 12、主机内置集成无线视频传输模块，支持数据无线视频接收功能，无线视频传输信号在无阻挡、无干扰情况下室外传输距离不小于300米，室内不小于150米。(提供设备符合参数要求的检测报告复印件加盖原厂公章或演示视频)。 13、主机无线模块支持802.11a/n,802.11i.标准协议；采用5.8GHz无线技术，发射功率17dBm,传输速度不低于300M/s. 14、为保障视频传输的稳定性与安全性，系统采用信道检测与加密的跳频技术，可自动检测当前网络环境，自动选择最佳通讯信道，防止干扰 15、设备要求具备物理环境快捷搭建方式，可在任何无阻挡、无信号干扰场地5分钟内快速完成配置和搭建，并能实现所有设备间的通讯和数据传输。 16、系统支持各类主题活动、交流论坛、教育教学、体育竞技等的录制和直播，能够在一个人独立操作情况下，完成所有操作。 | 台 | 1 |
|  | 无线直播台系统软件 | 1、系统自带网络带宽测试功能，在直播过程中可对网络带宽、丢包率等进行实时监测，并带有醒目状态指示信息。（提供系统相关界面截图） 2、系统要求支持DHCP协议，自动获取网络地址，支持MAC地址显示，解决局域网对MAC地址认证的需求。 3、视频录制文件基于H.264、AAC视音频编码方式。要求系统每路预监场景设置不少于3路预置位，预置位支持通过鼠标点击或手指直接点击触摸屏直接进行切换输出。 4、系统支持画面一键切换预监至直播输出功能，系统支持对5路无线信号接入,支持不少于5种不同方式的组合排列画中画模式输出。 5、要求主机支持演讲人模式，实现对演讲人的自动跟踪，并可根据演讲场景实现演讲人、课件、观众区域等场景的自动切换。 6、要求系统支持普通字幕、滚动字幕、台标。要求系统支持台标的设置，满足各场景需求，内置≥6种字幕模板，≥4种滚动字幕，≥2种台标模板。（供系统相关界面截图） 7、要求系统支持一键切换特效功能，能通过主机导播台实现镜头切换特效的快速切换输出，不少于6种切换特效。 8、系统要求支持RTSP视频流接入连接，并支持UDP和TCP两种传输方式 9、系统要求支持RTMP服务器与客户端功能，可以直接接入手机等第三方信号源，实现同步直播与录制，满足不同场景的拍摄需求。 10、系统要求在停止录制后，系统有写入状态提示，避免在写入状态中误操作导致视频文件的损坏。（提供系统截图） 11、系统要求支持硬盘空间不足的预警提示。（提供系统截图） 12、系统要求支持直播码功能，简化直播地址输入，避免直播地址过于复杂导致输入错误而无法正常直播的问题。 13、系统要求对非法操作或意外中断录制的视频文件具有修复功能，保障录制视频资源的可靠性。 14、系统要求支持电影模式与资源模式两种录制方式。 15、提供中华人民共和国国家版权局出具的相关软件著作权证书复印件加盖原厂公章 。 | 套 | 1 |
|  | 无线防水摄像机 | 1、摄像机要求内置无线传输模块，支持数据无线传送功能，能够在户外雨天环境中正常运行。 2、无线摄像机可同时输出两路视频流，一路近景，一路远景；近景画面支持电子云台，在4k-720间任意缩放。（需提供设备符合参数要求的检测报告复印件加盖原厂公章） 3、摄像机要求支持4K高清，最大分辨率可达38402160。 4、无线传输信号在无阻挡、无干扰情况下传输距离不小于300米，室内不小于150米。 5、支持标准协议：802.11a/n, 802.11i无线协议。 6、支持无线工作频率：5.1～5.9 (GHz) 频率可选择。 7、摄像机要求内置电池，电池容量不小于6700mAH，可续航不小于8个小时，以满足户外场景需求。 8、摄像机要求支持机械云台，水平180度，垂直75度，支持不少于3个预置位。 9、为满足室外使用的需求，要求摄像机具备防水、防尘功能 10、支持手动/自动选择信道抗干扰模式：。 11、支持光圈数：F2.0，支持数字降噪：2D﹠3D数字降噪。 12、支持曝光模式：长曝光模式、低光优先、高光优先。 13、为保证设备使用寿命，要求摄像机设备平均无故障时间间隔不小于70000h（要求提供检测机构相关报告复印件并加盖原厂公章）。 14、要求摄像机支持多种分辨率，4K@30（3840× 2160）、2K@30（2560× 1440）1080P@30、720P@30。 17、提供IPX4防水或以上等级检验报告。 | 台 | 4 |
|  | 采集端软件 | 1、支持摄像机模式设置，分别有室内自然模式、室内暗光模式、室内亮光模式、户外晴天模式、户外阴天模式、户外夜间模式、自动识别模式、自动抗闪烁模式、全自动模式等9种模式设置 2、支持智能局域网搜索摄像机IP功能 | 套 | 4 |
|  | 无线图传盒 | 1、设备要求内置无线传输模块，支持音视频数据无线传送功能。 2、为满足多场景的使用需求，无线图传设备要求具备≥1VGA输入、≥1路VGA输出、≥1HDMI输入，≥1路HDMI输出；且支持VGA和HDMI音视频信号的输入与环出。（要求提供厂家参数确认函，验收重点检查模块） 3、无线传输信号在无阻挡、无干扰情况下室外传输距离不小于300米，室内不小于150米。 4、设备需支持手动拨码功能，通过拨码可选择视频输入类型，音频输入类型、设置网络IP地址。 5、设备要求内置电池电池容量不小于6700mAH，可续航不小于8个小时，以满足户外场景需求。 6、设备需具备液晶显示面板，能够显示设备IP、电量、版本信息、音频输入类型。 7、设备要求支持多种音频输入接口，LINE IN≥1路; MIC IN≥2路 ; 8、视频编码格式支持H.264，音频编码采用标准的AAC格式。 9、无线工作频率支持5.1—5.9 (GHz) 频率可选择。 10、抗干扰模式支持手动/自动选择信道模式。 | 台 | 1 |
|  | 数据编码软件 | 1、支持系统序列号、设备型号、版本号、内核版本等信息显示； 2、系统支持编码方式、分辨率、帧率、码率状态显示。 3、系统支持VGA图像采集的微调功能，微调比例支持按照高、中、低三种模式自由选择； | 套 | 1 |
|  | 航空箱 | 1、定制版航空箱，支持项目主要设备放置，配备万向轮，可以一个人轻松拉动设备； 2、定制版航空箱内部泡棉要求根据设备规格定制，能够将设备和配件完美嵌套，避免运输过程中损坏的风险； | 个 | 1 |
|  | 折叠三脚架 | 1、脚管材质：铝合金； 2、三脚架自重≤1.65KG，含云台重量≤2.05KG； 3、工作高度：63cm≤三脚架高度≤206.5cm； 4、锁紧方式：旋钮式锁紧； 5、安全承重：≥11KG； | 台 | 4 |
| 教学黑板 |
|  | 智慧黑板 | 整机外观结构： 1. 整机采用一体化设计，金属包裹整机屏幕边缘，由三组模块拼接而成，书写面平整简洁，无推拉式结构，实现黑板、屏幕统一书写。 2. 整机金属后壳覆盖整机背面，屏蔽内部电路器件辐射，防潮防湿。 3. 整机中间屏幕采用86英寸 LED 液晶屏，屏幕图像分辨率≥3840*2160，显示比例16:9，具备防眩光效果,可显示视频内容，进行触控操作。 4. 整机具备≥6个物理操作按键，方便教师日常开关机及系统切换等操作（提供国家级检测机构权威检测报告）。 5. 整机下侧具备≥3路Windows及Android双通道USB接口,同一个USB口可同时在Windows及Android系统下被读取，无需区分（提供国家级检测机构权威检测报告）。 6.黑屏节能状态下轻敲屏幕即可重新点亮屏幕，操作便捷。 7. 整机辐射满足国标GB/T9254-2008 Class B等级要求，无需采取任何辐射防护措施。 整机功能： 8. 整机内置触摸中控菜单，将信号源通道切换、亮度对比度调节、声音图像调节等整合到同一菜单下，无须实体按键，在任意显示通道下均可通过手势在屏幕上调取该触摸菜单，方便快捷。 9. 整机处于任意通道下，在屏幕侧边可快速调出便捷菜单，实现十笔批注、荧光笔书写、手势擦除、截图、快捷白板、任意通道放大、快捷小工具等功能；任意通道均可调取板中板、聚光灯、秒表、倒计时、倒计日等小工具辅助教学。 10. 整机采用电容触控技术，支持在Windows中进行≥20点触控，安卓系统中进行≥10点触控。 11. 整机支持开机画面自定义，方便学校根据需要，设置特定的开机欢迎语。 12. 整机触摸中控菜单上的通道信号源名称支持自定义，方便识别。 13. 整机支持通过前置实体按键以及触摸按键对电脑画面实现一键切换屏幕分辨率，调整画面显示比例。 14. 整机可支持通过机身前置按钮对PPT文件实现一键切换画面显示比例。 15. 整机操作者在不需要进行点击工具图标的情况下，只需要改变触控手势的形状就可以完成书写与擦除之间功能的切换。 16. 当外接电脑设备时，如整机处于关机上电状态，则接上外接电脑后可自动开机；如整机处于正常使用状态，则设备能自动识别并切换到对应的信号源通道，且断开后能回到上一通道；自动跳转前支持选择确认，待确认后再跳转。 17. 当整机外接电脑设备并连接触摸线使用时，外接电脑可直接读取插在整机上的U盘，并识别连接至整机的翻页笔、无线键鼠等USB连接设备。 18. 整机可设置锁定屏幕触摸和锁定实体按键，通过遥控器和软件菜单可实现该功能，通过前置实体按键，以组合按键形式也可以进行锁定/解锁。 19. 整机支持屏幕密码锁，可锁定屏幕、按键及遥控器，可自定义解锁密码；设备支持智能U盘锁，可设置触摸及按键自动锁定，只需插入USB key即可解锁整机。。 21. 整机支持在五分钟内处于无信号接收状态且无人操作时，将会自动关机。 22. 整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的不同亮度显示效果。 23. 整机支持实时显示屏体温度，可根据温度变化显示不同颜色进行提示。 24. 整机支持在Windows系统下，整机可通过蓝牙模块与蓝牙音箱连接，通过蓝牙音箱播放整机音频；同时支持整机与具有蓝牙功能的手机连接，可接收手机传输的文件，方便教师上课调用手机中的文件。 25. 整机配置遥控器，具备电视遥控功能和电脑键盘的F1—F12功能键及Alt+F4、Space、Enter、windows等快捷按键，可实现一键锁定/解锁整机、冻结屏幕、查看整机温度、一键黑屏及PPT翻页等功能。 26. 整机无需借助PC可一键进行硬件自检，包括对系统硬盘、系统内存、PC模块、光感系统等模块进行检测，并针对不同模块给出问题原因提示，支持直接扫描系统提供的二维码进行在线客服问题保修。 内置电脑： 27. 采用模块化电脑方案。 28. 处理器≥ Intel Core i5 29. 内存≥4G DDR4内存或以上配置 30. 硬盘≥ 128G或以上SSD固态硬盘 32. 电脑含≥6个USB3.0接口。 33. 电脑模块的平均无故障时间（MTBF）≥190000小时（提供国家级检测机构权威检测报告）。 35. 出厂标配正版Windows 10 Professional 专业版，并附送Microsoft Office 2016 正版软件。 多媒体课件制作展示软件： 36. 软件备授课一体化，具有备课模式及授课模式，操作界面根据备课和授课使用场景切换。 37. 软件支持教师个人账号注册登录及USB key身份识别登录，支持课件云存储及分组管理云课件，用户可在软件中直接通过账号、二维码、链接分享云课件使用。 38. 软件支持打开ppt格式文件，可在软件中自由编辑原文件中的图片、文字、表格等元素。 39. 软件支持对图片进行快捷抠图、去背景操作，可导出保存成PNG格式。 40. 软件支持音频文件在软件中播放，可设置单次播放、循环播放、跨页面播放和自动播放等操作，可设置音频播放到指定页面自动停止。 41. 软件支持文本输入并可快速设置字体、大小、颜色、粗体、斜体、下划线、上角标、下角标、项目符号，可对文本的对齐、缩进、行高等进行设置。 42. 软件支持创建互动分类游戏，可自定义不同类别及相对应的对象，实现将不同对象拖拽到对应的类别容器中可自动辨识分类，分类正确或错误均有相应提示，直接选择并输入相应内容即可轻松生成游戏。 43. 软件提供思维导图、鱼骨图及组织结构图功能，可轻松增删或拖拽编辑内容节点，并支持在节点上插入图片、音频、视频、网页链接、课件页面链接，支持思维导图逐级、逐个节点展开，并可任意缩放，支持对导图任意相邻节点进行总结，满足教学需求。 44. 软件支持教师设置学科操作，本学科的教学工具会自动在备课模式工具栏中呈现，其他工具隐藏到二级菜单，并可自定义授课模式下教学工具按钮，教学工具自定义结果可与课件内容云端同步保存。 45. 软件提供语文、英语、数学、化学、几何、地理、美术、天文等学科工具 语文：提供汉字识字，包含笔顺、读音、多音字识别，提供拼音识别，提供古诗词资源，提供覆盖小学、初中、高中的古诗词和古文资源，包含原文、翻译、背景介绍、作者介绍、朗诵音频等；支持教师备课时对原文进行注释、标重点等操作；提供原文朗读功能，配备专业朗读配音，支持教师在备课时对朗读音频进行打点操作，上课时可播放提前选择好的片段。 英语：支持调出英语专用的四线三格，并配套人教版英语辅助教材配套的手写体设计。 数学：支持复杂数学公式输入，公式内容支持不同颜色标记及二次编辑。支持数学函数图像绘制，包含一次函数、二次函数、幂函数、指数函数、对数函数、三角函数等，可缩放函数图像与坐标轴，可显示坐标网格，函数图生成后可重新编辑。 化学：支持化学方程式快速编辑，当输入一个化学元素时，软件界面将自动显示出和该元素相关的多个常用化学反应方程式，输入的化学方程式可重新编辑。 平面几何：支持输入任意长度线条，并可设置为线段、射线，支持输入任意边数及角度的图形，可显示或隐藏角度大小，并可直接通过修改角度编辑图形，支持输入任意角度的扇形及圆形，可显示角度大小，支持添加辅助线，可快速添加垂直线、分线、切线等。 立体几何：支持绘制立方体、圆柱体等立体几何图形，支持任意调节立体几何图形的尺寸，改变长宽高比例，支持沿任意方向旋转立体几何，支持为长方体6个面分别涂色，并且可通过任意旋转观察涂色与未涂色的表面，支持立体图形吸附功能，移动立体图形相互靠近时，可智能识别并吸附，便于教师精确操作组合图形。 地理：提供立体地球教学工具，清晰展现地球表面的六大板块、降水分布、气温分布、气候分布、人口分布、表层洋流、陆地自然带、海平面等压线等内容，且支持三维、二维切换展示，方便地理学科教学。 美术：支持美术画板工具，提供铅笔、毛笔、油画笔，可实现模拟调色盘功能，教师可自由选择不同颜色进行混合调色，搭配出任意色彩。 天文：提供3D立体星球模型，包括地球、太阳、火星、水星、木星、金星、土星、海王星、天王星，支持360°自由旋转、缩放展示。 交互应用工具软件： 46. 软件支持整机全屏播放PPT时实现书写、擦除、页面预览、页面跳转及上下翻页等功能。 47. 软件支持整机全屏播放PPT时调用板中板功能进行书写演示，可直接批注及加页，支持调用放大镜、聚光灯小工具辅助教学。 48. 软件支持整机全屏播放PPT时将课件及板书内容直接生成二维码分享，扫码后支持在手机端生成二维码进行再次分享，方便教师下载保存。 无线互联应用软件： 49. 软件支持移动端与智慧黑板实现无线连接，可对连接的设备进行密码的权限管理。 50. 软件支持移动端与整机同步显示，支持手机投屏，可通过该软件将手机屏幕画面实时投影到大屏上，支持竖屏与横屏显示；大小屏同步显示时支持同步放大功能，可使用小屏远程同步放大大屏画面，突出重点和细节内容。 51. 软件支持移动端展台功能，可一键对试卷、课本等进行拍摄照片后一键上传至智慧黑板中，通过移动端实现激光笔、聚光灯、双向批注及撤销等功能。 52. 软件支持Office、WPS及软件课件远程同步，可通过移动端对整机上的课件实现页面预览、远程翻页、双向批注、激光笔、聚光灯等功能，批注功能支持3种或以上颜色。 班级优化管理软件： 53. 班级优化软件集成四大功能模块：学校管理中心、教师管理中心、课堂表现评价、家校互联互通，功能及操作均在同一软件平台同一账号体系实现。 54. 班级优化软件中教师可通过移动端、PC端对学生、小组及班级进行行为评价打分，支持教师设置个人帐号信息、班级信息、学生信息等。 55. 班级优化软件支持家校互联互通，支持教师发送公告及作业给其他老师或家长客户端，支持成绩报告功能。 56. 班级优化软件支持对学生进行评价，支持教师自定义符合自身教学需求的评价类型，可设置对应的图标、名称和分数，根据评价得分情况，对应小组或学生的头像装饰会升级变化，以游戏化方式激励学生积极参与课堂互动。 57. 班级优化软件支持随机抽选学生进行评价，支持桌面光荣榜功能，可显示班级得分前列的学生信息，可设置隐藏，支持考勤功能，可将学生状态设定为出勤、迟到、缺勤、请假等。 58. 班级优化软件支持查看课堂表现评价统计报表，按饼状图形式展现学生课堂表现情况，支持查看班级或学生个人的评价情况，并可具体查看到每一条评价的原因、对象、分值，便于教师做统计分析，报表数据支持导出成excel文件。 生产厂家资质要求： 59. 智慧黑板和内置电脑模块通过国家强制性CCC认证，为提供CCC证书。 智慧黑板制造商具备ISO9001、ISO14001、IS014064、认证，提供认证证书。 | 台 | 4 |
|  | 视频展台 | 硬件要求：铝合金外壳，无锐角无利边设计。 1. 采用三折叠开合式托板，展开后托板尺寸≥A4面积。 2. 采用USB高速接口，单根USB线实现供电、高清数据传输需求。 3. 采用1200W像素自动对焦摄像头，可拍摄A4画幅（提供检测机构权威检测报告）。 4. 采用PDAF相位对焦技术，自动对焦速度低于300ms，减少对焦过程时间（提供国家级检测机构权威检测报告）。 5. 支持通过双击屏幕画面任意位置，即时改变对焦位置，可对立体物体的局部进行精确对焦。 6. 支持两倍无损变焦放大，1080P分辨率下输出解析度≥TV 1800线（提供检测机构权威检测报告）。 7. 展台按键采用电容式触摸按键，可实现一键启动展台画面、画面放大、画面缩小、画面旋转、拍照截图等功能，同时也支持在展台软件上进行同样的操作。 8. 整机自带均光罩LED补光灯，光线不足时可进行亮度补充，亮度均匀。 9. 为保证兼容性及稳定性，视频展台需与交互智能平板为同一品牌厂家，提供视频展台的3C证书复印件。 软件要求： 1. 支持对展台画面进行放大、缩小、旋转、自适应、冻结画面等操作。 2. 支持展台画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台画面联同批注内容进行同步缩放、移动。 3. 支持展台画面拍照截图并进行多图预览，可对任一图片进行全屏显示。 4. 老师可在一体机或电脑上选择延时拍照功能，支持5秒或10秒延时模式，预留充足时间以便调整拍摄内容。 5. 具备图像增强功能，可自动裁剪背景并增强文字显示，使文档画面更清晰。 6. 可选择图像、文本或动态等多种情景模式，适应不同展示内容。 7. 支持故障自动检测，在软件无法出现展台拍摄画面时，自动出现检测链接，帮助用户检测“无画面”的原因，并给出引导性解决方案。可判断硬件连接、显卡驱动、摄像头占用、软件版本等问题。 8. 支持二维码扫码功能：打开扫一扫功能后，将书本上的二维码放入扫描框内即可自动扫描，并进入系统浏览器获取二维码的链接内容，帮助老师快速获取电子教学资源。 | 台 | 4 |
|  | 集中控制管理软件 | 1.后台控制端采用B/S架构设计，可在Windows、Linux、Android、IOS等多种不同的操作系统上通过网页浏览器登陆进行操作，可控制在局域网或互联网内的一体机终端设备。 教室受控端： 2.使用校园集控系统的每个学校/区域拥有专属代码，该学校/区域的一体机设备只需接入互联网，并在受控端输入该代码进行连接，管理员即可在后台对设备进行远程管理。 3.可在一体机桌面查看设备基本信息，如：尺寸、分辨率、系统、CPU、安卓版本等信息，方便授课老师管理设备。 4.支持按照一体机安装的年级、班级，设置教室受控端的名称，方便管理员对应管理。 校园控制： 5.远程监控：在控制端网页可实时监控已连接的一体机，可远程查看开关机状态、使用状态评估、整机温度、以及系统内存、硬盘空间等设备信息。 6.远程设备控制：在控制端网页可对已连接的一体机进行实时控制，包括开关机、切换通道、更改图像及声音模式、锁屏等功能。 7.锁定时段控制：控制端可远程设置设备锁屏时间段，如“周一至周五中午12点至14点锁屏”，在锁屏时间段内，设备功能按键及触摸均无法使用，方便管理员保证机器在非正常使用时间段内，不被无关人员操作。 8.远程桌面控制：在控制端网页可实时查看已连接并处于开机状态下的一体机桌面，同时可在控制端远程操作桌面内容。 9.信息发布：可远程对选定的一体机即时发布走马灯文字信息和屏幕常驻信息，可设置播放次数。 10.倒计时日历：控制端可远程设置倒计时事件，并设定时间开始倒计时，提供便捷有效的信息提醒工具。 11.操作反馈：远程控制及信息发布操作均可获得实时反馈，方便用户及时获取操作情况。 12.文件推送：支持老师远程推送音频、视频等文件到受控端，方便用户快速发布文件。 13.数据统计：控制端可根据设备使用情况，生成多个数据报表，包括开机次数、使用人数累计、活跃人数、软件使用次数、学科使用率等，方便管理员检查设备使用情况。 14.管理员分组：系统可将管理权限分配给多个管理员，共同管理受控范围内设备；顶级管理员可查看普通管理员进行的操作，并可对普通管理员进行权限管理，根据不同管理员职责开放适当权限。 15.分组管理：顶级管理员可按照年级、楼层等，将一体机控制、监控等权限分配给对应的普通管理员，进行分组管理。 以上所有功能操作需在同一软件平台上实现，提供软件著作权证书。 | 套 | 4 |