| 序号 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 1 | 整车要求 |
| 1.1 | ★外型尺寸（长×宽×高）（mm） | ≥5300×1800×1700； |
| 1.2 | ★轴距 | ≥3150 mm； |
| 1.3 | ★接近角 | ≥29°； |
| 1.4 | ★离去角 | ≥22°； |
| 1.5 | 总质量 | ≥2600kg； |
| 1.6 | 整备质量 | ≥1800kg； |
| 1.7 | 最小离地间隙 | ≥185mm； |
| 1.8 | ★驱动形式 | 4×4； |
| 1.9 | ★悬挂系统 | 前双叉臂式扭杆弹簧独立悬架/后钢板弹簧非独立悬架； |
| 2 | 发动机 |
| 2.1 | ★最大功率 | ≥90KW； |
| 2.2 | 最大扭矩 | ≥200N.m； |
| 2.3 | ★变速器 | 5MT； |
| 2.4 | ★燃油类型 | 汽油； |
| 2.5 | ★排放标准 | 国五； |
| 2.6 | ★排量（L） | ≥2.4L； |
| 2.7 | 最高车速（km/h） | ≥120km/h； |
| 3 | 外部配置 |
| 3.1 | ★外观颜色 | 银色； |
| 3.2 | 轮毂 | 16寸铝合金轮毂； |
| 3.3 | 轮胎规格 | P235/70 R16 106H； |
| 3.4 | 其它 | 无骨雨刷；不锈钢防滚架；外绳钩；车厢防腐处理；喷涂车箱宝； |
| 4 | 内部配置 |
| 4.1 | 座椅 | 皮革座椅；驾（副）驶座椅4方向手动调节； |
| 4.2 | 方向盘 | 聚氨酯材质；多功能方向盘； |
|  | 内饰 | 黑色；环保内饰； |
| 4.3 | 其它要求 | 音响带蓝牙；四门电动车窗；外后视镜电动调节；自动冷暖空调； |
| 4.4 |  |  |
| 5 | 安全配置 |
| 5.1 | ★安全系统 | ABS+EBD；BA刹车辅助； |
| 5.2 | ★安全防护 | 胎压监测系统；双安全气囊；高强度车门防撞梁； |
| 5.3 | ★安全警示 | 昼间行车灯；前后雾灯；倒车雷达；倒车影像； |
| 6 | 科技配置 |
| 6.1 | 大灯 | 大灯高度调节 |
| 6.2 | ★智能驾驶 | 巡航定速 |
| 8 | 其他需求 |
| 8.1 | 交货地点 | 长春净月潭立体停车库 |
| 8.2 | 车辆要求 | 符合国家车辆相关标准 |