| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★智慧互动黑板 | 一、整体技术要求： 1、智慧黑板正面显示为一个由三块拼接而成的平面普通黑板，支持水笔、粉笔等多种书写方式。整个黑板无推拉式结构，可实现整块黑板统一屏幕书写。智慧黑板采用纯平面、安全无锐角结构。 2、整体外观尺寸：宽≥4000mm ，高≥1200mm，厚≤90mm。智慧黑板核心互动显示区域为工业级86英寸液晶显示屏，单屏物理分辨率≧3840*2160。 3、音箱要保证与黑板一致性，不占用黑板书写区域。 4、双系统功能要求：产品支持安卓以及windows双系统，双系统共享USB接口、HDMI输出、网络的功能。 5、具有静电放电、浪涌(冲击)、抗快速脉冲群干扰性能。符合《GB/T17626.2 2006 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验》、《GB/T17626.4 2008 电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验》及《GB/T17626.5 2008 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验》的要求。 6、用户可以通过无线麦克风进行扩音授课，音量具有自适应调节功能。 7、具有网络共享功能，支持≥20个用户终端在线网络连接。 8、具有触摸功能与粉笔书写功能的教学触摸互动、水笔与粉笔书写功能；支持水笔、普通粉笔、无尘粉笔等多种书写方式。 二、表面钢化玻璃防护要求： 1、触控玻璃防飞溅性能符合GB/T29061-2012 《建筑玻璃用功能膜》的要求。 2、触控玻璃抗磨性能符合《JC/T2130-2012 移动电子产品视屏盖板玻璃》的要求。 3、触控玻璃表面应力、抗冲击、霰弹袋冲击性能符合《GB15763.2 2005 建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃》的要求。 4、触控玻璃符合《GB 11614-2009平板玻璃》标准中优等品的技术要求。 三、白板功能要求： 1、安卓状态下书写笔具有毛笔、铅笔的选择。并提供同一界面中不同粗细，不同色彩，线形的设置。 2、擦除方式有：普通擦除、对象擦除、全屏擦除等方式。 3、白板背景有10余种背景可调，并且具有聚光灯、截图等功能。 4、支持手势模块切换。 5、软件界面：工具栏采用发散式图标方式，分类清晰。 6、支持绘图功能：提供直线，椭圆，圆形，矩形，三角形等，可自定义任意大小或形状。 7、支持10点以上书写。 8、支持手势擦除。 9、支持多人同时边写边擦，不论是笔迹、图片、还是图形等任意对象都可以实现任意部分的擦除。 10、支持板中板功能，并支持擦除、保存板面上的内容。支持文字多点书写功能，支持聚光灯、放大镜、一键锁屏应用功能。 11、智能文字功能：支持全屏智能识别，并且中文、英文、数字可以同时混合书写并自动识别。 12、智能图形功能：任意规则和不规则图形的识别。 13、智能公式功能：支持全屏书写识别，支持多学科公式识别。 14、支持二十种以上图形工具，可以使用二维图形和立体图形。 15、支持页面书写区域上下左右延伸，提供页面缩略图导航，可快速定位书写区域； 四、电脑部分要求： 采用OPS架构；处理器：不低于Intel Core i5-6400 ；内存：不低于8G ；硬盘：不低于120G固态硬盘；USB插口不少于4个,输出HDMI不少于1个。 五、快拍仪参数要求： 1、像素不低于500万；分辨率不低于1080P且帧数不低于25帧/秒；拍摄幅面：≥A4幅面，图像色彩≥RGB24位真彩，拍摄速度≤1秒 图片格式：JPG/BMP/PNG/GIF/TIF，文档格式：PDF/DOC/TXT/RTF/XLS，视频格式：FLV/MP4 2、可拍摄试卷、实物等； 3、外观与智慧互动黑板为一整体，有防盗式设计。 | 台 | 20 |

其他要求

1、现场提交委托国家CMA认证的第三方检测机构所出具的检测静电放电、抗快速脉冲群干扰性能、浪涌(冲击)分别符合《GB/T17626.2 2006 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验》、《GB/T17626.4 2008 电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验》及《GB/T17626.5 2008 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验》的检测报告原件。

2、现场提交委托国家CMA认证的第三方检测机构所出具的检测智慧黑板触控玻璃防飞溅性能符合GB/T29061-2012 《建筑玻璃用功能膜》的检验报告原件。

3、现场提交委托国家CMA认证的第三方检测机构所出具的检测智慧黑板触控玻璃抗磨性能符合《JC/T2130-2012 移动电子产品视屏盖板玻璃》的检验报告原件。

4、现场提交委托国家CMA认证的第三方检测机构所出具的智慧黑板触控玻璃表面应力、抗冲击、霰弹袋冲击性能符合《GB15763.2 2005 建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃》的检验报告原件。

5、现场提交委托国家CMA认证的第三方检测机构所出具的智慧黑板触控玻璃符合《GB 11614-2009平板玻璃》标准中优等品的技术要求的检验报告原件。

6、现场提交智慧互动黑板、电脑和快拍仪的CCC证书原件。

7、投标人提供投标货物品牌、型号、技术参数的证明材料。