| 序号 | 货物名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 叠螺压滤机 | 处理量：60～120kg/h.DS； 功率：2.25kw； 尺寸（长×宽×高）：≤4000×1200×2500mm； 材质：SS304不锈钢。 |
| 2 | 加药螺杆泵 | 流量：0.8m³/h； 功率：0.75kw。 |
| 3 | 自动加药装置 | 含加药罐、加药泵、流量计、减速机及套管路。 |
| 4 | 清水冲洗泵 | 流量：10m³/h； 扬程：11m； 功率：1.5kw。 |
| 5 | 污泥浓缩罐 | 内衬不锈钢，外部钢制，φ1500mm，高度2.5m，厚度≥8mm，罐内部做防腐。 |
| 6 | 污泥提升泵 | 流量:10m³/h； 扬程：11m； 功率：1.5kw。 |
| 7 | 污泥罐液位控制器 | 量程：0.3-7.6m； 4-20mA输出； 带变送器。 |
| 8 | 加药罐液位控制器 | 量程：0.3-5.6m； 4-20mA输出； 带变送器。 |
| 9 | 储水罐 | 钢制； 尺寸（长×宽×高）：1000×1000×1000mm； 厚度：≥8mm； 内衬玻璃钢防腐； 配自来水管线、高压水枪。 |
| 10 | 电缆 | 设备接电、绝缘护套电缆4芯6平方，铜制。 |
| 11 | 可编程逻辑控制器 | 需满足上述所有设备控制，并附带编程软件； 电源满足120/230VAC，24VDC输出； 储存卡8G； 含输入输出模块、12寸控制面板、满足稳定输入输出要求，通讯性能可靠，预留20%备用控制点，能耐受现场的环境温度大幅度变化。 |