| 序号 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 1 | 整车要求 |
| 1.1 | ★外型尺寸（长×宽×高）（mm） | 长度< 6000mm 宽≥2000mm高≥2650mm |
| 1.2 | ★轴距 | ≥3300 mm |
| 1.3 | 核定人数（含驾驶员） | 19 人 |
| 1.4 | ★接近角 | ≥16° |
| 1.5 | ★离去角 | ≥10° |
| 1.6 | 总质量 | 5400kg |
| 2 | 发动机 |
| 2.1 | ★最大功率 | ≥120KW |
| 2.2 | 最大扭矩 | ≥260N.m |
| 2.3 | 整备质量（kg） | ≥3510kg |
| 2.4 | ★燃油类型 | 汽油 |
| 2.5 | 排放标准 | 符合国家强制标准（国IV及以上） |
| 2.6 | ★排量（L） | ≥2.7L |
| 2.7 | 最高车速（km/h） | ≥100km/h |
| 3 | 底盘 |
| 3.1 | ★制动系统 | 前后盘式/鼓式，带ABS等辅助系统 |
| 3.2 | 转向系统 | 助力转向 |
| 3.3 | ★变速器 | 5档手动变速器 |
| 3.4 | 油箱 | ≥90L |
| 3.5 | ★前悬/后悬（mm） | ≤1135/1555 |
| 3.6 | ★前轮距★后轮距 | ≥1665mm≥1525mm |
| 4 | 车身主要配置参数 |
| 4.1 | 车身结构 | 承载式车身 |
| 4.2 | 车门 | 正驾驶门、中滑门 |
| 4.3 | 空调系统 | 大功率冷暖空调 |
| 4.4 | 轮胎 | 子午线轮胎 |
| 5 | 电器系统 |
| 5.1 | MP3播放器 |  |
| 5.2 | 行车记录仪（带GPS功能，平台管理及两探头） |  |
| 5.3 | 总线仪表、电子钟 |  |
| 5.4 | 电/气喇叭、遥控门 |  |
| 5.5 | 驾驶区USB接口、驾驶区点烟器 |  |
| 5.6 | 手动后视镜、司机阅读灯、高位刹车灯 |  |
| 5.7 | 底盘线束及传感器的防水、防腐处理 |  |
| 6 | 内外饰 |
| 6.1 | 实色漆，面漆颜色及彩条按客户要求制作 |  |
| 6.2 | 18客位座椅、伸缩安全带、座椅扶手 | 无导游座椅，无折叠座椅 |
| 6.3 | 不锈钢护栏 | 乘客上车门左侧护栏 |
| 6.4 | 高功率卧式暖风+大功率前风档除霜器 |  |
| 6.5 | 防擦条、后雨刷、后照地镜、司机水杯架 |  |
| 6.6 | 新款仿桃木仪表台、三幅方向盘 |  |
| 6.7 | 车窗推拉窗或者全封闭单层玻璃、司机窗单层推拉、三角窗单层推拉 |  |
| 6.8 | 侧窗中空玻璃，司机窗、前乘客门半推拉 |  |
| 6.9. | 左右尾窗半推拉；其余封闭式 |  |
| 6.10 | 东北防寒状态：车身加厚加密发泡、油箱防寒处理 |  |
| 7 | 其它配置 | 1.独立燃油加热器（柴油）2.车窗帘3彩色7寸倒车监视器 4.投币箱 5.车内监控 |
| 8 | 其他需求 | 配备雪地胎 |
| 8.1 | 交货地点 | 长春净月潭立体停车库 |
| 8.2 | 车辆要求 | 符合国家车辆相关标准 |