投标报价明细表

项目名称：长春净月高新技术产业开发区第一实验学校办公家具及器材采购三次招标                                      单位：元

| 序号 | 招标货物名称 | 投标货物品牌 | 投标货物型号 | 投标货物技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 班台1 | 国景牌 | GK-01 | 规格：2200*1800*760（mm） 1、基材为吉林“露水河”国内主流品牌E1级刨花板,面材为浸渍胶膜纸饰面。（符合GB18580-2017检测标准），2h吸水厚度膨胀率1.6%，握螺钉力2910N。 2、采用上海“兄奕”2mm厚同色PVC封边，四边均进行封边处理，封边严密、平整、不脱胶、表面没有胶渍。未检出甲醛释放量. 4、 采用广东“DTC”阻尼铰链（耐久性4万次，下沉量2mm）、 锁具、锌合金连接件（抗压强度310N）。 5、主台下配铝合金托条及400H挡板。附柜为固定门板+单掩门+主机箱+单掩门+一大一小木二抽。附柜带400W铝合金材质线盒及底盒。 | 套 | 1 |
| 2 | 书柜1 | 国景牌 | GK-02 | 规格：2200*450*1800（mm） 1、基材为吉林“露水河”国内主流品牌E1级刨花板,面材为浸渍胶膜纸饰面。（符合GB18580-2017检测标准），2h吸水厚度膨胀率1.6%，握螺钉力2910N。 2、采用上海“兄奕”2mm厚同色PVC封边，四边均进行封边处理，封边严密、平整、不脱胶、表面没有胶渍。未检出甲醛释放量. 3、采用广东“DTC”阻尼铰链（耐久性4万次，下沉量2mm）、 锁具、锌合金连接件（抗压强度310N）。 4、清玻门，含伸缩挂衣杆及活层板。 | 套 | 1 |
| 3 | 班椅1 | 国景牌 | GK-03 | 规格：W630/520*D670/470*H1170-1260（mm） 1、全部采用意大利“卡森”优质西皮，厚度1.43mm，撕裂力52.3N，摩擦色牢度4级，禁用偶氮染料含量未检出，游离甲醛未检出。 2、椅座采用香港“东亚”国内主流品牌定型海绵，回弹率61%，压陷硬度145N，造型符合人体工程学原理，坐感舒适。表面有保护面，可防氧化、变形。 3、固定扶手。 4、气压棒耐高低温性能（气弹簧经-30°和60°高低温存储后，公称力Fa衰减量5%），循环寿命（经6万次循环寿命，当行程60mm时，按实际行程；当行程60mm时，按60mm行程，试验后，公称力Fa的总衰减量13%）. 5、同步倾仰功能，尼龙五星脚，60mm尼龙脚轮。 | 把 | 1 |
| 4 | 班前椅 | 国景牌 | GK-04 | 规格：W650/480*D570/450*H980（mm） 1、全部采用意大利“卡森”优质西皮，厚度1.43mm，撕裂力52.3N，摩擦色牢度4级，禁用偶氮染料含量未检出，游离甲醛未检出。 2、椅座采用香港“东亚”国内主流品牌定型海绵，回弹率61%，压陷硬度145N，造型符合人体工程学原理，坐感舒适。表面有保护面，可防氧化、变形。 3、固定扶手。 4、电镀弓形椅架。 | 把 | 2 |
| 5 | 沙发1 | 国景牌 | GK-05 | 规格：1880*840*750（三人沙发）/820*840*750(mm)（单人沙发）；3+1+1。 1、面料为意大利“卡森”西皮，厚度1.5mm，撕裂力52.3N，表面光滑舒适，无瑕疵，透气性强，柔软富有弹性，耐磨，防褪色。 2、内材采用香港“东亚”定型海绵，回弹率61%，压陷硬度145N，造型符合人体工程学原理，坐感舒适。表面有保护面，可防氧化、变形。 3、内框架采用实木框架，外嵌实木框架，经去皮、烘干、防虫防腐处理，木材含水量10%,无虫蚀、腐朽材，蛇形簧. 4、电镀钢架。 | 套 | 1 |
| 6 | 茶水柜 | 国景牌 | GK-06 | 规格：900*420*1200（mm） 1、基材为吉林“露水河”E1级刨花板，面材为浸渍胶膜纸饰面.（符合GB18580-2017检测标准），2h吸水厚度膨胀率1.6%，握螺钉力2910N。 2、采用上海“兄奕”2mm厚同色PVC封边，四边均进行封边处理，封边严密、平整、不脱胶、表面没有胶渍。未检出甲醛释放量. 3、采用广东“DTC”阻尼铰链(耐久性4万次，下沉量2mm)、锁具、锌合金连接件(抗压强度310N)。 | 组 | 1 |
| 7 | 班台2 | 国景牌 | GK-07 | 规格：1600*1750*750（mm） 1、基材为吉林“露水河”国内主流品牌E1级刨花板，面材为浸渍胶膜纸饰面.（符合GB18580-2017检测标准），2h吸水厚度膨胀率1.6%，握螺钉力2910N。 2、采用上海“兄奕”2mm厚同色PVC封边，四边均进行封边处理，封边严密、平整、不脱胶、表面没有胶渍。未检出甲醛释放量. 3、钢木结构，门字形钢制桌腿为棱角内切面造型，钢制桌腿与横梁连接，铝合金压铸连接件，钢制桌腿断面厚度2.0mm。 4、采用广东“DTC”三节走珠导轨（耐久性4万次，下沉量2.5%）、采用广东“DTC”阻尼铰链（耐久性4万次，下沉量2mm）、 锁具、锌合金连接件（抗压强度310N）。 5、300WHCB线盖、木档案。可选配龙骨软线管 6、成品面板、正视面板件对角线长度1400：3.0 | 套 | 3 |
| 8 | 书柜2 | 国景牌 | GK-08 | 规格：900*420*2000（mm） 1、基材为吉林“露水河”E1级刨花板，面材为浸渍胶膜纸饰面.（符合GB18580-2017检测标准），2h吸水厚度膨胀率1.6%，握螺钉力2910N。 2、采用上海“兄奕”2mm厚同色PVC封边，四边均进行封边处理，封边严密、平整、不脱胶、表面没有胶渍。未检出甲醛释放量. 3、广东“DTC”阻尼铰链（耐久性4万次，下沉量2mm）、广东“DTC”标配抽屉锁、锌合金连接件（抗压强度310N）。 4、上下各带一块活层板；铝框清波门。 | 套 | 3 |
| 9 | 办公椅2 | 国景牌 | GK-09 | 规格：W620/470* D680/460*H1080/1180(mm) 1、头枕、背为意大利“卡森”3D网布，头枕可高度调整，背部含挂衣杆。甲醛释放量未检出。 2、椅座采用意大利“卡森”定型海绵，回弹率61%，压陷硬度145N，造型符合人体工程学原理，坐感舒适。表面有保护面，可防氧化、变形。 3、PU扶手，扶手可高低升降。 4、气压棒耐高低温性能（气弹簧经-30°和60°高低温存储后，公称力Fa衰减量5%），循环寿命（经6万次循环寿命，当行程60mm时，按实际行程；当行程60mm时，按60mm行程，试验后，公称力Fa的总衰减量13%）. 5、同步倾仰功能，尼龙五星脚，60mm尼龙脚轮。 | 把 | 3 |
| 10 | 沙发2 | 国景牌 | GK-10 | 规格：1938*730*790（三人沙发）/818*730*790(mm)（单人沙发）；3+1+1。 1、面料为意大利“卡森”西皮，厚度1.5mm，撕裂力52.3N，表面光滑舒适，无瑕疵，透气性强，柔软富有弹性，耐磨，防褪色。 2、采用香港“东亚”定型海绵，回弹率61%，压陷硬度145N，造型符合人体工程学原理，坐感舒适。表面有保护面，可防氧化、变形。 3、框架：内框架采用实木框架，外嵌实木框架，经去皮、烘干、防虫防腐处理，木材含水量10%,无虫蚀、腐朽材，蛇形簧。 4、电镀钢架。 | 套 | 1 |
| 11 | 茶几2 | 国景牌 | GK-11 | 规格1200*600（mm） 1、基材为吉林“露水河”国内主流品牌E1级刨花板，面材为浸渍胶膜纸饰面.（符合GB18580-2017检测标准），2h吸水厚度膨胀率1.6%，握螺钉力2910N。 2、采用上海“兄奕”2mm厚同色PVC封边，四边均进行封边处理，封边严密、平整、不脱胶、表面没有胶渍。未检出甲醛释放量. 3、钢木结构，钢制桌腿断面厚度≥2.0mm。 | 把 | 2 |
| 12 | ★教师办公室卡位 | 国景牌 | GK-12 | 规格：1600*750*1100（mm） 1、基材为吉林“露水河”国内主流品牌E1级刨花板，面材为浸渍胶膜纸饰面（符合GB18580-2017检测标准），2h吸水厚度膨胀率1.6%，握螺钉力2910N。 2、采用上海“兄奕”2mm厚同色PVC封边，四边均进行封边处理，封边严密、平整、不脱胶、表面没有胶渍。未检出甲醛释放量. 3、钢木结构，门字形钢制桌腿为棱角内切面造型，钢制桌腿与横梁连接，铝合金压铸连接件，钢制桌腿断面厚度2.0mm。 4、采用广东“DTC”三节走珠导轨（耐久性4万次，下沉量2.5%）、采用广东“DTC”锁具、锌合金连接件（抗压强度310N）。 5、含MFC无顶立柜，布桌屏（1200W*350H，带挂件梁，可悬挂标识牌、文具盒，含两套铝合金固定夹）、ABS线盖（420W）、ABS底盒。 6、需提供浸渍胶膜纸饰面刨花板（符合GB18580-2017检测标准，甲醛释放量未检出）的CMA认证的检测机构出具的检测报告。 | 人位 | 200 |
| 13 | ★教师办公椅 | 国景牌 | GK-13 | 规格：W620/470* D680/460*H1080/1180(mm) 1、背为品牌3D网布。 2、椅座采用香港“东亚”主流品牌定型海绵，回弹率61%，压陷硬度145N，造型符合人体工程学原理，坐感舒适。表面有保护面，可防氧化、变形。 3、PA塑料可调节腰靠，T型耐冲击PP扶手。 4、气压棒耐高低温性能（气弹簧经-30°和60°高低温存储后，公称力Fa衰减量5%），循环寿命（经6万次循环寿命，当行程60mm时，按实际行程；当行程60mm时，按60mm行程，试验后，公称力Fa的总衰减量13%）. 5、头枕可高度及角度调整；一段倾仰锁定机构，后仰弹力调整；座垫可高低调整；同步倾仰功能，尼龙五星脚，60mm尼龙脚轮。 6、带头枕，可休息。 7、需提供成型棉（回弹性能61%）的CMA认证的检测机构出具的检测报告。 | 把 | 200 |
| 14 | 洽谈桌 | 国景牌 | GK-14 | 规格：直径800*750（mm） 1、基材为吉林“露水河”国内主流品牌E1级刨花板，面材为浸渍胶膜纸饰面.符合GB18580-2017检测标准），2h吸水厚度膨胀率1.6%，握螺钉力2910N。 2、采用上海“兄奕”2mm厚同色PVC封边，四边均进行封边处理，封边严密、平整、不脱胶、表面没有胶渍。未检出甲醛释放量. 3、钢木结构。 | 张 | 21 |
| 15 | 洽谈椅 | 国景牌 | GK-15 | 规格：570*500*815 (mm) 1、一体成型PP椅座。 2、椅座采用意大利“卡森”定型海绵，回弹率61%，压陷硬度145N，造型符合人体工程学原理，坐感舒适。表面有保护面，可防氧化、变形。 3、无扶手，细沙粉喷2.0mm管材四脚，防滑脚垫。 | 把 | 84 |
| 16 | 窄边拆装资料柜 | 国景牌 | GK-16 | 1.规格：900mm*400mm*1850mm 2.柜体为拆装结构：上边框、侧边框以及中边框宽度12mm，底边框宽度50mm； 3.材质：采用上海“宝钢”冷轧钢板厚度0.8mm，隔板为冷轧钢板厚度0.6mm； 4.上柜、下柜均为对开门，各有一块可调隔板； 5.柜体为组装而成，背板、顶板，侧板，隔板； 6.拉手为暗藏式冷轧钢板压型拉手，拉手内径开孔为210mm*25mm，拉手表面不高于门板，锁具钥匙为折叠钥匙； 7.表面涂饰：静电喷涂工艺，漆膜厚度70微米；进行去氧化皮处理，磷酸除锈，耐腐防锈； 8. 提交委托具有国家CMA认证的第三方检测机构出具的检测外观要求包含（金属件外观要求，焊接件、喷涂层、电镀层）符合GB/T 3325-2017的检测报告。 | 组 | 50 |
| 17 | 窄边拆装玻璃文件柜 | 国景牌 | GK-17 | 1.规格：900mm*400mm*1850mm 2.柜体为拆装结构：上边框、侧边框以及中边框宽度12mm，底边框宽度50mm； 3.材质：采用上海“宝钢”冷轧钢板厚度0.8mm，隔板为冷轧钢板厚度0.6mm； 4.玻璃门板为整张冷轧钢板切割，无拼接，文件柜上面玻璃门内有两层可调隔板，下为铁门内置一块可调隔板； 5.柜体为组装而成，背板、顶板，侧板，隔板； 6.拉手为暗藏式冷轧钢板压型拉手，拉手内径开孔为210mm*25mm，拉手表面不高于门板，锁具钥匙为折叠钥匙； 7.表面涂饰：静电喷涂工艺，漆膜厚度70微米；进行去氧化皮处理，磷酸除锈，耐腐防锈； 8.提交委托具有国家CMA认证的第三方检测机构出具的检测外观要求包含（金属件外观要求，焊接件、喷涂层、电镀层）符合GB/T 3325-2017的检测报告。 | 组 | 50 |
| 18 | 钢木结合会议桌 | 国景牌 | GK-18 | 规格：4200*1400*750（mm） 1、基材为吉林“露水河”国内主流偏僻E1级刨花板，面材为浸渍胶膜纸饰面.（符合GB18580-2017检测标准），2h吸水厚度膨胀率1.6%，握螺钉力2910N。 2、采用上海“兄奕”2mm厚同色PVC封边，四边均进行封边处理，封边严密、平整、不脱胶、表面没有胶渍。未检出甲醛释放量. 4、钢木结构，门字形钢制桌腿为棱角内切面造型，钢制桌腿与横梁连接，铝合金压铸连接件，钢制桌腿及钢制横梁断面厚度≥2.0mm。 5、含上线中脚*2、ABS线盖*3（420W）、ABS底盒*3。 | 张 | 5 |
| 19 | ★弓形脚会议椅 | 国景牌 | GK-19 | 规格：650(W)X650(D)X980(H)（mm） 1、背为品牌网布。 2、椅座采用意大利“卡森”定型海绵，回弹率61%，压陷硬度145N，造型符合人体工程学原理，坐感舒适。表面有保护面，可防氧化、变形。 3、PA塑料可调节腰靠，T型耐冲击PP扶手。 4、黑色烤漆弯管脚，壁厚2.0mm。 | 把 | 60 |
| 20 | 打印机柜 | 国景牌 | GK-20 | 规格：800*420*750（mm） 1、基材为吉林“露水河”国内主流品牌E1级刨花板，面材为浸渍胶膜纸饰面（符合GB18580-2017检测标准），2h吸水厚度膨胀率1.6%，握螺钉力2910N。 2、采用上海“兄奕”2mm厚同色PVC封边，四边均进行封边处理，封边严密、平整、不脱胶、表面没有胶渍。未检出甲醛释放量. 3、 采用广东“DTC”阻尼铰链（耐久性4万次，下沉量2mm）、 锁具、锌合金连接件（抗压强度310N）。 | 个 | 1 |
| 21 | 手动密集架 | 国景牌 | GK-21 | 规格：2300*900*550（mm） 1、底盘 采用框架式结构，整体焊接合拼式，用厚度3mm的钢板压制，其高度为120mm，双弯边加强、弯边分别50mm和30mm。 2、架体 立柱：用1.5mm的整体冷轧钢。 搁板：采用上海“宝钢”用厚度为1.0mm的冷轧钢板，每层均匀承重80kg以上。 挂板：采用上海“宝钢”用厚度为1.0mm的整体冷轧钢板，采用双扣勾挂板。 侧板：用1.0mm的冷轧钢板，钢板四周折弯，侧板平直。 盖板：整体盖板。 面门：用1.0mm的冷轧钢板。门的间隙均匀一致，间隙在1－2mm之间。同时，门面装有扣拉式门锁。 钢材采用冷轧钢板。路轨及底架为3.0mm，立柱为1.5mm顶板及侧板为1.0mm，实心方钢路轨为25*25mm。 3、传动装置 手动摇把：折叠式可折叠，摇把传动结构为自动挂钩式，摇把摇力12N乘以标准节。 链条：采用摩托车链条，破断力1800kg。 传动轴：用料为45＃φ20实心冷轧钢，传动方式为中间传动，双轴驱动。 4、轨道 采用45＃20×20mm镀锌方钢，轨道座3.0mm钢板。轨道安装后，在任何1m长度内水平偏差1mm，全长4mm，轨道之间对应点的水平偏差为0.3mm，每两条轨道之间的平行度偏差为1mm。 5、安全防护装置 防倒装置应在每列密集架底盘上安装安全钩，并与轨道相连，防止架体倾倒。 6、工艺要求：表面均采用静电喷涂，涂层厚度实测值为80um。 光泽度：采用60°入射角，为60%，符合GB4893.6-1985标准； 金属涂料：涂料为优质不含三酸异氰肝油脂(TGIC)的环氧树脂和聚脂树脂之混合型热固性粉沫环保涂料。 7、提交委托具有国家CMA认证的第三方检测机构出具的检测外观要求包含（金属件外观要求，焊接件、喷涂层、电镀层）符合GB/T 3325-2017的检测报告。 | 节 | 78 |
| 22 | 讲台 | 国景牌 | GK-22 | 规格：1000*400*900mm 1、基材采用吉林“露水河”18mm三聚氰胺板，甲醛释放量未检出，总挥发性有机物（TVOC)未检出。基材选用吉林“露水河”E1级刨花板，甲醛释放量未检出。经耐酸碱等处理，各项指标达到国家标准。 2、面层三聚氰胺纸饰面,耐磨、耐腐蚀、耐高温 3、高级环保PVC高分子封边 4、优质五金配件 | 套 | 58 |
| 23 | 踏台 | 国景牌 | GK-23 | 规格：4800*1600*200 1、表面和围裙采用18mm实木板与主架体结合，踏台架用30mm*30mm*1.5mm优质方钢焊接。踏台面沿宽度方向设4道横撑（含2道外框，此外框与腿上部内侧面牢固焊接），沿长度方向设2道横撑（即2道外框，此外框与腿上部内侧面牢固焊接）。 2、基材：基材吉林“露水河”为环保E1级刨花板，强度高、刚性好、不变形、比重合理 。甲醛释放量未检出。面材采用E1级12mm强化地板，耐磨转数9000转。 3、封边：采用与板件颜色、纹理配套的1.2mm厚优质PVC封边带； 4、讲台整体坚固耐用，防水，无毒无味，符合环保要求； 5、接触地面加调整脚，具有抗潮、防腐、抗变形的功能。 | 套 | 58 |
| 24 | 教具柜 | 国景牌 | GK-24 | 规格：900*400*1850mm 1、采用优质冷轧钢板，板材厚度为0.8mm；铁柜立柱翻边50mm，带弧度，顶边翻边30mm,底框翻边50mm；顶板与门板采用一次磨压工艺，封边采用PVC材质，侧板与门板焊接处为圆弧状无楞角； 3、表面处理：钢板经打磨、酸洗磷化后，用目前行业上最领先的静电喷涂工艺，使环氧树脂粉沫通过静电作用吸附到铁板表面，再经过雾化处理，使环保塑粉均匀的溶化到铁板表面，经过220度的高温处理，塑粉与铁板表面结合的特别坚固，不落漆，无划痕，并且无毒无味，特别环保。 4、锁具：采用优质高档锁具互开率特低，开启特别灵活的锁具。开柜的拉手使用不锈钢扣手，美观大方坚固耐用。 5、柜门：采用上海“宝钢”柜门钢板采用国标板厚0.8mm；金属表面125小时酸性测试耐腐蚀10级。柜门上面设有门挂锁具和通风孔；通风孔采用一次成型竹编工艺制作，美观大方，强度大，且通风效果好，详见图1。柜门内衬与柜门高度相等，宽度分别为50mm，厚度与柜门同厚一条加强筋；门的互换性好；采用数控化加工。 6、柜门锁：品牌上下挂钩锁，镶嵌于门板内，用专用锁杆和挂钩连接，门板和柜体通过上下挂钩，个位置一起固定，耐用，方便于使用者操作与管理，外形美观大方 | 组 | 58 |
| 25 | 教室老师办公桌 | 国景牌 | GK-25 | 规格：1200*600*750（mm） 1、桌面采用吉林“露水河”25mm三聚氰胺板，，桌体采用18mm厚三聚氰胺板，甲醛释放量未检出，总挥发性有机物（TVOC)未检出。基材为E1级刨花板，经耐酸碱等处理，各项指标达到国家标准。 2、面层三聚氰胺纸饰面,耐磨、耐腐蚀、耐高温 3、1.0厚高级环保PVC高分子封边 4、优质五金配件 | 张 | 58 |
| 26 | 教室老师办公椅 | 国景牌 | GK-26 | 规格：620*600*960（mm） 1、背加扶手；优质尼龙 2、靠背拉力可承受120KG，60/S椅背不会出现变形 /损坏/开裂等现象 3、扶手垂直净压77KG，60/S扶手不会出现变形等现象 4、轮子采用尼龙：2000次跨障碍测试和98000次无障碍试，脚采用尼龙：过1136KG静压测试两次，三级气压棒中管2.0厚：升降次数10万靠 | 把 | 58 |
| 27 | 教室后墙软木展板 | 国景牌 | GK-27 | 1、规格：5000*1200（mm） 2、软木，厚度10mm，木边框，不变形，不脱落，实木原色，具有密度性，有弹性，不透气，防潮，耐油，耐酸，阻燃，绝缘，耐磨等特性，安装方式挂钩悬挂。 | 块 | 58 |
| 28 | 会议桌 | 国景牌 | GK-28 | 规格：8000*2700*760（mm） E1级中密度纤维板基材，阻燃性能达到国标GB/T18958-2013 B1-C，板材符合 GB/T11718-2009 标准；半哑光油漆饰面，选用台湾“大宝”优质环保油漆，挥发性有机化合物含量624g/L,游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和0.02%,经五底三面八道工序，产品美观、无气味、不变色，光滑耐磨；表面光亮平整、无颗粒、无毒害、易清洁；采用高级环保胶粘剂， 符合 GB18583-2008 环保标准； | 张 | 2 |
| 29 | 会议室桌前椅 | 国景牌 | GK-29 | 规格：630*780*1100（mm） 1、硬杂木框架，经防潮、防虫处理； 2、面料采用意大利“卡森”优质 PU 皮；厚度1.43mm，撕裂力52.3N。 3、油漆：采用台湾“大宝”半哑光漆面，选用优质环保油漆，挥发性有机化合物含量624g/L,游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和0.02%,经五底三面八道工序，产品美观、无气味、不变色，光滑耐磨； 表面光亮平整、无颗粒、无毒害、易清洁；采用高级环保胶粘剂。 4、软包部位采用香港“东亚”优质高密度海棉，理化性能应符合国家现行标准，回弹性61%；75%压缩永久变形10%； 甲醛释放量0.120mg/㎡ h，力学性能检测合格4 项以上 | 把 | 52 |
| 30 | 会议室椅 | 国景牌 | GK-30 | 规格：630*780*1100（mm） 1、硬杂木框架，经防潮、防虫处理； 2、面料采用意大利“卡森”优质 PU 皮；厚度1.43mm，撕裂力52.3N。 3、油漆：采用台湾“大宝”半哑光漆面，选用优质环保油漆，挥发性有机化合物含量624g/L,游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和0.02%,经五底三面八道工序，产品美观、无气味、不变色，光滑耐磨； 表面光亮平整、无颗粒、无毒害、易清洁；采用高级环保胶粘剂。 4、软包部位采用香港“东亚”优质高密度海棉，理化性能应符合国家现行标准，回弹性61%；75%压缩永久变形10%； 甲醛释放量0.120mg/㎡ h，力学性能检测合格4 项以上 | 把 | 90 |
| 31 | 智慧灯光 | 国景牌 | GK-31 | 1.采用侧发光漫反射的平板灯； 2.额定功率：45W； 3.功率因素：0.95； 4.色温：5250K；显色指数：90(R960)；光通量：3300lm；采用恒流供电； 5.要求驱动装置无频闪（或波动深度0.33%）； 6.杜绝蓝光危害,等级为无危险类或RG0； 7.教室维持平均照度：300Lx；整体教室照度均匀度：0.75；整体教室实测眩光值UGR：16；照明功率密度：7.5(W/m²)； 8.尺寸：598mm*598mm*9mm±1mm； 9.灯框材料采用铝型材，灯具边框采用无缝焊接； 10.光源灯珠数量240颗，采用双出光； 11.每盏灯有独立的感光部件，感光部件能实时检测学生桌面照度，每盏灯之间状态相互关联协作，整个光环境的整体联动。 12.感光部件安装在吊顶上，可以安装在灯的四周； 13.灯具与灯具及控制设备之间无线组网、无线通讯，无需改造线路，升级改造简单易行； 14.支持多种工作模式，满足不同场景需要：（1）全自动模式（2）多媒体模式（照度可根据需要配置）（3）自习模式（4）关闭，任意模式可以根据需求进行自定义修改； | 套 | 3 |
| 32 | 智能控制设备 | 国景牌 | GK-32 | 1.电源：AC220V，50Hz； 2.标准86盒；玻璃电容式触控面板，4个按钮，背光指示灯清晰提示工作状态； 3.与照明设备（灯具）之间采用无线通讯方式传输工作指令，工作频率2.4GHz，支持MESH自组网； 4.支持多种工作模式，满足不同场景需要； （1）全自动模式：教室灯与黑板灯均能实现根据不同时间、天气下的器具表面光照度的自动调节。（2）多媒体模式：默认教室灯统一下调至50%功率，且可根据需求对教室灯的输出功率进行个性化配置；（3）自习模式：默认黑板灯关闭，教室灯工作模式与全自动模式相仿；（4）考试模式：所有灯具关闭自动调光模式，输出功率100%；以上模式均可以根据需求进行自定义配置； 5.支持通过无线通讯，支持多路窗帘在任意照明模式联动开合及独立控制开合； | 套 | 3 |
| 33 | 智能窗帘控制系统 | 国景牌 | GK-33 | 窗帘智控终端 1.支持4路窗帘控制； 2. 采用阻燃ABS材质； 3. 设备之间可以互相转发信号； 4. 工作频率：2.4GHz； 5. 功耗：静态功损耗: 50mW； 6. 组网方式：自组网，无需对码； 7. 网络协议： IEEE 802.15.4； 8. 加密方式：AES-128位密钥动态加密。 窗帘智控电机 1. 额定电压：AC240V 50/60Hz 2. 额定功率：13W 3. 控制方式：支持无线控制和有线控制 4. 额定扭矩：1.2Nm 5. 运行速度：14cm/s 6. 运行噪音：35dB 7. 最大载重：50kg 其他功能： 1. 电子记忆行程限位功能 2. 遇阻停止功能 3. 断电行程记忆功能 4. 可外接智控终端 5. 轻触启动 6. 窗帘电动导轨：超静音电动窗帘导轨。 | 套 | 3 |