| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 详细配置及主要技术参数 | 原产地及制造厂商 | 数量 | 数量单位 | 单价 | 合计 | 交货 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务车辆 | 别克牌GL8 | 基本参数 1. 长度(mm)：5256；宽度(mm)：1878；高度(mm)：1776； 2.轴距(mm)：3088； 3.轮距(前/后)(mm)：1602/1605； 4.整备质量(kg)：1860； 5.后备箱容积(L)：475/1605（第三排座椅放倒后）； 6.轮圈：17吋铝合金轮毂； 7.轮胎：225/60R17 99V； 8.油箱容积(L)：66； 9.发动机：2.0T SIDI直喷涡轮增压发动机，带发动机自动启停功能； 10.排量(ml)：1998； 11.最大额定功率(kW/rpm)：191/5400； 12.最大扭矩(Nm/rpm)：350/2000~5000； 13.变速箱：6速DSS智能变速箱； 14. 最高车速(km/h)：205； 15. 加速性能 0~100 km/h(s)：9.1 16. 燃油及排放：符合国六号排放标准/95号或以上无铅汽油； 17. 90km/h等速油耗(L/100km)：6.6； 18. 混合工况油耗(L/100km)：8.5； 19. 底盘悬架（前/后）：麦弗逊悬挂/扭杆梁悬挂； 20. 转向系统：EPS电子助力转向系统； 21．制动系统 （前/后）：前通风盘式/后盘式 | 上汽通用（沈阳）北盛汽车有限公司 | 壹 | 台 | 249800 | 249800 | 2020年3月31日 |
|  |  |  | 二、外观配置： 1.飞翼式镀铬进气格栅；2.自动感应式前大灯；3.LED日间行车灯；4.LED大灯；5.LED尾灯；6.扰流板带LED高位刹车灯；7.外后视镜电动调节(带电动折叠）；8.智能防夹电动天窗；9.后窗及后挡风隐私玻璃；10.车身镀铬门把手。 三、内饰： 1. 驾驶座椅8向电动调节；2. 副驾驶座椅4向电动调节；3.前排座椅头枕4向调节；4.前排可调节扶手；5.第二排多功能行政座椅；6.第二排座椅前后滑动功能；7.第二排座椅靠背调节功能；8.第二排座椅头枕4向调节；9.第二排座椅可调节扶手；10.四幅多功能真皮方向盘；11.前排中央储物箱；12.前排座椅后背储物袋；13.第二排座椅后背储物袋；14.后排乘客上车扶手；15.Moon White月光白环绕氛围灯；16.豪华照明迎宾踏板；17.前排座椅加热功能；18.前排、第二排真皮座椅；19.第三排可倒式座椅。 四、安全配置： 1. BFI一体化车身结构；2. 前排双向预紧式安全带；3. 全车三点式安全带；4. 主、副驾安全带未系提醒；5. 二排儿童座椅ISO FIX固定器；6. 前排正面安全气囊；7. 前排侧面安全气囊；8. 一体式侧气帘；9.博世ESP电子稳定控制系统；10. ABS防抱死制动系统；11. EBD电子制动力分配系统；12. TCS牵引力控制系统；13. HSA坡道辅助系统；14. TPMS智能胎压监测系统；14. 感速型车门自动锁止系统；15. 倒车雷达；16. 倒车影像。 五、舒适配置： 1.四门电动车窗（带驾驶座一键升降功能）；2. 间歇式无骨雨刷；3. 后挡风玻璃雨刷；4. 后挡风玻璃热线式除雾功能；5. 中控门锁及遥控钥匙；6. 发动机远程启动；7. 一键启动；8. eConnect互联技术；9. 7吋高清触摸屏；10. 智能车载信息中心；11. 蓝牙免提电话；12. 智能手机映射；13. AUX IN/USB智能多路音源输入系统；14. AVL随速音量调节系统；15. 6喇叭车载扬声系统； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 16. 全自动空调系统；17. 双效纳米级防PM2.5空调滤芯；18. 二，三排顶置空调出风口；19. 定速巡航；20. 右侧电动滑移门带防夹保护；21. 电动举升门带防夹保护。 执行的技术标准（国家标准、行业标准、企业标准）：国家标准 质量保证期：三年或十万公里。 |  |  |  |  |  |  |
| 总价 | 人民币大写：贰拾陆万玖仟捌佰元整 小写：¥249800.00 |