| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (一层)A:售饭间1 |
|  | ★柜式双眼水池 | 1.规格：1200*700*800mm（±5%） 2.材质：槽体采用304#1.2mm厚食品级不锈钢板，余板采用304#1.0mm厚食品级不锈钢板； 3.技术标准：一次冲压槽体，槽体深250mm，方管38*38mm支撑腿，管壁厚1.0mm，后立背150mm高，配置不锈钢38*38mm可调节重力子弹脚、不锈钢落水器。 4.特点：耐腐蚀性能优越 注：此产品需提供样品；投标人在证明文件中需提供该产品由省级或省级以上检测部门出具的符合QB/T 2139.2-1995标准的检验报告复印件加盖投标人公章。 | 台 | 2 |
|  | 水龙头及软连接 | 1.规格：双水 2.材质：铜芯、长脖 3.技术标准：一体易装形式，可以实现快速安装。 4.特点：防爆裂、耐高温、抗腐蚀。 | 套 | 4 |
|  | 双层平板工作台1 | 1.规格：1200*600*800mm（±5%） 2.材质：面板采用304#1.2mm厚食品级不锈钢板； 3.技术标准：方管38*38mm支撑腿，管壁厚1.0mm，每层一道不锈钢槽加强筋加固，内衬10mm厚细木工防腐板，配置不锈钢38*38mm可调节重力子弹脚； | 台 | 6 |
|  | 双层平板工作台2 | 1.规格：1500*600*800mm（±5%） 2.材质：面板采用304#1.2mm厚食品级不锈钢板； 3.技术标准：方管38*38mm支撑腿，管壁厚1.0mm，每层一道不锈钢槽加强筋加固，内衬10mm厚细木工防腐板，配置不锈钢38*38mm可调节重力子弹脚； | 台 | 1 |
|  | 双层平板工作台3 | 1.规格：1000*600*800mm（±5%） 2.材质：面板采用304#1.2mm厚食品级不锈钢板； 3.技术标准：方管38*38mm支撑腿，管壁厚1.0mm，每层一道不锈钢槽加强筋加固，内衬10mm厚细木工防腐板，配置不锈钢38*38mm可调节重力子弹脚； | 台 | 2 |
|  | 双层平板工作台4 | 1.规格：1800*800*800mm（±5%） 2.材质：面板采用304#1.2mm厚食品级不锈钢板； 3.技术标准：方管38*38mm支撑腿，管壁厚1.0mm，每层二道不锈钢槽加强筋加固，内衬10mm厚细木工防腐板，配置不锈钢38*38mm可调节重力子弹脚； | 台 | 7 |
|  | ★工具柜 | 1.规格：1200*500*1800mm（±5%） 2.材质：柜门采用304#1.2mm厚食品级不锈钢板，余板采用304#1.0mm厚食品级不锈钢板； 3.技术标准：每层一道不锈钢槽加强筋加固，内置层板一块，上掀门，配φ51mm不锈钢调节腿； 注：此产品需提供样品；投标人在证明文件中需提供该产品原材料由省级或省级以上检测部门出具的符合GB4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》标准的检验报告复印件加盖投标人公章。 | 台 | 1 |
|  | ★四层平板货架 | 1.规格：1500*460*1550mm（±5%） 2.材质：支架采用304#2mm厚不锈钢，层板采用304#1.0mm厚食品级不锈钢板； 3.技术标准：可调节支架，厚2.0mm；两层平板，两层孔板，层板可自由组装，层高可调； 注：此产品需提供样品；投标人在证明文件中需提供该产品原材料由省级或省级以上检测部门出具的符合GB4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》标准的检验报告复印件加盖投标人公章。 | 台 | 1 |
|  | ★五格保温售饭工作台 | 1.规格：1800*800*800mm（±5%） 2.材质：采用304#食品级不锈钢板制造，面板1.2mm厚不锈钢，侧板厚1.0mm 3.技术标准：液晶温度显示器，触摸式温控；配5个1/1份数盒带盖（加厚0.7mm）,并配有38*38mm不锈钢可调节脚。 注：此产品需提供样品；投标人在证明文件中需提供该产品由省级或省级以上检测部门出具的符合GB1958-2004《产品几何量技术规范（GPS）形状和位置公差 检测规定》标准的检验报告复印件加盖投标人公章。 | 台 | 8 |
| (一层)B:售饭间2 |
|  | 双层平板工作台1 | 1.规格：1200*600*800mm（±5%） 2.材质：面板采用304#1.2mm厚食品级不锈钢板； 3.技术标准：方管38*38mm支撑腿，管壁厚1.0mm，每层一道不锈钢槽加强筋加固，内衬10mm厚细木工防腐板，配置不锈钢38*38mm可调节重力子弹脚； 4.特点：承重力大、不易变形、衔接牢靠、货品存取便利； | 台 | 6 |
|  | 双层平板工作台2 | 1.规格：1800*800*800mm（±5%） 2.材质：面板采用304#1.2mm厚食品级不锈钢板； 3.技术标准：方管38*38mm支撑腿，管壁厚1.0mm，每层二道不锈钢槽加强筋加固，内衬10mm厚细木工防腐板，配置不锈钢38*38mm可调节重力子弹脚； 4.特点：承重力大、不易变形、衔接牢靠、货品存取便利； | 台 | 4 |
|  | 柜式双眼水池 | 1.规格：1200*700*800mm（±5%） 2.材质：槽体采用304#1.2mm厚食品级不锈钢板，余板采用304#1.0mm厚食品级不锈钢板； 3.技术标准：一次冲压槽体，槽体深250mm，方管38*38mm支撑腿，管壁厚1.0mm，后立背150mm高，配置不锈钢38*38mm可调节重力子弹脚、不锈钢落水器。 | 台 | 1 |
|  | 水龙头及软连接 | 1.规格：双水 2.材质：铜芯、长脖 3.技术标准：一体易装形式，可以实现快速安装。 4.特点：防爆裂、耐高温、抗腐蚀。 | 套 | 2 |
|  | 工具柜 | 1.规格：1200*500*1800mm（±5%） 2.材质：柜门采用304#1.2mm厚食品级不锈钢板，余板采用304#1.0mm厚食品级不锈钢板； 3.技术标准：每层一道不锈钢槽加强筋加固，内置层板一块，上掀门，配φ51mm不锈钢调节腿； | 台 | 1 |
|  | 五格保温售饭工作台 | 1.规格：1800*800*800mm（±5%） 2.材质：采用304#食品级不锈钢板制造，面板1.2mm厚不锈钢，侧板厚1.0mm 3.技术标准：液晶温度显示器，触摸式温控；配5个1/1份数盒带盖（加厚0.7mm）,并配有38*38mm不锈钢可调节脚。 | 台 | 7 |
| (一层)C:售饭间3 |
|  | 柜式双眼水池 | 1.规格：1200*700*800mm（±5%） 2.材质：槽体采用304#1.2mm厚食品级不锈钢板，余板采用304#1.0mm厚食品级不锈钢板； 3.技术标准：一次冲压槽体，槽体深250mm，方管38*38mm支撑腿，管壁厚1.0mm，后立背150mm高，配置不锈钢38*38mm可调节重力子弹脚、不锈钢落水器。 | 台 | 2 |
|  | 水龙头及软连接 | 1.规格：双水 2.材质：铜芯、长脖 3.技术标准：一体易装形式，可以实现快速安装。 4.特点：防爆裂、耐高温、抗腐蚀。 | 套 | 4 |
|  | 双层平板工作台 | 1.规格：1800*800*800mm（±5%） 2.材质：面板采用304#1.2mm厚食品级不锈钢板； 3.技术标准：方管38*38mm支撑腿，管壁厚1.0mm，每层二道不锈钢槽加强筋加固，内衬10mm厚细木工防腐板，配置不锈钢38*38mm可调节重力子弹脚； | 台 | 8 |
|  | 双层平板工作台 | 1.规格：1200*600*800mm（±5%） 2.材质：面板采用304#1.2mm厚食品级不锈钢板； 3.技术标准：方管38*38mm支撑腿，管壁厚1.0mm，每层一道不锈钢槽加强筋加固，内衬10mm厚细木工防腐板，配置不锈钢38*38mm可调节重力子弹脚； | 台 | 8 |
|  | 工具柜 | 1.规格：1200*500*1800mm（±5%） 2.材质：柜门采用304#1.2mm厚食品级不锈钢板，余板采用304#1.0mm厚食品级不锈钢板； 3.技术标准：每层一道不锈钢槽加强筋加固，内置层板一块，上掀门，配φ51mm不锈钢调节腿； 4.特点：卫生整洁、承重力大、不易变形、衔接牢靠、货品存取便利； | 台 | 3 |
|  | 五格保温售饭工作台 | 1.规格：1800*800*800mm（±5%） 2.材质：采用304#食品级不锈钢板制造，面板1.2mm厚不锈钢，侧板厚1.0mm 3.技术标准：液晶温度显示器，触摸式温控；配5个1/1份数盒带盖（加厚0.7mm）,并配有38*38mm不锈钢可调节脚。 4.特点：可控温，干净卫生 | 台 | 7 |
| (一层)D:留样间 |
|  | 工具柜 | 1.规格：1200*500*1800mm（±5%） 2.材质：柜门采用304#1.2mm厚食品级不锈钢板，余板采用304#1.0mm厚食品级不锈钢板； 3.技术标准：每层一道不锈钢槽加强筋加固，内置层板一块，上掀门，配φ51mm不锈钢调节腿； | 台 | 2 |
|  | 左右双门展示柜 | 1.规格：1220*710*1910mm（±5%） 2.材质：聚氨酯整体发泡柜体；中控玻璃门，分层可调式置物架；节能照明灯 3.技术标准：高效静音压缩机，旋转式温控器，有效保证物品理想储藏温度；宽幅设计灯箱；高强度万向脚轮； | 台 | 2 |
| (一层)E:更衣间 |
|  | 柜式双眼水池 | 1.规格：1200*500*800mm（±5%） 2.材质：槽体采用304#1.2mm厚食品级不锈钢板，余板采用304#1.0mm厚食品级不锈钢板； 3.技术标准：一次冲压槽体，槽体深250mm，方管38*38mm支撑腿，管壁厚1.0mm，后立背150mm高，配置不锈钢38*38mm可调节重力子弹脚、不锈钢落水器。 | 台 | 1 |
|  | 感应水龙头 | 1.材质：铜芯 2.电压及功率：220V/0.25KW 3.特点：开关水完全由感应器自动完成，采用现代数字技术。 | 套 | 2 |
| (一层)H:教职工留样间 |
|  | 单门留样柜 | 1.规格：550*520*1746mm（±5%） 2.材质：聚氨酯整体发泡柜体：有效隔热，卓越保温； 3.技术标准：中控玻璃门，高效静音压缩机，旋转式温控器，有效保证物品理想储藏温度；分层可调式置物架；节能照明灯；宽幅设计灯箱； | 台 | 1 |
| (负一层)I:烤烙间 |
|  | 油水分离电炸炉 | 1.规格：900*600*800mm（±5%） 2.材质：接触食物零部件使用304#不锈钢材料。 3.技术标准：自动控温、加热均匀、温度恒定，利用“油水分离"的原理，炸油中的残渣自动滤出。 | 台 | 3 |
|  | 电饼铛 | 1.规格：660*800*850mm（±5%） 2.材质：不锈钢机体，烙盘采用铝制盘体 3.技术标准：双温控制，温度0-250度随意调节，上下档双面加温，自动控温，保持恒温；电压及功率：380V/5KW； | 台 | 4 |
|  | 三门烤箱（电热） | 1.规格：三层六盘 2.材质：不锈钢材正面，玻璃透视窗；电炉丝网状排布，火力均匀，炉温可在常温400℃范围任意调节； 3.技术标准：三层六盘，各层单独控制微电脑数字控制板控制，精密度高，误差小，准确控温，面火、底火、单独控制、自动恒温、带定时；电压及功率：380V/19.5KW； 4..特点：超大玻璃透视窗，透视效果好；全部采用万向脚轮，方便移动； | 台 | 3 |
|  | 四层平板货架 | 1.规格：1500*500*1550mm（±5%） 2.材质：面板采用304#1.2mm厚食品级不锈钢板； 3.技术标准：方管38*38mm支撑腿，管壁厚1.0mm，焊接连接，每层二道不锈钢槽加强筋加固，配置不锈钢38*38mm可调节重力子弹脚； | 台 | 1 |
|  | 双门醒发箱 | 1.规格：30盘 2.材质：全钢箱体结构，宽敞的视窗设计， 3.技术标准：环保发泡技术，保温效果好，优质的液胀式控温器；箱内温度与湿度均匀一致；精准控温、升温快； | 台 | 1 |
|  | ★双通工作台 | 1.规格：1800*800*800mm（±5%） 2.材质：面板采用304#1.2mm厚食品级不锈钢板，余板采用304#1.0mm厚食品级不锈钢板； 3.技术标准：每层二道不锈钢槽加强筋加固，内衬10mm厚细木工防腐板，双面拉门，内置层板一块，双层静音吊门，一次成型滑道，配φ51mm不锈钢调节腿； 注：此产品需提供样品；投标人在证明文件中需提供该产品原材料由省级或省级以上检测部门出具的符合GB4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》标准的检验报告复印件加盖投标人公章。 | 台 | 2 |
|  | 插盘车 | 1.规格：18盘 2.材质：采用304#1.2mm厚食品级不锈钢板 3.技术标准：配置专用生胶静音轮，两个定向轮，两个万向轮。 4.特点：卫生整洁、承重力大、不易变形、衔接牢靠； 注：投标人在证明文件中需提供该产品由省级或省级以上检测部门出具的符合GB/T 1958-2004《产品几何量技术规范（GPS）形状和位置公差 检测规定》、GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》标准的检验报告复印件加盖投标人公章 | 台 | 3 |
|  | 面粉车 | 1.规格：500*600*530mm（±5%） 2.材质：面板采用304#1.2mm厚食品级不锈钢板，余板采用304#1.0mm厚食品级不锈钢板； 3.技术标准：一体焊接，配置专用生胶静音轮，两个定向轮，两个万向轮。 | 台 | 2 |
|  | 单层面案工作台 | 1.规格：1800*800*800mm（±5%） 1.材质：专用面板，厚度50mm 3.技术标准：方管38*38mm支撑腿，管壁厚1.0mm，配置不锈钢38*38mm可调节重力子弹脚； | 台 | 2 |
|  | 洗地龙头 | 1.规格：117*375*360mm（±5%） 2.材质：和黄铜材料钢丝编织管组成,外表采用静电喷涂。 3.技术标准：参数标准:8-10M长液压管,材料为底碳钢材板厚度分为8MM-3MM, 4.特点：龙头可回弹，使用方便，操作简单 | 台 | 1 |
|  | 四门高身雪柜 | 1.规格：1220*710*1910mm（±5%） 2.材质：采用不锈钢板制造，造型美观、高雅、豪华 3.技术标准：自闭/磁吸门，防冻/磁性胶边；蒸发器：直冷式；配备高效节能制冷机组；冷藏冷冻可调； | 台 | 2 |
|  | 残食台（带车） | 1.规格：700*700*800mm 2.材质：面板采用304#1.2mm厚食品级不锈钢板，余板采用304#1.0mm厚食品级不锈钢板； 3.技术标准：一体焊接，方形投料口，带车，配有专用橡胶静音轮，两个定向轮，两个万向轮； | 台 | 1 |
|  | 左右双门展示柜 | 1.规格：1220*710*1910mm（±5%） 2.材质：聚氨酯整体发泡柜体；中控玻璃门，分层可调式置物架；节能照明灯 3.技术标准：高效静音压缩机，旋转式温控器，有效保证物品理想储藏温度；宽幅设计灯箱；高强度万向脚轮； | 台 | 1 |
|  | 双门平台雪柜 | 1.规格：1800*800*800mm（±5%） 2.材质：采用不锈钢板制造 3.技术标准：一次冲压柜门：自闭/磁吸门，防冻/磁性胶边；蒸发器：直冷式；配备高效节能制冷机组；冷藏冷冻可调； | 台 | 2 |
|  | 揉面机 | 1.规格：1300*755*1240mm（±5%） 2.材质：接触食物零部件使用不锈钢材料，卫生安全。 3.技术标准：压辊间隙在一定单位内（1-25mm）无极调节。轧辊尺寸：φ112*490mm；轧辊转速：76r/min；机重：115kg；电压及功率：380V/2.2KW | 台 | 1 |
|  | 三眼水池 | 1.规格：1800*700*800mm（±5%） 2.材质：槽体采用304#1.2mm厚食品级不锈钢板，余板采用304#1.0mm厚食品级不锈钢板； 3.技术标准：一次冲压成形槽体，冲压台面，槽体深250mm，方管38*38mm支撑腿，管壁厚1.0mm，后立背150mm高，配置不锈钢38*38mm可调节重力子弹脚、不锈钢落水器、拦渣斗。 | 台 | 1 |
|  | 水龙头及软连接 | 1.规格：双水 2.材质：铜芯、长脖 3.技术标准：一体易装形式，可以实现快速安装。 4.特点：防爆裂、耐高温、抗腐蚀。 | 套 | 3 |
|  | 开水器带底座 | 1.规格：600*480*1310mm（±5%） 2.材质：整体发泡，LED液晶显示,LED指示灯显示，漏电模块自检电极水位检测，电极结垢报警提示。 3.技术标准：采用高盖设计，防止蒸汽水外泄，容积：60L/H,设备电压及功率：380V/12KW 4.特点：自动测温、控温、控水；制设缺水断电保护装置；特设有缺水保护功能。 | 台 | 1 |
|  | 双动双速和面机 | 1.规格：30L 2.材质：凡与食品接触的零件均采用不锈钢制造。 3.技术标准：:蜗轮传动\结构紧凑、运转平稳、坚固耐用，高速与低速随心调控，装有安全防护罩；电压及功率：380V/1.5KW | 台 | 1 |
|  | 灭蝇灯 | 1.规格：4W 2.材质：采用365纳米波长和uva紫蓝光技术，铝合金及ABS耐热工程塑料制造； 3.技术标准：紫光灯管：2W两根； | 台 | 1 |
| (负一层)J:主灶间 |
|  | 单眼低汤灶（燃气） | 1.规格：550*650*550mm（±5%） 2.材质：面板采用304#1.2mm厚食品级不锈钢板钢板，侧板材质采用304#1.0MM厚食品级不锈钢钢板，炉内衬板应用1.5mm冷轧钢板，并用做防腐防锈处理，铸钢炉圈 3.技术标准：混合式炉头经济节能； | 台 | 1 |
|  | 双眼低汤灶（燃气） | 1.规格：1100*650*550mm（±5%） 2.材质：面板采用304#1.2mm厚食品级不锈钢板钢板，侧板材质采用304#1.0MM厚食品级不锈钢钢板，炉内衬板应用1.5mm冷轧钢板，并用做防腐防锈处理，铸钢炉圈 3.技术标准：混合式炉头经济节能 | 台 | 1 |
|  | 调料台1 | 1.规格：500*1000*800mm（±5%） 2.材质：面板采用304#1.2mm厚食品级不锈钢板，余板采用304#1.0mm厚食品级不锈钢板； 3.技术标准：一体焊接，方管38*38mm支撑腿，管壁厚1.0mm，配置不锈钢38*38mm可调节重力子弹脚。 | 台 | 2 |
|  | ★双炒双温灶（燃气） | 1.规格：2000*1000*800mm（±5%） 2.材质：采用优质304#食品级不锈钢板制造，板厚1.5mm,余板1.2mm 3.技术标准：以5号国标角钢为骨架,2mm厚冷轧板为衬板,中间加10mm隔热棉，混合式炉头经济节能，配摇摆水龙头，电子打火，长明火，熄火保护，炉腿为直径51mm不锈钢管，配直径51mm不锈钢调节腿，炉灶内壁塘砖；电压及功率：220V/0.25*2KW 注：此产品需提供样品；投标人在证明文件中需提供该产品由省级或省级以上检测部门出具的符合GB1958-2004《产品几何量技术规范（GPS）形状和位置公差 检测规定》标准的检验报告复印件加盖投标人公章。 | 台 | 2 |
|  | ★单眼大锅灶（燃气）1 | 1.规格：1220*1350*800mm（±5%） 2.材质：采用优质304#食品级不锈钢板制造，板厚1.5mm,余板1.2mm 3.技术标准：以5号国标角钢为骨架,2mm厚冷轧板为衬板,中间加10mm隔热棉，混合式炉头经济节能，配摇摆水龙头，观火口，电子打火，熄火保护，炉腿为直径51mm不锈钢管，配直径51mm不锈钢调节腿，炉灶内壁一体塘砖；电压及功率：220V/0.25KW 注：此产品需提供样品； | 台 | 7 |
|  | 单眼大锅灶（燃气）2 | 1.规格：1340*1500*800mm（±5%） 2.材质：采用优质304#食品级不锈钢板制造，板厚1.5mm,余板1.2mm 3.技术标准：以5号国标角钢为骨架,2mm厚冷轧板为衬板,中间加10mm隔热棉，混合式炉头经济节能，配摇摆水龙头，观火口，电子打火，熄火保护，炉腿为直径51mm不锈钢管，配直径51mm不锈钢调节腿，炉灶内壁一体塘砖；电压及功率：220V/0.5KW | 台 | 2 |
|  | 调料台2 | 1.规格：500*1350*800mm（±5%） 2.材质：面板采用304#1.2mm厚食品级不锈钢板，余板采用304#1.0mm厚食品级不锈钢板； 3.技术标准：一体焊接，方管38*38mm支撑腿，管壁厚1.0mm，配置不锈钢38*38mm可调节重力子弹脚。 | 台 | 5 |
|  | 调料台3 | 1.规格：600*950*800mm（±5%） 2.材质：面板采用304#1.2mm厚食品级不锈钢板，余板采用304#1.0mm厚食品级不锈钢板； 3.技术标准：一体焊接，方管38*38mm支撑腿，管壁厚1.0mm，配置不锈钢38*38mm可调节重力子弹脚。 | 台 | 1 |
|  | 双通工作台 | 1.规格：1800*800*800mm（±5%） 2.材质：面板采用304#1.2mm厚食品级不锈钢板，余板采用304#1.0mm厚食品级不锈钢板； 3.技术标准：每层二道不锈钢槽加强筋加固，内衬10mm厚细木工防腐板，双面拉门，内置层板一块，双层静音吊门，一次成型滑道，配φ51mm不锈钢调节腿； | 台 | 10 |
|  | 双门平台雪柜 | 1.规格：1800*800*800mm（±5%） 2.材质：采用不锈钢板制造 3.技术标准：一次冲压柜门：自闭/磁吸门，防冻/磁性胶边；蒸发器：直冷式；配备高效节能制冷机组；冷藏冷冻可调； | 台 | 3 |
|  | 单通工作台 | 1.规格：1800*800*800mm（±5%） 2.材质：面板采用304#1.2mm厚食品级不锈钢板，围板采用304#1.0mm厚食品级不锈钢板； 3.技术标准：每层二道不锈钢槽加强筋加固，内衬10mm厚细木工防腐板，单面拉门，内置层板一块，双层静音吊门，一次成型滑道，配φ51mm不锈钢调节腿； | 台 | 9 |
|  | 洗地龙头 | 1.规格：117*375*360mm（±5%） 2.材质：和黄铜材料钢丝编织管组成,外表采用静电喷涂。 3.技术标准：参数标准:8-10M长液压管,材料为底碳钢材板厚度分为8MM-3MM, 4.特点：龙头可回弹，使用方便，操作简单 | 台 | 2 |
|  | 三眼水池 | 1.规格：1800*700*800mm（±5%） 2.材质：槽体采用304#1.2mm厚食品级不锈钢板，余板采用304#1.0mm厚食品级不锈钢板； 3.技术标准：一次冲压成形槽体，冲压台面，槽体深250mm，方管38*38mm支撑腿，管壁厚1.0mm，后立背150mm高，配置不锈钢38*38mm可调节重力子弹脚、不锈钢落水器、拦渣斗。 | 台 | 2 |
|  | 水龙头及软连接 | 1.规格：双水 2.材质：铜芯、长脖 3.技术标准：一体易装形式，可以实现快速安装。 4.特点：防爆裂、耐高温、抗腐蚀。 | 套 | 6 |
|  | 残食台（带车） | 1.规格：700*700*800mm（±5%） 2.材质：面板采用304#1.2mm厚食品级不锈钢板，余板采用304#1.0mm厚食品级不锈钢板； 3.技术标准：一体焊接，方形投料口，带车，配有专用橡胶静音轮，两个定向轮，两个万向轮； | 台 | 2 |
|  | 开水器带底座 | 1.规格：600*480*1310mm（±5%） 2.材质：整体发泡，LED液晶显示,LED指示灯显示，漏电模块自检电极水位检测，电极结垢报警提示。 3.技术标准：采用高盖设计，防止蒸汽水外泄，容积：60L/H,设备电压及功率：380V/12KW 4.特点：自动测温、控温、控水；制设缺水断电保护装置；特设有缺水保护功能。 | 台 | 1 |
|  | 灭蝇灯 | 1.规格：4W 2.材质：采用365纳米波长和uva紫蓝光技术，铝合金及ABS耐热工程塑料制造； 3.技术标准：紫光灯管：2W两根； | 台 | 2 |
|  | 四层平板货架 | 1.规格：1500*500*1550mm 2.材质：面板采用304#1.2mm厚食品级不锈钢板； 3.技术标准：方管38*38mm支撑腿，管壁厚1.0mm，焊接连接，每层二道不锈钢槽加强筋加固，配置不锈钢38*38mm可调节重力子弹脚； | 台 | 3 |
|  | 四门高身雪柜 | 1.规格：1220*710*1910mm（±5%） 2.材质：采用不锈钢板制造，造型美观、高雅、豪华 3.技术标准：自闭/磁吸门，防冻/磁性胶边；蒸发器：直冷式；配备高效节能制冷机组；冷藏冷冻可调； | 台 | 5 |
| (负一层)K:肉类粗加工 |
|  | 四层平板货架 | 1.规格：1500*500*1550mm（±5%） 2.材质：面板采用304#1.2mm厚食品级不锈钢板； 3.技术标准：方管38*38mm支撑腿，管壁厚1.0mm，焊接连接，每层二道不锈钢槽加强筋加固，配置不锈钢38*38mm可调节重力子弹脚； | 台 | 4 |
|  | 四门高身雪柜 | 1.规格：1220*710*1910mm（±5%） 2.材质：采用不锈钢板制造，造型美观、高雅、豪华 3.技术标准：自闭/磁吸门，防冻/磁性胶边；蒸发器：直冷式；配备高效节能制冷机组；冷藏冷冻可调； | 台 | 4 |
|  | 洗地龙头 | 1.规格：117*375*360mm（±5%） 2.材质：和黄铜材料钢丝编织管组成,外表采用静电喷涂。 3.技术标准：参数标准:8-10M长液压管,材料为底碳钢材板厚度分为8MM-3MM, 4.特点：龙头可回弹，使用方便，操作简单 | 台 | 1 |
|  | 单眼水池 | 1.规格：1500*700*800mm（±5%） 2.材质：槽体采用304#1.2mm厚食品级不锈钢板，余板采用304#1.0mm厚食品级不锈钢板； 3.技术标准：一次冲压成形槽体，冲压台面，槽体深250mm，方管38*38mm支撑腿，管壁厚1.0mm，后立背150mm高，配置不锈钢38*38mm可调节重力子弹脚、不锈钢落水器、拦渣斗。 | 台 | 8 |
|  | 水龙头及软连接 | 1.规格：双水 2.材质：铜芯、长脖 3.技术标准：一体易装形式，可以实现快速安装。 4.特点：防爆裂、耐高温、抗腐蚀。 | 套 | 8 |
|  | 立式绞肉机 | 1.规格：500*616*900mm（±5%） 2.材质：箱体与内架采用304#食品级不锈钢，完全符合食品卫生标准。 3.技术标准：机械传动部分与绞肉工作部分采用双密封隔离；风冷马达；电压及功率：380V/3KW； | 台 | 1 |
|  | ★切肉机 | 1.规格：620*604*926mm（±5%） 2.材质：箱体与内架采用304#食品级不锈钢，完全符合食品卫生标准。 3.技术标准：双刀组设计，可方便拆卸及清洗；可直接切成肉丝，或把下刀组拆卸，只留上刀组切片；切片厚度2.5mm-25mm，常规标配3.5mm；入肉口安装设计，翻动即停，保证操作人员安全；电压及功率：380V/1.1KW*2； 注：此产品需提供样品； | 台 | 1 |
|  | 开水器带底座 | 1.规格：600*480*1310mm（±5%） 2.材质：整体发泡，LED液晶显示,LED指示灯显示，漏电模块自检电极水位检测，电极结垢报警提示。 3.技术标准：采用高盖设计，防止蒸汽水外泄，容积：60L/H,设备电压及功率：380V/12KW 4.特点：自动测温、控温、控水；制设缺水断电保护装置；特设有缺水保护功能。 | 台 | 1 |
|  | 单眼水池 | 1.规格：1200*700*800mm（±5%） 2.材质：槽体采用304#1.2mm厚食品级不锈钢板，余板采用304#1.0mm厚食品级不锈钢板； 3.技术标准：一次冲压成形槽体，冲压台面，槽体深250mm，方管38*38mm支撑腿，管壁厚1.0mm，后立背150mm高，配置不锈钢38*38mm可调节重力子弹脚、不锈钢落水器、拦渣斗。 | 台 | 1 |
|  | 水龙头及软连接 | 1.规格：双水 2.材质：铜芯、长脖 3.技术标准：一体易装形式，可以实现快速安装。 4.特点：防爆裂、耐高温、抗腐蚀。 | 套 | 1 |
|  | 残食台（带车） | 1.规格：700*700*800mm（±5%） 2.材质：面板采用304#1.2mm厚食品级不锈钢板，余板采用304#1.0mm厚食品级不锈钢板； 3.技术标准：一体焊接，方形投料口，带车，配有专用橡胶静音轮，两个定向轮，两个万向轮； | 台 | 4 |
|  | 双层平板工作台 | 1.规格：1800*800*800mm（±5%） 2.材质：面板采用304#1.2mm厚食品级不锈钢板； 3.技术标准：方管38*38mm支撑腿，管壁厚1.0mm，每层二道不锈钢槽加强筋加固，内衬10mm厚细木工防腐板，配置不锈钢38*38mm可调节重力子弹脚； | 台 | 8 |
|  | 单眼沥水池（右沥水） | 1.规格：1200*700*800mm（±5%） 2.材质：槽体采用304#1.2mm厚食品级不锈钢板，余板采用304#1.0mm厚食品级不锈钢板； 3.技术标准：一次冲压成形槽体，冲压台面，槽体深250mm，方管38*38mm支撑腿，后立背150mm高，配置不锈钢38*38mm可调节重力子弹脚、不锈钢落水器、拦渣斗。 | 台 | 1 |
|  | 高压花洒连水龙头 | 1.规格：190mm*360mm*950mm（±5%）；双水； 2.单孔台式花洒喷枪，双温水龙头装置，提供通径15mm止回阀，带有通径15mm接头，包括152mm长的墙上托架，铜芯喷阀； 3.喷枪头流量：5.37升／分钟，152mm墙壁托架； 4.花洒龙头连环950mm不锈钢弹性软管，自动调节和易更换的耐磨压缩阀芯； 5.450mm长度的进水软管（通径15mm连接头）； | 套 | 1 |
|  | 锯骨机 | 1.规格：660*580*1000mm（±5%） 2.材质：所有与肉接触部分的材料均采用的是优质不锈钢， 3.技术标准：整体门罩设计；可调节挡料板，标有刻度尺工作台； 配用大功率电机，切割更快速；4.0mm不锈钢工作台板，可承受更大重量的肉块；带推料杆，操作更安全；带接渣箱，使工作环境保持干净卫生；带轮直径： 300MM ；锯带线速度： 15M/S ；切割厚度： 30~250MM；电压及功率：220V/1.1KW | 台 | 1 |
|  | 双层平板工作台 | 1.规格：1500*700*800mm（±5%） 2.材质：面板采用304#1.2mm厚食品级不锈钢板； 3.技术标准：方管38*38mm支撑腿，管壁厚1.0mm，每层二道不锈钢槽加强筋加固，内衬10mm厚细木工防腐板，配置不锈钢38*38mm可调节重力子弹脚； | 台 | 1 |
|  | 刀具消毒柜 | 1.规格：420*210*580mm（±5%） 2.材质：不锈钢 3.技术标准：单门；电压：220v；紫外线功率：18w；消毒刀数量：10把 4.特点:消毒方式：紫外线加臭氧 | 台 | 2 |
|  | 灭蝇灯 | 1.规格：4W 2.材质：采用365纳米波长和uva紫蓝光技术，铝合金及ABS耐热工程塑料制造； 3.技术标准：紫光灯管：2W两根； | 台 | 1 |
| (负一层)L:蔬菜粗加工 |
|  | 四层平板货架 | 1.规格：1500*500*1550mm（±5%） 2.材质：面板采用304#1.2mm厚食品级不锈钢板； 3.技术标准：方管38*38mm支撑腿，管壁厚1.0mm，焊接连接，每层二道不锈钢槽加强筋加固，配置不锈钢38*38mm可调节重力子弹脚； | 台 | 4 |
|  | ★多功能切菜机 | 1.规格：1180*550*1260mm（±5%） 2.材质：接触食物零部件使用不锈钢材料，卫生安全。 3.技术标准：随机附带切丁刀盘、切片刀盘、切丝刀盘各一把；根茎切部分：可将各类根茎状蔬菜切丁、切片、切丝；叶菜切部分：可将叶、茎蔬菜切断、切片双变频控制长短可调； 设备电压及功率：220V/3.15KW 4.特点：切丁可选尺寸：1.4cm 2.5cm；切丝可选尺寸：3mm 4mm 6mm；切片可选尺寸：大片、25mm 30mm；宽用途：切菜效果齐全。注：此产品需提供样品； | 台 | 1 |
|  | 洗地龙头 | 1.规格：117*375*360mm（±5%） 2.材质：和黄铜材料钢丝编织管组成,外表采用静电喷涂。 3.技术标准：参数标准:8-10M长液压管,材料为底碳钢材板厚度分为8MM-3MM, 4.特点：龙头可回弹，使用方便，操作简单 | 台 | 1 |
|  | 洗菜机 | 1.规格：1800*800*800mm（±5%） 2.材质：采用不锈钢材料加工制作 3.技术参数 (1).本设备在输送提升过程中设有洁净水喷淋，使产品清洗效果更好。 (2).强力吹风设计，能自动清洗输送带网带。 (3).设备箱体设有过滤装置，在清洗过程中能起到漂浮物过滤作用。 (4).漂浮物可通过上过滤槽过滤，沙粒沉底后，通过排水口排出。 (5).水循环设计，过滤后的水自动循环清洗，节约水资源。 (6).清洗能力：肉类180kg/h；蔬菜150kg/h。 (7).电压及功率：220V/1.35KW （8）水流大小可控，清洗时间可控。 | 台 | 1 |
|  | 残食台（带车） | 1.规格：700*700*800mm（±5%） 2.材质：面板采用304#1.2mm厚食品级不锈钢板，余板采用304#1.0mm厚食品级不锈钢板； 3.技术标准：一体焊接，方形投料口，带车，配有专用橡胶静音轮，两个定向轮，两个万向轮； | 台 | 3 |
|  | 双层平板工作台 | 1.规格：1800*800*800mm（±5%） 2.材质：面板采用304#1.2mm厚食品级不锈钢板； 3.技术标准：方管38*38mm支撑腿，管壁厚1.0mm，每层二道不锈钢槽加强筋加固，内衬10mm厚细木工防腐板，配置不锈钢38*38mm可调节重力子弹脚； | 台 | 9 |
|  | 左右双门展示柜 | 1.规格：1220*710*1910mm（±5%） 2.材质：聚氨酯整体发泡柜体；中控玻璃门，分层可调式置物架；节能照明灯 3.技术标准：高效静音压缩机，旋转式温控器，有效保证物品理想储藏温度；宽幅设计灯箱；高强度万向脚轮； | 台 | 4 |
|  | 大单眼水池 | 1.规格：1200*700*800mm（±5%） 2.材质：槽体采用304#1.2mm厚食品级不锈钢板，余板采用304#1.0mm厚食品级不锈钢板； 3.技术标准：一次冲压成形槽体，冲压台面，槽体深250mm，方管38*38mm支撑腿，管壁厚1.0mm，后立背150mm高，配置不锈钢38*38mm可调节重力子弹脚、不锈钢落水器、拦渣斗。 | 台 | 4 |
|  | 水龙头及软连接 | 1.规格：双水 2.材质：铜芯、长脖 3.技术标准：一体易装形式，可以实现快速安装。 4.特点：防爆裂、耐高温、抗腐蚀。 | 套 | 4 |
|  | 单眼水池 | 1.规格：1500*700*800mm（±5%） 2.材质：槽体采用304#1.2mm厚食品级不锈钢板，余板采用304#1.0mm厚食品级不锈钢板； 3.技术标准：一次冲压成形槽体，冲压台面，槽体深250mm，方管38*38mm支撑腿，管壁厚1.0mm，后立背150mm高，配置不锈钢38*38mm可调节重力子弹脚、不锈钢落水器、拦渣斗。 | 台 | 2 |
|  | 水龙头及软连接 | 1.规格：双水 2.材质：铜芯、长脖 3.技术标准：一体易装形式，可以实现快速安装。 4.特点：防爆裂、耐高温、抗腐蚀。 | 套 | 2 |
|  | 开水器带底座 | 1.规格：600*480*1310mm（±5%） 2.材质：整体发泡，LED液晶显示,LED指示灯显示，漏电模块自检电极水位检测，电极结垢报警提示。 3.技术标准：采用高盖设计，防止蒸汽水外泄，容积：60L/H,设备电压及功率：380V/12KW 4.特点：自动测温、控温、控水；制设缺水断电保护装置；特设有缺水保护功能。 | 台 | 1 |
|  | 土豆脱皮机 | 1.规格：600*580*1020mm（±5%） 2.材质：接触食物零部件使用不锈钢材料，卫生安全。 3.技术标准：电压及功率：380V/1.5KW；打开机盖，自动出料，固定抗震设计；特制磨砂面板； | 台 | 1 |
|  | 灭蝇灯 | 1.规格：4W 2.材质：采用365纳米波长和uva紫蓝光技术，铝合金及ABS耐热工程塑料制造； 3.技术标准：紫光灯管：2W两根； | 台 | 1 |
|  | 刀具消毒柜 | 1.规格：420*210*580mm（±5%） 2.材质：不锈钢 3.技术标准：单门；电压：220v；紫外线功率：18w；消毒刀数量：10把 4.特点:消毒方式：紫外线加臭氧 | 台 | 2 |
| (负一层)M:水果间 |
|  | 左右双门展示柜 | 1.规格：1220*710*1910mm（±5%） 2.材质：聚氨酯整体发泡柜体；中控玻璃门，分层可调式置物架；节能照明灯 3.技术标准：高效静音压缩机，旋转式温控器，有效保证物品理想储藏温度；宽幅设计灯箱；高强度万向脚轮； | 台 | 4 |
|  | 四门碗柜 | 1.规格：1200*500*1800mm（±5%） 2.材质：柜门采用304#1.2mm厚食品级不锈钢板，余板采用304#1.0mm厚食品级不锈钢板； 3.技术标准：每层一道不锈钢槽加强筋加固，内置层板一块，双层静音吊门，一次成型滑道，配φ51mm不锈钢调节腿； | 台 | 3 |
|  | 残食台（带车） | 1.规格：700*700*800mm（±5%） 2.材质：面板采用304#1.2mm厚食品级不锈钢板，余板采用304#1.0mm厚食品级不锈钢板； 3.技术标准：一体焊接，方形投料口，带车，配有专用橡胶静音轮，两个定向轮，两个万向轮； | 台 | 2 |
|  | 大单眼水池 | 1.规格：1200*700*800mm（±5%） 2.材质：槽体采用304#1.2mm厚食品级不锈钢板，余板采用304#1.0mm厚食品级不锈钢板； 3.技术标准：一次冲压成形槽体，冲压台面，槽体深250mm，方管38*38mm支撑腿，管壁厚1.0mm，后立背150mm高，配置不锈钢38*38mm可调节重力子弹脚、不锈钢落水器、拦渣斗。 | 台 | 2 |
|  | 水龙头及软连接 | 1.规格：双水 2.材质：铜芯、长脖 3.技术标准：一体易装形式，可以实现快速安装。 4.特点：防爆裂、耐高温、抗腐蚀。 | 套 | 2 |
|  | 水果清洗机 | 1.规格：1000*800*800mm（±5%） 2.材质：采用不锈钢材料加工制作 3.技术参数 (1).本设备在输送提升过程中设有洁净水喷淋，使产品清洗效果更好。 (2).强力吹风设计，能自动清洗输送带网带。 (3).设备箱体设有过滤装置，在清洗过程中能起到漂浮物过滤作用。 (4).漂浮物可通过上过滤槽过滤，沙粒沉底后，通过排水口排出。 (5).水循环设计，过滤后的水自动循环清洗，节约水资源。 (6).清洗能力：肉类100kg/h；蔬菜/水果80kg/h。 (7).电压及功率：220V/0.8KW (8).水流大小可控，清洗时间可控。 | 台 | 1 |
|  | 更衣柜 | 1.规格：900*450*1800mm（±5%） 2.材质：参数标准:冷轧板0.8mm厚 3.技术标准：四人更衣柜 4.特点：安全卫生，方便操作 | 台 | 1 |
|  | 柜式双眼水池 | 1.规格：1200*500*800mm（±5%） 2.材质：槽体采用304#1.2mm厚食品级不锈钢板，余板采用304#1.0mm厚食品级不锈钢板； 3.技术标准：一体焊接，槽体深250mm，方管38*38mm支撑腿，管壁厚1.0mm，后立背150mm高，配置不锈钢38*38mm可调节重力子弹脚、不锈钢落水器。 | 台 | 1 |
|  | 感应水龙头 | 1.材质：铜芯 2.电压及功率：220V/0.25KW 3.特点：开关水完全由感应器自动完成，采用现代数字技术。 | 套 | 2 |
|  | 双通工作台 | 1.规格：1800*800*800mm（±5%） 2.材质：面板采用304#1.2mm厚食品级不锈钢板，余板采用304#1.0mm厚食品级不锈钢板； 3.技术标准：每层二道不锈钢槽加强筋加固，内衬10mm厚细木工防腐板，双面拉门，内置层板一块，双层静音吊门，一次成型滑道，配φ51mm不锈钢调节腿； | 台 | 4 |
|  | 双门平台雪柜 | 1.规格：1800*800*800mm（±5%） 2.材质：采用不锈钢板制造 3.技术标准：一次冲压柜门：自闭/磁吸门，防冻/磁性胶边；蒸发器：直冷式；配备高效节能制冷机组；冷藏冷冻可调； | 台 | 6 |
|  | 紫外线消毒灯 | 1.规格：220V/0.04KW 2.材质：防爆玻璃管体，密封保护头，分离式变压器 3.技术标准：250nm-260nm波长能起到很好的杀菌作用，此波长区间能破坏其染色体，起到光化作用。 | 台 | 4 |
|  | 灭蝇灯 | 1.规格：4W 2.材质：采用365纳米波长和uva紫蓝光技术，铝合金及ABS耐热工程塑料制造； 3.技术标准：紫光灯管：2W两根； | 台 | 1 |
| (负一层)N:主食库 |
|  | 米面架 | 1.规格：1500*500*350mm（±5%） 2.材质：支腿食品级304#1.0mm厚38*38mm方管，横管采用38*25mm方管； 3.技术标准：焊接方式采用满焊； | 台 | 28 |
|  | 平板车 | 1.规格：1000*600*900mm（±5%） 2.材质：采用304#1.2mm厚食品级不锈钢板 3.技术标准：配置专用生胶静音轮，两个定向轮，两个万向轮。 | 台 | 4 |
| (负一层)O:副食库 |
|  | 四层平板货架 | 1.规格：1500*500*1550mm（±5%） 2.材质：面板采用304#1.2mm厚食品级不锈钢板； 3.技术标准：方管38*38mm支撑腿，管壁厚1.0mm，焊接连接，每层二道不锈钢槽加强筋加固，配置不锈钢38*38mm可调节重力子弹脚； | 台 | 27 |
| (负一层)R:洗消间 |
|  | 四层平板货架 | 1.规格：1500*500*1550mm（±5%） 2.材质：面板采用304#1.2mm厚食品级不锈钢板； 3.技术标准：方管38*38mm支撑腿，管壁厚1.0mm，焊接连接，每层二道不锈钢槽加强筋加固，配置不锈钢38*38mm可调节重力子弹脚； | 台 | 3 |
|  | 洗地龙头 | 1.规格：117*375*360mm（±5%） 2.材质：和黄铜材料钢丝编织管组成,外表采用静电喷涂。 3.技术标准：参数标准:8-10M长液压管,材料为底碳钢材板厚度分为8MM-3MM, 4.特点：龙头可回弹，使用方便，操作简单 | 台 | 1 |
|  | 长龙洗碗机 | 1.规格：4700*850*1860mm（±5%） 2.材质：采用不锈钢制作 3.技术参数： 洗涤能力：每小时3000-3500个，洗涤泵功率：1.5*2KW，传送功率：0.55KW，清洗加热器功率：9*4KW，漂洗加热器功率：24KW ，烘干电机功率： 1.5KW，烘干加热器功率：12KW，最大配电量：380V/77KW，洗碗机配备智能型、一键式电脑控制系统，操作简便，只需轻轻一按，自动进水、加热、烘干，简单易用。所用喷淋系统，喷臂自主研发模具生产，能够耐高温、易拆装、方便卫生清洁，水泵采用国内生产的出口泵，水泵泵头为不锈钢316制成。外壳及内胆全部采用不锈钢板304﹟板材，厚度在1.2-3.0之间，底架为4*4国标电镀角钢制成，调节脚为不锈钢制成，洗碗机带有脚轮，方便运输安装。配有双喷淋、单风机烘干功能，风箱内配备优质远红外烤管，开机半小时后温度可达到180℃以上，清洗完毕，到达洗碗机出口处餐具当时可使用，这样可减少餐具购买数量，餐具不易破损。 4.特点：餐具消毒效果，通过检测后完全符合国家餐饮消毒标准。洗碗机烘干箱体及所有门子全部采用双层钢板发泡制成，保持烘干效果，减少人员不必要的烫伤。 | 台 | 1 |
|  | 单眼水池 | 1.规格：1500*700*800mm（±5%） 2.材质：槽体采用304#1.2mm厚食品级不锈钢板，余板采用304#1.0mm厚食品级不锈钢板； 3.技术标准：一次冲压成形槽体，冲压台面，槽体深250mm，方管38*38mm支撑腿，管壁厚1.0mm，后立背150mm高，配置不锈钢38*38mm可调节重力子弹脚、不锈钢落水器、拦渣斗。 | 台 | 4 |
|  | 高压花洒连水龙头 | 1.规格：190mm*360mm*950mm（±5%）；双水； 2.单孔台式花洒喷枪，双温水龙头装置，提供通径15mm止回阀，带有通径15mm接头，包括152mm长的墙上托架，铜芯喷阀； 3.喷枪头流量：5.37升／分钟，152mm墙壁托架； 4.花洒龙头连环950mm不锈钢弹性软管，自动调节和易更换的耐磨压缩阀芯； 5.450mm长度的进水软管（通径15mm连接头）； | 套 | 4 |
|  | 灭蝇灯 | 1.规格：4W 2.材质：采用365纳米波长和uva紫蓝光技术，铝合金及ABS耐热工程塑料制造； 3.技术标准：紫光灯管：2W两根； | 台 | 1 |
|  | 紫外线消毒灯 | 1.规格：220V/0.04KW 2.材质：防爆玻璃管体，密封保护头，分离式变压器 3.技术标准：250nm-260nm波长能起到很好的杀菌作用，此波长区间能破坏其染色体，起到光化作用。 | 台 | 2 |
| (负一层)S:储碗间 |
|  | ★双门不锈钢门消毒柜 | 1.规格：1340*705*2040mm（±5%） 2.材质：采用全不锈钢结构制造，304#不锈钢轨道式层架 3.技术标准：推车型热风循环消毒柜运用车柜分离式设计；灵活方便；远红外石英加热管加热，加热温度达100℃-150℃以上；国际化设计，全不锈钢导轨式层架，收放轻松，清洗方便；特大消毒保洁储存空间；电压及功率：220V/4.4KW；控温范围：50-150℃； 4.特点：特大消毒保洁储物空间，可同时容纳快餐盘、碗筷等不同的餐饮用具消毒，不锈钢结构，持久耐用，永不生锈。 注：此产品需提供样品；投标人在证明文件中提供该厂家消毒产品生产企业卫生许可证； | 台 | 5 |
|  | 四门碗柜 | 1.规格：1200*500*1800mm（±5%） 2.材质：柜门采用304#1.2mm厚食品级不锈钢板，余板采用304#1.0mm厚食品级不锈钢板； 3.技术标准：每层一道不锈钢槽加强筋加固，内置层板一块，双层静音吊门，一次成型滑道，配φ51mm不锈钢调节腿； | 台 | 15 |
|  | 紫外线消毒灯 | 1.规格：220V/0.04KW 2.材质：防爆玻璃管体，密封保护头，分离式变压器 3.技术标准：250nm-260nm波长能起到很好的杀菌作用，此波长区间能破坏其染色体，起到光化作用。 | 台 | 2 |
|  | 灭蝇灯 | 1.规格：4W 2.材质：采用365纳米波长和uva紫蓝光技术，铝合金及ABS耐热工程塑料制造； 3.技术标准：紫光灯管：2W两根； | 台 | 1 |
| (负一层)V:蒸煮间 |
|  | 摇摆式汤炉 | 1.规格：1470*1000*1200mm（±5%） 2.材质：整机不锈钢板制作； 3.技术标准：可倾斜式夹层锅，功率20KW，配方向盘调节倾斜度，配有压力表和安全阀；电压及功率：380V/20KW 4.特点：夹层锅具有受热面积大、热效率高、加热均匀、液料沸腾时间短、加热温度容易控制等特点。 | 台 | 4 |
|  | 双眼水池 | 1.规格：1500*700*800mm（±5%） 2.材质：槽体采用304#1.2mm厚食品级不锈钢板，余板采用304#1.0mm厚食品级不锈钢板； 3.技术标准：一次冲压成形槽体，冲压台面，槽体深250mm，方管38*38mm支撑腿，管壁厚1.0mm，后立背150mm高，配置不锈钢38*38mm可调节重力子弹脚、不锈钢落水器、拦渣斗。 | 台 | 2 |
|  | 水龙头及软连接 | 1.规格：双水 2.材质：铜芯、长脖 3.技术标准：一体易装形式，可以实现快速安装。 4.特点：防爆裂、耐高温、抗腐蚀。 | 套 | 4 |
|  | 双层平板工作台 | 1.规格：1800*800*800mm（±5%） 2.材质：面板采用304#1.2mm厚食品级不锈钢板； 3.技术标准：方管38*38mm支撑腿，管壁厚1.0mm，每层二道不锈钢槽加强筋加固，内衬10mm厚细木工防腐板，配置不锈钢38*38mm可调节重力子弹脚； | 台 | 6 |
|  | 双门蒸饭车(电热) | 1.规格：24盘 2.材质：采用无指纹不锈钢板制造 3.技术标准：整体采用聚氨酯发泡，新型多气囊，嵌入式硅胶门封，密封牢靠；盘的数量：24盘；电压及功率：380V/24KW； 4.特点：防干烧，自动进水，隔热性能优良，保温时间长、整体不变形、节能环保，具备自动进水装置、自动泄压保护。 注：投标人在证明文件中需提供该产品符合GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全》标准的检验报告复印件加盖投标人公章；投标人需提供该产品符合GB4706.34-2008《家用和类似用途电器的安全 商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊要求》标准的检验报告复印件加盖投标人公章； | 台 | 8 |
|  | 四层平板货架 | 1.规格：1500*500*1550mm（±5%） 2.材质：面板采用304#1.2mm厚食品级不锈钢板； 3.技术标准：方管38*38mm支撑腿，管壁厚1.0mm，焊接连接，每层二道不锈钢槽加强筋加固，配置不锈钢38*38mm可调节重力子弹脚； | 台 | 2 |
|  | 插盘车 | 1.规格：18盘 2.材质：采用304#1.2mm厚食品级不锈钢板 3.技术标准：配置专用生胶静音轮，两个定向轮，两个万向轮。 4.特点：卫生整洁、承重力大、不易变形、衔接牢靠； 注：投标人在证明文件中需提供该产品由省级或省级以上检测部门出具的符合GB/T 1958-2004《产品几何量技术规范（GPS）形状和位置公差 检测规定》、GB/T 11170-2008《不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱》、GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》标准的检验报告复印件加盖投标人公章 | 台 | 3 |
|  | 洗地龙头 | 1.规格：117*375*360mm（±5%） 2.材质：和黄铜材料钢丝编织管组成,外表采用静电喷涂。 3.技术标准：参数标准:8-10M长液压管,材料为底碳钢材板厚度分为8MM-3MM, 4.特点：龙头可回弹，使用方便，操作简单 | 台 | 1 |
|  | 灭蝇灯 | 1.规格：4W 2.材质：采用365纳米波长和uva紫蓝光技术，铝合金及ABS耐热工程塑料制造； 3.技术标准：紫光灯管：2W两根； | 台 | 1 |
| (负一层)W:面食粗加工 |
|  | 三眼水池 | 1.规格：1800*700*800mm（±5%） 2.材质：槽体采用304#1.2mm厚食品级不锈钢板，余板采用304#1.0mm厚食品级不锈钢板； 3.技术标准：一次冲压成形槽体，冲压台面，槽体深250mm，方管38*38mm支撑腿，管壁厚1.0mm，后立背150mm高，配置不锈钢38*38mm可调节重力子弹脚、不锈钢落水器、拦渣斗。 | 台 | 1 |
|  | 水龙头及软连接 | 1.规格：双水 2.材质：铜芯、长脖 3.技术标准：一体易装形式，可以实现快速安装。 4.特点：防爆裂、耐高温、抗腐蚀。 | 套 | 3 |
|  | 双眼水池 | 1.规格：1200*700*800mm（±5%） 2.材质：槽体采用304#1.2mm厚食品级不锈钢板，余板采用304#1.0mm厚食品级不锈钢板； 3.技术标准：一次冲压成形槽体，冲压台面，槽体深250mm，方管38*38mm支撑腿，管壁厚1.0mm，后立背150mm高，配置不锈钢38*38mm可调节重力子弹脚、不锈钢落水器、拦渣斗。 | 台 | 1 |
|  | 水龙头及软连接 | 1.规格：双水 2.材质：铜芯、长脖 3.技术标准：一体易装形式，可以实现快速安装。 4.特点：防爆裂、耐高温、抗腐蚀。 | 套 | 2 |
|  | 双层平板工作台 | 1.规格：1800*800*800mm（±5%） 2.材质：面板采用304#1.2mm厚食品级不锈钢板； 3.技术标准：方管38*38mm支撑腿，管壁厚1.0mm，每层二道不锈钢槽加强筋加固，内衬10mm厚细木工防腐板，配置不锈钢38*38mm可调节重力子弹脚； | 台 | 2 |
|  | 残食台（带车） | 1.规格：700*700*800mm（±5%） 2.材质：面板采用304#1.2mm厚食品级不锈钢板，余板采用304#1.0mm厚食品级不锈钢板； 3.技术标准：一体焊接，方形投料口，带车，配有专用橡胶静音轮，两个定向轮，两个万向轮； | 台 | 1 |
|  | 洗地龙头 | 1.规格：117*375*360mm（±5%） 2.材质：和黄铜材料钢丝编织管组成,外表采用静电喷涂。 3.技术标准：参数标准:8-10M长液压管,材料为底碳钢材板厚度分为8MM-3MM, 4.特点：龙头可回弹，使用方便，操作简单 | 台 | 1 |
|  | 开水器带底座 | 1.规格：600*480*1310mm（±5%） 2.材质：整体发泡，LED液晶显示,LED指示灯显示，漏电模块自检电极水位检测，电极结垢报警提示。 3.技术标准：采用高盖设计，防止蒸汽水外泄，容积：60L/H,设备电压及功率：380V/12KW 4.特点：自动测温、控温、控水；制设缺水断电保护装置；特设有缺水保护功能。 | 台 | 1 |
|  | 和面机 | 1.规格：25kg 2.材质：凡与食品接触的零件均采用不锈钢制造，符合国家卫生标准。 3.技术标准：链条传动，和面速度和效率大大提高，装有安全防护罩电压及功率：380V/1.5KW； | 台 | 1 |
|  | 单层面案工作台 | 1.规格：1800*800*800mm（±5%） 1.材质：专用面板，厚度50mm 3.技术标准：方管38*38mm支撑腿，管壁厚1.0mm，配置不锈钢38*38mm可调节重力子弹脚； | 台 | 2 |
|  | 米面架 | 1.规格：1500*500*350mm（±5%） 2.材质：支腿食品级304#1.0mm厚38*38mm方管，横管采用38*25mm方管； 3.技术标准：焊接方式采用满焊； | 台 | 4 |
|  | 压面机 | 1.规格：600*800*1020mm（±5%） 2.材质：凡食物接触的面积，都用优质不锈钢板制造。 3.技术标准：链条传动；电压及功率：220V/1.5KW；压面厚度：0.5-10mm；压辊尺寸：φ88*280mm | 台 | 1 |
|  | 面粉车 | 1.规格：500*600*530mm（±5%） 2.材质：面板采用304#1.2mm厚食品级不锈钢板，余板采用304#1.0mm厚食品级不锈钢板； 3.技术标准：一体焊接，配置专用生胶静音轮，两个定向轮，两个万向轮。 | 台 | 4 |
|  | 四层平板货架 | 1.规格：1500*500*1550mm（±5%） 2.材质：面板采用304#1.2mm厚食品级不锈钢板； 3.技术标准：方管38*38mm支撑腿，管壁厚1.0mm，焊接连接，每层二道不锈钢槽加强筋加固，配置不锈钢38*38mm可调节重力子弹脚； | 台 | 1 |
|  | 双门平台雪柜 | 1.规格：1800*800*800mm（±5%） 2.材质：采用不锈钢板制造 3.技术标准：一次冲压柜门：自闭/磁吸门，防冻/磁性胶边；蒸发器：直冷式；配备高效节能制冷机组；冷藏冷冻可调； | 台 | 2 |
|  | 菜馅机 | 1.规格：730*660*920mm（±5%） 2.材质：接触食物零部件使用不锈钢材料，卫生安全。 3.技术要求：采用相对运动原理是蔬菜和刀相对运动，差动选切，将蔬菜切碎成馅；电压及功率：380V/0.75KW，切刀锋利成曲线形，采用涡轮箱传动。 | 台 | 1 |
|  | 馒头机 | 1.规格：1400*430*930mm（±5%） 2.材质：全钢外壳，对滚式十个头； 3.工作效率60个/分； 4.电压及功率：380V/2.2KW； 5.生产能力：3600个/小时。 | 台 | 1 |
|  | 四门高身雪柜 | 1.规格：1220*710*1910mm（±5%） 2.材质：采用不锈钢板制造，造型美观、高雅、豪华 3.技术标准：自闭/磁吸门，防冻/磁性胶边；蒸发器：直冷式；配备高效节能制冷机组；冷藏冷冻可调； | 台 | 2 |
|  | 灭蝇灯 | 1.规格：4W 2.材质：采用365纳米波长和uva紫蓝光技术，铝合金及ABS耐热工程塑料制造； 3.技术标准：紫光灯管：2W两根； | 台 | 1 |
| (负一层)Y:二级库 |
|  | 四层平板货架 | 1.规格：1500*500*1550mm（±5%） 2.材质：面板采用304#1.2mm厚食品级不锈钢板； 3.技术标准：方管38*38mm支撑腿，管壁厚1.0mm，焊接连接，每层二道不锈钢槽加强筋加固，配置不锈钢38*38mm可调节重力子弹脚； | 台 | 17 |
|  | 灭蝇灯 | 1.规格：4W 2.材质：采用365纳米波长和uva紫蓝光技术，铝合金及ABS耐热工程塑料制造； 3.技术标准：紫光灯管：2W两根； | 台 | 1 |
| (负一层)Z:备餐间 |
|  | 活动双层平板工作台 | 1.规格：1800*800*800mm（±5%） 2.材质：面板采用304#1.2mm厚食品级不锈钢板； 3.技术标准：方管38*38mm支撑腿，管壁厚1.0mm，每层二道不锈钢槽加强筋加固，内衬10mm厚细木工防腐板，配置专用静音橡胶轮，两个定向轮，两个万向轮； | 台 | 8 |
| (负一层)其他 |
|  | 主灶间排烟罩 | 1.规格：23000*1400*500mm（±2%） 2.材质：采用优质304#食品级不锈钢板制造，板厚1.0㎜ 3.技术标准：带油篦子、防爆灯 | m² | 32.2 |
|  | 装饰板 | 1.规格：23000*1200mm（±2%） 2.材质：采用304#食品级不锈钢板制造，面板厚度1.0MM，上下滑道固定槽； | m² | 27.6 |
|  | 后背板 | 1.规格：23000*1100（±2%） 2.材质：采用304#食品级不锈钢板制造，面板厚度1.0MM，上下滑道固定槽； | m² | 25.3 |
|  | 洗碗间排烟罩 | 1.规格：5000*1100*500mm（±2%） 2.材质：采用优质304#食品级不锈钢板制造，板厚1.0㎜ 3.技术标准：带油篦子、防爆灯 | m² | 5.5 |
|  | 装饰板 | 1.规格：12200*1200mm（±2%） 2.材质：采用304#食品级不锈钢板制造，面板厚度1.0MM，上下滑道固定槽； | m² | 14.7 |
|  | 蒸煮间排烟罩 | 1.规格：13000*1100*500mm（±2%） 2.材质：采用优质304#食品级不锈钢板制造，板厚1.0㎜ 3.技术标准：带油篦子、防爆灯 | m² | 14.3 |
|  | 蒸煮间排烟罩 | 1.规格：10000*1200*500mm（±2%） 2.材质：采用优质304#食品级不锈钢板制造，板厚1.0㎜ 3.技术标准：带油篦子、防爆灯 | m² | 12 |
|  | 装饰板 | 1.规格：24200*1200mm（±2%） 2.材质：采用304#食品级不锈钢板制造，面板厚度1.0MM，上下滑道固定槽； | m² | 29.2 |
|  | 烤烙间排烟罩 | 1.规格：13000*1100*500mm（±2%） 2.材质：采用优质304#食品级不锈钢板制造，板厚1.0㎜ 3.技术标准：带油篦子、防爆灯 | m² | 14.3 |
|  | 装饰板 | 1.规格：13000*1200mm（±2%） 2.材质：采用304#食品级不锈钢板制造，面板厚度1.0MM，上下滑道固定槽； | m² | 15.6 |
|  | 三层餐车 | 1.规格：500*900*800mm（±5%） 2.材质：采用304#1.2mm厚食品级不锈钢板 3.技术标准：配置专用生胶静音轮，两个定向轮，两个万向轮。 | 台 | 10 |
|  | ★灭火装置 | 1.规格：双瓶组570*225*660mm（±5%） 2.材质：整体304#不锈钢； 3.技术标准： (1).启动方式：自动启动、手动启动和机械应急启动； (2).工作环境温度：4℃～55℃； (3).感温器动作温度：183℃～232℃； (4).灭火剂持续喷射时间：≥20s； (5).灭火时间：≤9s； (6).冷却水喷洒时间：≥ 5min； (7).每套装置灭火剂容量：双瓶组20kg； (8).喷嘴数量：根据厨房设备具体情况设定（每套最多保护点：单瓶组10个，双瓶组为20个）； (9).储存方式及压力：外贮压式，6MPa； (10).减压阀最大工作压力：1.1MPa; (11).水流联动阀的最大工作压力：1MPa； (12). 单向阀的最大工作压力：1.6 MPa； (13). 连接管和管路管件的最大工作压力：1.6 MPa； (14).灭火剂：厨房食用油专用灭火药剂24L；驱动瓶公称容积：2L (15).灭火剂及驱动气体充装：建议由专业厂家实施再充装。 4.特点： (1)、本装置专门针对各大宾馆、饭店、机关、院校、大型餐饮等厨房，适用于扑灭因高温油锅、吸排烟罩及烟道油垢引发的厨房设备火灾。 (2)、本装置设计有自动探测部件，可24小时监控，灶台发生火情时，可自动启动装置灭火，也可用手动启动装置灭火，同时也可以自动关闭燃气阀并报警。 (3)、本装置为防止腐蚀、生锈、原材料采用不锈钢及铜材。 (4)、本装置设计结构合理、实用、美观、安装不占用厨房地而面积，只占厨房空间位置。 (5)、对喷嘴数量和位置更具灵活性，数量取决于灶台灶眼的多少进行设计。 注：此产品需提供样品；投标人在证明文件中需提供由国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心出具的符合GA498-2012《厨房设备灭火装置》、2014《强制性产品认证实施规则 灭火设备产品》、CCCF-MHSB-02《强制性产品认证实施细则 灭火设备产品 泡沫灭火设备产品》标准的检验报告。 | 套 | 2 |
|  | ★四人连体快餐桌椅 | A.面板★1.材质：面板得需采用PP塑料一体注塑成型，该面板得需通过国家检测依据不得检出有重金属等有毒物质且板材尺寸：长1200mm×宽700mm×桌高750mm±10mm,厚14.5mm（±1mm）。面板四周得需采CNC修边，四周倒角，圆润光滑不得有任何毛边。 B.自动回弹旋转座椅：★1.坐垫材质：采用PP塑料新料一体注塑成型。 2.尺寸：坐垫直径为300mm，座垫中心得需有内凹8mm设计，乘坐时舒适耐用，坐高450mm ★3.坐垫底下肘壁需一次弯管成型，结构得需牢固，长时间使用不得产生摇晃、松散的现象。坐下时，座椅的脚垫与地面接触作为支撑，坐垫可360度旋转。离开坐垫后，座椅可自动回弹升起归位。收纳时座椅的脚垫与地面无接触。须有一个镀铬材质螺丝锁付座椅与桌腿之间。为防止餐桌坐垫回弹时铁架相互碰撞，导致铁架磨损，须设有防碰撞之软垫设计。 C.主结构钢架：1.材质及形状：采用圆形亮光钢管、椭圆形亮 光钢管及方管亮光钢管组合焊接而成。结构牢固，长时间使用也不得生摇晃、松散现象。焊接完成之钢管架，焊接部位牢固，需无脱焊、虚焊、焊穿；焊缝均匀，需无裂纹缺陷。 2.表面涂装：焊接完成之钢管架，表面经酸洗、 脱脂、磷化处理，耐腐蚀、防锈。外表采一级颗粒粉末，经高温粉体烤漆，附着力特强，不脱漆。涂层需无漏喷、锈蚀；涂层需光滑均匀，色泽一致，需无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。涂层需平整光滑、清晰，需无明显粒子、涨边现象；应无明显加工痕迹、划痕、雾光、白棱、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣。 D.桌子 脚垫:1.材质：采用PP塑料一体注塑成型。 2.尺寸：高86mm×底部φ48mm。 ★3.螺焊得需采用不锈钢制φ12mm，螺纹长53mm±3mm。 ★4.功能：有一水平调整之设计，当地面不平时，即可随意作360度调整脚垫进而保持桌面水平。 E.座椅脚垫：1.材质：采用PP塑料一体注塑成型。 ★2.椅脚垫尺寸：底部不小于φ34mm×高49.5mm×厚8mm±3mm。 F.1.该张餐桌所用之PP塑料应采用一次新料，不可采用回收料。 2.投标文件中需提供PP测试报告复印件并加盖公章。现场如若无法提供原件，取消其中标资格。 3.样品都需要出实样，提供样品的材质、款式需满足采购文件要求；样品与采购文件尺寸要求不符的作为无效响应，并取消其中标资格。 4.响应文件中必须提供完整的检测报告，检测结果为通过国家标准合格报告，开标时提供检测报告原件检查。无检测报告原件作为无效相应，并取消其中标资格。 注：此产品需提供样品；投标人需提供满足技术参数中★项的证明材料复印件加盖投标人公章。 | 套 | 445 |
|  | 大圆桌 | 直径：1800mm、 实木桌面带玻璃转台，含十把椅子 | 套 | 1 |
| 厨房小件 |
|  | 油抄 | 1.材质：不锈钢 2.规格：径300mm | 把 | 20 |
|  | 味盅 | 1.材质：不锈钢，一次冲压 2.规格：径200mm无磁 | 个 | 20 |
|  | 油鼓 | 1.材质：不锈钢，一次冲压 2.规格：径295mm,高度150mm，7L | 个 | 10 |
|  | 油壶 | 1.材质：不锈钢 2.规格：410mL | 个 | 10 |
|  | 手勺 | 1.材质：不锈钢带木手柄 2.规格：可盛8两，结实耐用 | 把 | 10 |
|  | 手铲 | 1.材质：不锈钢带木手柄 2.规格：长360mm | 把 | 10 |
|  | 锅脚 | 1.材质：不锈钢 2.参数：圆管 | 个 | 10 |
|  | 吊锅 | 1.材质：铸铁 2.规格：直径60cm | 个 | 4 |
|  | 马斗 | 1.材质：不锈钢，一次冲压 2.规格：径160mm，高度48mm | 个 | 50 |
|  | 大锅铲 | 1.材质：不锈钢 2.规格：长1300mm，方头铲 | 把 | 20 |
|  | 调料缸 | 1.材质：不锈钢，一次冲压 2.规格：直径18cm | 个 | 80 |
|  | 调料盒 | 1.材质：不锈钢，一次冲压 2.规格：6格 | 套 | 10 |
|  | 整理箱 | 1.材质：优质塑料 2.规格：中号白色600*500*360mm | 个 | 30 |
|  | 整理箱 | 1.材质：优质塑料 2.规格：中号蓝色600*500*360mm | 个 | 30 |
|  | 保鲜盒 | 1.材质：优质塑料 2.规格：天蓝色 270*200*100mm | 个 | 30 |
|  | 保鲜盒 | 1.材质：优质塑料 2.规格：天蓝色 330*240*120mm | 个 | 30 |
|  | 保鲜盒 | 1.材质：优质塑料 2.规格：天蓝色 390*270*150mm | 个 | 30 |
|  | 留样盒 | 1.材质：不锈钢，一次冲压 2.规格：径80mm，高度75mm，圆形带盖 | 个 | 30 |
|  | 白钢桶 | 1.材质：不锈钢，一次冲压 2.规格：直径80cm | 个 | 6 |
|  | 白钢桶 | 1.材质：不锈钢，一次冲压 2.规格：直径60cm | 个 | 10 |
|  | 白钢桶 | 1.材质：不锈钢，一次冲压 2.规格：直径50cm | 个 | 10 |
|  | 白钢桶 | 1.材质：不锈钢，一次冲压 2.规格：直径40cm | 个 | 10 |
|  | 白钢桶 | 1.材质：不锈钢，一次冲压 2.规格：直径30cm | 个 | 10 |
|  | 分数盒 | 1.材质：不锈钢 2.规格：1/1带盖，厚0.7mm | 套 | 110 |
|  | 大锅盖 | 1.材质：不锈钢 2.规格：直径1米大锅灶专用 | 个 | 7 |
|  | 大锅盖 | 1.材质：不锈钢 2.规格：直径1.2米大锅灶专用 | 个 | 2 |
|  | 打餐勺 | 1.材质：不锈钢 2.规格：可盛6两 | 把 | 50 |
|  | 食品夹 | 1.材质：不锈钢、红胶面 2.规格： 9寸 | 把 | 30 |
|  | 电子秤 | 1.台式，液晶屏显示 2.可称重量30公斤 | 台 | 2 |
|  | 电子秤 | 1、秤台采用花纹钢制造，更牢固结实； 2、秤体可推动滑行，方便移动； 3、充电后电量可正常使用1-2个月； 4、仪表外壳密封性好，可防滴水，防护等级为IP63； 5、采用高分辨率之传感器制造，精确度高，最高可达1/15000； 6、称量分度：300kg/100g； 7、显示分度值可根据用户需要自行切换； 8、液晶电子秤具LED背光功能。 | 台 | 2 |
|  | 毛菜筐 | 1.材质：优质塑料 2.规格：蓝色600mm*400mm*250mm | 个 | 50 |
|  | 净菜筐 | 1.材质：优质塑料 2.规格：白色600mm*400mm*250mm | 个 | 50 |
|  | 电饭煲 | 1.材质：机身不锈钢 2.：23L；220V/3KW | 台 | 2 |
|  | 面案刮板 | 1.材质：优质塑料 2.规格：135*95mm | 个 | 5 |
|  | 打蛋抽子 | 1.材质：不锈钢 无磁 2.规格：长280mm，宽68mm | 个 | 10 |
|  | 菜板红色 | 1.材质：低密度聚乙烯 2.规格：红色长方形600*400*35mm 3.无毒无味，耐腐蚀，耐砍剁。 | 个 | 10 |
|  | 菜板绿色 | 1.材质：低密度聚乙烯 2.规格：红色长方形600*400*35mm 3.无毒无味，耐腐蚀，耐砍剁 | 个 | 10 |
|  | 菜板蓝色 | 1.材质：低密度聚乙烯 2.规格：红色长方形600*400*35mm 3.无毒无味，耐腐蚀，耐砍剁 | 个 | 10 |
|  | 胶板菜墩 | 1.材质：低密度聚乙烯 2.规格：白色圆形径400mm，厚80mm 3.无毒无味，耐腐蚀，耐砍剁 | 个 | 10 |
|  | 胶板菜墩 | 1.材质：低密度聚乙烯 2.规格：白色圆形径400mm，厚80mm 3.无毒无味，耐腐蚀，耐砍剁 | 个 | 10 |
|  | 胶板菜墩 | 1.材质：低密度聚乙烯 2.规格：绿色圆形径400mm，厚80mm 3.无毒无味，耐腐蚀，耐砍剁 | 个 | 10 |
|  | 长把漏勺 | 1.材质：不锈钢 2.规格：长350mm，宽度147mm | 把 | 20 |
|  | 长把水舀 | 1.材质：不锈钢 2.规格直径140mm，长570mm，高80mm | 把 | 20 |
|  | 反边斗盆 | 1.材质：不锈钢，一次冲压 2.规格：直径80cm | 个 | 20 |
|  | 反边斗盆 | 1.材质：不锈钢，一次冲压 2.规格：直径60cm | 个 | 20 |
|  | 反边斗盆 | 1.材质：不锈钢，一次冲压 2.规格：直径50cm | 个 | 30 |
|  | 反边斗盆 | 1.材质：不锈钢，一次冲压 2.规格：直径40cm | 个 | 30 |
|  | 带眼反边斗盆 | 1.材质：不锈钢，一次冲压 2.规格：直径40cm | 个 | 10 |
|  | 带眼反边斗盆 | 1.材质：不锈钢，一次冲压 2.规格：直径30cm | 个 | 10 |
|  | 保温桶 | 1.材质：桶身不锈钢 2.规格：无嘴 60L | 个 | 6 |
|  | 保温桶 | 1.材质：桶身不锈钢 2.规格：有嘴 60L | 个 | 6 |
|  | 带眼方盘 | 1.材质：不锈钢制作，一次冲压 2.规格：600mm*400mm*48mm | 个 | 50 |
|  | 不带眼方盘 | 1.材质：不锈钢制作，一次冲压 2.规格：600mm*400mm*48mm | 个 | 50 |
|  | 四格无锁厚刀箱 | 1.材质：不锈钢制作 2.规格：260*150*110mm | 个 | 5 |
|  | 点火器 | 1.材质：不锈钢直管，塑料把手 2.规格：电打火 | 个 | 10 |
|  | 筷子 | 1.材质：黑色磨砂 2.规格：23cm | 双 | 3000 |
|  | 快餐盘 | 1.材质：304#不锈钢，一次冲压 2.规格：6格 | 个 | 3000 |
|  | 勺 | 1.材质：304#不锈钢 2.规格：16cm，圆头 | 个 | 1000 |
|  | 双层汤碗 | 1.材质：采用优质304#不锈钢板制造 2.规格：直径115mm，高47mm | 个 | 400 |
|  | 25L微波炉 | 1.材质：不锈钢机身 2.规格：581*478*380mm；220V/900W 3.加热快，稳定性强 | 个 | 2 |
|  | 筷子消毒车 | 1.材质：采用国标3042B不锈钢拉丝板， 2.规格：700*450*800mm；板厚1.0mm，骨架38*38不锈钢管，管厚1.0mm，前后轮为万向滑轮，可容纳1000-1500双筷子，紫外线消毒功能，杀菌率达到98%以上。 | 个 | 10 |
|  | 收餐槽 | 1.材质：加厚塑料 2.规格：530*380*150mm | 个 | 35 |