投标货物明细

| 序号 | 招标货物名称 | 投标货物型号 | 投标货物技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 处理主机 | BL-5000-ASM | 组成：进出料口、检查口、反应器、搅拌器、加热装置组成，具有保温、自动运行和运行状况显示功能。 采用微生物酶降解工艺，残渣不超过5%。减量率≥94%。运行温度：25～40℃。装机功率≤24.45kW。 菌群：寿命≥半年。 | 台 | 1 |
| 2 | 垃圾接料设备 | Hf-JL－5 | 材质：不锈钢。传送装置：绞龙输送。密封装置：带整体密封舱盖。 | 套 | 1 |
| 3 | 分拣设备 | Fls21-f | 设备密封要求：独立密闭式空间。设备材质：不锈钢。送方式：传送带传输。≥（长x宽x高）5000x600x400的不锈钢输送带方式输送，兼具人工分拣及输送功能。 | 套 | 1 |
| 4 | 输送设备 | Ws90-36 | 接料仓至人工分拣平台：采用不锈钢无轴绞龙输送方式，将物料输送到人工分拣平台。 | 套 | 2 |
| 5 | 破碎设备 | WLS2 | 总装功率 ≥44kw。破碎量≥10t/d。双电机+双减速机。 | 套 | 1 |
| 6 | 除臭设备 | Hfcc400 | UV光解氧化+活性炭吸附。 处理风量 ≥4000m³/h。 UV光解氧化装置：材质：不锈钢，功率≥1.5kw。 | 套 | 1 |
| 7 | 水处理设备 | Hfs-30-j | 日处理量≥30吨/日。设备功率：装机功率≤20kw，运行功率≤10kw。占地面积≤80㎡。工艺要求：气浮＋水解酸化+缺氧+二级好氧+MBR+消毒。气浮除油装置：处理量≥2吨/小时，尺寸（长宽高）（mm）≥3000x800x3000，功率≤1.5kw。 | 套 | 1 |
| 8 | 油水分离器 | ABS-GY-F | 处理水量：5m³/h。设备材质：不锈钢。设备自带加热功能，低于设定温度自动运行加热，高于设定温度自动停止加热。 | 套 | 1 |
| 9 | 水路输送设备 | 10-3st | ≥10立方不锈钢蓄水箱。生物酶解厨余处理设备进水要求：配备预热设备。水处理设备出水：配备直排和备用水箱两套排水路径。 | 套 | 1 |